审批意见： 汝环评表[2019]41号 关于《河南环宇昌电子科技有限公司年产8万平方 米纳维斯垫（缓冲垫）项目建设项目环境影响 报告表》的审批意见 一、该项目总投资2000万元，建设地址位于汝南县产业集聚区（虎妞车业院内），符合国家相关产业政策，符合土地利用总体规划，该项目审批事项在汝南县政府网站公示期满。经研究，原则上批准《河南环宇昌电子科技有限公司年产8万平方米纳维斯垫（缓冲垫）项目建设项目环境影响报告表》。建设单位据此落实报告表提出的各项环保治理措施和环保治理资金，严格执行建设项目环境管理规定。 二、同意《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1.废水：主要为员工生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后，最终排入汝河。 2.废气：主要为搅拌、浸胶、层压过程中产生废气，经集气罩收集，通过“光氧催化+活性炭”处理后，经15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求。 3.噪声：主要为搅拌机、浸涂机、层压机、裁切机、打孔机、风机等生产设备运行噪声，经厂房隔声、减振、消音等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固体废物：主要为废原料桶、废边角料、废活性炭、废过滤棉、废紫外灯管和职工生活垃圾。原料桶收集后暂存，定期由厂家回收利用；废活性炭、废紫外灯管和废过滤棉收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置；生活垃圾收集后运至垃圾中转处，由环卫部门清运至垃圾填埋场集中处置。 三、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。同时，项目建成后，生产过程中要落实承诺，严格执行“三同时”管理制度。 四、本批复自印发之日起5年内有效。项目的性质、产品、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响文件。 五、自觉接受环保部门的日常监督管理工作。 经办人：胡 波 王 磊 二〇一九年十月十六日