审批意见： 汝环评表[2019]42号 关于《汝南县绿浩塑料制品有限公司年产50万件 塑料制品项目建设项目环境影响报告表》的 审批意见 一、该项目总投资500万元，建设地址位于汝南县产业集聚区建业路北10米，符合国家相关产业政策，符合土地利用总体规划，该项目审批事项在汝南县政府网站公示期满。经研究，原则上批准《汝南县绿浩塑料制品有限公司年产50万件塑料制品项目建设项目环境影响报告表》。建设单位据此落实报告表提出的各项环保治理措施和环保治理资金，严格执行建设项目环境管理规定。 二、同意《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1.废水：主要为冷却水和员工生活污水。冷却水经冷却池冷却后，循环利用不外排；员工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后，最终排入汝河。 2.废气：主要为注塑、吹塑和破碎工序产生的废气。注塑、吹塑废气经集气罩收集，通过“UV光氧催化+活性炭”处理后，经15米高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求;破碎工序废气：经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，经15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 3.噪声：主要为注塑机、破碎机、吹塑机、混料机等生产设备运行噪声，经厂房隔声、减振、消音等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4.固体废物：主要为废原料包装袋、废滤网、下角料、不合格产品、废活性炭、废紫外灯管和职工生活垃圾。废原料包装袋和废滤网集中收集暂存，定期外售；下角料和不合格产品经碎料机碎料后，回用于生产；废活性炭和废紫外灯管收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 三、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。同时，项目建成后，生产过程中要落实承诺，严格执行“三同时”管理制度。 四、本批复自印发之日起5年内有效。项目的性质、产品、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响文件。 五、自觉接受环保部门的日常监督管理工作。 经办人：胡 波 王 磊 二〇一九年十月十六日