建设项目环境影响报告表

# （报批版）

项  目  名  称 ：汝南县顺达轿微车展示销售中心

建设单位（盖章）：汝南县顺达轿微车展示销售中心

编制日期：2019年11月

国家生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汝南县顺达轿微车展示销售中心 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汝南县顺达轿微车展示销售中心 |
| 法人代表 | 张拥军 | 联系人 | 张拥军 |
| 通讯地址 | 驻马店市汝南县产业集聚区立马产业园 |
| 联系电话 | 13839931786 | 传真 | / | 邮政编码 | 463300 |
| 建设地点 | 驻马店市汝南县产业集聚区西城大道立马产业园 |
| 立项审批 部门 | 汝南县发改委 | 批准文号 | 20194117278103040265 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | O8111汽车修理与维护 |
| 占地面积 (平方米) | 3105 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 9 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年11月 |
| 项目内容及规模 1、 项目由来及概况 近年来汝南县居民生活质量的逐步提高，对于汽车的需求量也迅速增长，而随着汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为城市发展中不可缺少的组成部分。在此背景下，汝南县顺达轿微车展示销售中心租赁已建成的标准化厂房，建设地点位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道立马产业园内，项目总投资200万元，占地面积3105m2，项目主要经营轿微车展示销售、维修、装饰、汽车保险信息咨询服务等。项目可实现年销售规模600台，年维修车辆400台的规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年修正），本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“汽车、摩托车维修场所，涉及喷漆”，本项目为新建项目，对照目录应编制环境影响报告表。 受汝南县顺达轿微车展示销售中心委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则有关规范完成了《汝南县顺达轿微车展示销售中心项目环境影响报告表》的编制工作。 2、产业政策符合性分析 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于该目录的限制类、淘汰类之列，属允许类，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。该项目已在汝南县发展改革局备案，项目代码为：2019-411727-81-03-040265。 3、项目选址可行性分析 项目位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区，租赁河南立马电动车科技有限公司已建成的标准化厂房（见附件），根据建设单位提供的租赁合同，项目所租赁的标准化厂房用地为工业用地，根据建设单位提供的河南立马电动车科技有限公司建设用地规划许可证，项目用地性质为工业用地，符合汝南县产业集聚区总体规划。项目所在区域地势平坦，交通条件良好，项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感保护区域内，项目周围500m范围内无文物古迹。综上，本项目拟选场址位置可行。 4、项目地理位置及周围概况 本项目位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区，项目西侧临西城大道，北侧、东侧均为空地，南侧为产业园厂房。项目周围主要的环境敏感点为西南侧453m处的任楼和东北157m处的居民区。项目地理位置图见附图1，项目周围环境概况图见附图2。 5、 项目平面布置合理性分析 本项目主要建设内容包括汽车销售厅、检修车间，以及办公区。汽车销售厅和客户接待区位于厂房西侧，临园区主路，用于汽车销售和客户接待，维修车间位于厂区东部，办公区位于厂区销售厅东侧，整个厂房功能分区明确，联系畅通，且将相互之间的干扰降低到最低。项目平面布置合理。项目平面布置图见附图4。 6、项目组成及主要建设内容 6.1 项目组成及主要建设内容 汝南县顺达轿微车展示销售中心租赁河南立马电动车科技有限公司已建成的标准化厂房，建筑面积3105平方米，项目总投资200万元，职工总人数25人。项目主要技术经济指标见表1，主要建设内容见表2。 表1 本项目主要技术经济指标一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 1 项目总投资 万元 200 全部为企业自筹 2 职工人数 人 25 其中管理人员2人，维修人员15人销售人员8人，均不在厂内食宿 3 工作制度 年工作330天，每天1班，每班工作9小时 4 总用地面积 m2 3105 / 5 总建筑面积 m2 3125 / 表2 项目主要建设内容一览表 项目组成 项目名称 建设内容 主体工程 汽车销售厅 总建筑面积1200m2，布置汽车展台，和客户接待区。 办公区 总建筑面积805m2，两层，主要用于办公，员工休息区。 维修车间 总建筑面积1100m2，主要设置有打磨工位，钣金工位，机修工位，维修接待区，烤漆房（一间，面积为28m2），卫生间等 暂存间 总建筑面积20m2，危废暂存建10m2，一般废物暂存间10m2 公用工程 供水 项目供水由市政自来水管网供给 供电 项目供电由市政电网供给 排水 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。 消防 设置4个手提式干粉灭火器 环保工程 废气治理 喷漆房设置过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒高空排放 废水治理 生活污水经化粪池（新建1座，容积为3m3）处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。 固废 厂区设垃圾桶，生活垃圾收集后送由当地环卫部门统一处理；厂区维修产生的固废分类收集，集中出售；厂区产生的危险废物暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 6.2主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见表3，原辅材料理化性质见表4。能源消耗情况见表5。 表3 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 数量 来源 1 底漆 0.2t/a 外购 2 面漆 0.2t/a 外购 3 清漆 0.2t/a 外购 4 固化剂 0.1t/a 外购 5 稀释剂 0.1t/a 外购 6 机油 1300L/a 外购 7 焊丝 0.015t/a 外购 8 砂纸 0.01t/a 外购 9 氧气瓶 10瓶 外购，40L/瓶 10 腻子 0.1t/a 外购 11 过滤棉 0.11t/a 外购 11 活性炭 1.53t/a 外购 表4 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 底漆 底漆是油漆系统的第一层，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐 功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果。本项目所用底漆主要含有乙酸正丁酯（11.5%），甲苯（5.5%），二甲苯（3.5%），溶济 石脑油（2.25%），混合酸的二甲酯（2%），丙二醇甲醚醋酸酯（7.5%） 2 面漆 面漆，又称末道漆，是在多层涂装中最后涂装的一层涂料。具有良好的抗划伤性、硬度、光泽、手感、透明度、耐老化性能、耐黄变性能等。本项目使用油漆为环氧树脂漆。本项目所用面漆主要含有二甲苯（8.75%），正丁醇（6.25%），乙酸乙酯（3.75%），乙酸正丁酯（21.5%），丙二醇甲醚醋酸酯（4.5%），乙二醇乙醚醋酸酯（3%），乙二醇单丁醚（1.5%） 3 清漆 又名凡立水，是由树脂为主要成膜物质再加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的，因而也称透明涂料。涂在物体表面， 干燥后形成光滑薄膜，显出物面原有的纹理。本项目使用清漆主要含有二甲苯（24%），丙二醇甲醚醋酸酯（16.5%），溶济石脑油（3.5%），乙酸正丁酯（19.25%），三甲苯（6%），混合酸的二甲酯（3%） 4 固化剂 固化剂主要成分为氨基树脂 5 稀释剂 稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树 脂混溶性良好的液体物质。本项目所用稀释剂主要成分为二甲苯（17.5%）、乙酸丁酯（19%）、1-甲氧基-2-丙醇（17.5%）、丙 二醇甲醚乙酸酯（17.5%）、4-羟基-4-甲基-2-戊酮（7%）、乙苯（6.5%）、甲苯（6.25%）、轻芳烃溶剂石脑油（7%）、1,2,4-三甲苯（1.75%） 6 机油 含硫量低（小于 1.0%，含残碳量低小于 1.0%），水及沉淀物少（小于 1.0%体积），由基础油和添加剂两部分组成。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油其组成成分一般为烷烃、环烷烃、芳烃、环烷基芳烃，以及含氮、含氧、含硫有机化合物和胶质、沥青等非烃类化合物 表5 能源消耗一览表 序号 能源 单位 年消耗量 1 水 吨 330 2 电 万KWh 2.4 6.3项目主要设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 举升机 4 2 喷漆房 1 4m*7m*4m 3 喷枪 2 4 大梁校正仪 1 5 整形机 1 6 焊机 1 7 空压机 1 6.4公用工程 （1）给排水系统 ①给水系统 本项目生产不用水，用水主要为生活用水，项目不新增职工，职工人数25人，职工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量1m3/d，即330m3/a。项目供水由市政自来水管网供给，可满足项目用水需要。 ②排水系统 项目无生产废水，废水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量0.8m3/d，即264m3/a，生活污水依托厂区化粪池（1座，容积3m3）处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。 （2）供电系统 本项目用电主要为生产、生活用电，用电量约24000kW.h，由当地变电站供给。 （3）供热系统 本项目不设集中供热系统，供热、制冷均采用空调。 7、劳动定员及营业时间 本项目劳动定员25人，其中管理人员2人，维修人员15人，销售人员8人，年工作330天，每天1班，每班9小时。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 项目属于新建项目，选址位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区，租赁已建成的标准化厂房进行建设。无原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 汝南县位于河南省东南部，东经114º09′－114º35′，北纬32º39′－33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。汝南县城位于县境中部偏东北，东至平舆县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。 古代从地理上将中国分为九州，因豫州居九州之中，故称“中州”，又因汝南位于中州之中，古称“天下之最中”，自北魏时置县，距今已有1700多年历史。汝南县城区现状面积约10km2，城市人口9.51万人。 2、地形地貌 汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45－70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43－45m；西部海拔65－70m；南部和北部有些岗丘，海拔70－100m，总面积约占全县的1%。 汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。 3、地质 汝南县地质构造结构属第四淮河堆积区。地质构造比较稳定，其下方没有明显的地震断裂带，因此发生具有破坏性地震的可能性极小。地貌单元属于山前冲洪积平原，地基土为粉质黏土。汝南县矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有15中，煤、铁、石油及一些非金属矿资源含量大、品质好，其中化工炭岩、玻璃用砂、莹石，新探明的金红石矿储量达150万吨以上。煤炭储量达3千万吨。 汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝乡孙王庄――台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在240~280m之间。 新第三系（N）：顶板埋深249m，为红色粘土岩层，坚硬，具层理，裂隙不发育。 下更新统（Q1gl-1）：全区均有分布，顶板埋深98.1~130.1m，北部埋深较小，县城南关一带埋深最深，厚度在109.9~142m之间，为冰水－湖积层，岩性为灰绿色、锈黄色中粗砂、泥质粗中砂、含砾泥质中细砂、细粉砂及杂色、灰绿色粉质粘土、粘土夹粉土透镜体。砂层总厚度12.5~90m。粘性土厚度33.5~114.5m，结构紧密，坚硬，裂隙不发育。 中更新统（Q2al-pl）：顶板埋深69~98m，底板埋深98.1~130.1m，厚度14.6~40.5m，岩性以红、棕黄色厚层状粉质粘土、粘土为主，含有1~3层细砂、含砾泥质中细砂，累计厚度1.0~24.25m，局部无砂层。 上更新统（Q3al-l）：出露于县城及其以北地带，厚度50.8~80m，上部岩性以矿黑色淤泥质粉土、粉质粘土为主，下部为矿黄色、褐黄色粉质粘土，可见1~4层砂层，岩性为中细砂、细砂，累计厚度1.7~30m。上更新统底板埋深41.5~94.78m，以此为界，以上划分为浅层含水层，以下至250m深度内为中深层含水层。 汝南县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。 根据《建筑抗震设计规范》（ GB50011~2001），汝南县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。 4、水文 1）地表水 汝南县地处淮河冲积湖平原区，县境内沟河纵横，自成排水体系。县域西部诸沟河之水排入汝河，属汝河水系，汝河水系覆盖县域81%的面积，流域面积共1277km2。县北、东北、东部诸河水逐级汇入洪河，属洪河水系，洪河水系流域面积约303km2，占全县总面积的19%。县境内流域面积100km2以上的河流10条，汝河水系有8条，即汝河、北汝河、练江河、臻头河、小沙河、邓河、吕岗河、文殊河；洪河水系2条，即南马肠河、杜一沟。流域面积30～100km2的河流21条，汝河水系16条，洪河水系5条。流域面积10～30km2的支沟43条，属汝河水系的25条，洪河水系的18条。流域面积在10km2以下的沟有近百条之多。汝河境内有水库12座，水面7万亩，年均水资源总量约为6.5亿立方米。 地下水 汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4－12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15－20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万t，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万t，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 5、气候特征 汝南县位于暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29—30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日—7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm。 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年 平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 区域风向频率玫瑰图见图1。 6、土壤及植被 汝南县土壤主要有4个土类11个土属34个土种，其中黄棕壤面积为505.3km2，占全县土壤面积的43.4%，砂姜黑土面积为54.6km2，占全县土壤面积的6.9%，潮土面积为103km2，占全县土壤总面积的8.8%，其它为水稻土10.7km2，占土壤总面积的0.9%，土壤PH值6.3～7.8，有机质含量平均为1.21%，其幅度在0.65～2.4%之间，其含量因土而别，以砂姜黑土有机质含量较高，在0.82～2.4%之间，潮土有机质含量为1.13%，黄棕壤土类有机质含量在1%左右，土壤碱解氮含量一般为36～140ppm之间，平均为66.2ppm，速效磷一般在0.87～93.1ppm。 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。 7、生物资源 生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺、三门闸尤为重要。宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀频危动物物种13种，重点保护珍稀频危植物物种有汝半夏等9种。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、人口及行政区划 汝南县辖4个街道、12个乡镇、2个乡，2015年全县人口85万人，总面积1475平方公里，耕地面积119.5万亩。汝宁街道为汝南县县委、县政府所在地。 2、社会经济发展概况 目前汝南县城已形成以食品、机械、建材等为主的工业行业。2014年全县国民生产总值41.73亿元，其中第一产业增加值17.93亿元，第二产业增加值13.32亿元，第三产业增加值10.48亿元，同比增长8.6%、15.2%、11.2%，一、二、三产业结构比为43:32:25。农业仍占主导经济地位，城区南部的产业集聚区和老君庙工业区已初具雏形，旅游业已成为汝南县新的经济增长点。 3、自然与人文景观 汝南县旅游资源丰富，名胜古迹众多，台湾高僧明乘法师捐资重建的亚洲第一大佛教寺院南海寺是怀古抒情、观光旅游的好去处。 汝南县也是驻马店地区的副中心城市和豫南地区的重要旅游城市，名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。 经调查，本项目所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。 4、汝南县城市总体规划（2011-2030） ●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。 ●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。 ●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。 ●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。 ●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。 ●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。 ●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。 一环：外环路； 四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道； 两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。 五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。 ●城市水源地：在汝南县城西北。 ●城市污水处理厂：2005年1月，由汝南县清源自来水有限公司委托河南省环境保护研究所编制完成《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》，并报河南省环境保护局审批。厂址位于开龚公路东侧，北汝河北岸。服务区涵盖老城区和规划新区，比现有实际建成区面积略大，面积为11.8km2。该工程已于2009年正式投入运行。 5、汝南县产业集聚区发展规划（2013-2030） ●规划范围：北至规划一路，南至规划二路（现为南环路），西至湖滨大道-创新路-规划三路，东至滨河西路-迎宾大道-创业大街-滨河西路-规划七路。规划面积19.3km2。 ●规划期限：近期2013-2015年，中期2016-2020年，远期2021-2030年。 ●发展定位：豫南地区以装备制造和建材为主导产业的新兴产业基地；汝南城市新区的重要组成部分。 ●发展目标：大力发展主导产业，拉动相关产业发展，到规划期末，居住人口达到5万人，GDP达到260亿元，建成区面积19.3平方公里，居民收入水平和生活质量有较大提高，城乡居民居住条件和生活环境明显改善，生态环境继续保持良好，资源和要素的利用更加充分，万元生产总值能耗进一步降低，力争建设规划一流、规模一流、效益一流的现代化产业集聚区。 ●主导产业：重点发展装备制造和建材产业。 ●产业布局：按照产业集聚、产城互动、有序开发原则，规划建设装备制造产业园区、建材园区和综合产业园区。 装备制造产业园区，规划位于产业集聚区的中部，综合产业园区的西侧。 建材园区，规划位于产业集聚区的东南部。 综合产业园区，主要是现状已经建成的各企业，包括扶农机械、天瑞牧业、大地饲料、恒美食品、裕信纺织、大地油脂、方圆铜业等企业，由于基本上都是新建企业，污染较小、发展状况良好，规划保留该区域的各现状企业，加强管理，规范生产流程、推行技术升级和技术改造、控制污染物的排放，改善综合产业区的硬件设施条件和管理水平。 项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，根据《汝南县产业集聚区发展规划（2013-2030）》，本项目占地为规划的工业用地，项目位于规划的产业园区，不违背该园区的产业布局。根据建设单位提供的河南立马电动车科技有限公司建设用地规划许可证，项目用地性质为工业用地，项目的建设符合汝南县产业集聚区的用地规划和产业布局规划，符合入驻产业集聚区要求。 6、汝南县第二污水处理厂概况 驻马店市汝南县第二污水处理厂位于汝南县创业大道北侧，汝河西侧，梁祝大道以东400米处。于2014年建设，其设计规模为1.5万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入汝河。 工艺流程：采用较为先进的污水处理工艺改良型卡鲁塞尔氧化沟。 服务范围：汝南县产业集聚区 管网铺设：铺设污水管网22.6公里，集聚区目前入驻企业排水均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。 表7 汝南县第二污水处理厂进、出水水质指标 单位：mg/L 项目 COD BOD5 氨氮 SS 进水（mg/L） 320 150 30 190 排水标准（mg/L） 50 10 5 10

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区内，本次环境质量状况评价引用汝南县水厂监测点对项目所在区域的常规环境质量现状监测数据。 1、环境空气 本次评价引用河南省空气质量预报发布系统2019年8月6日至8月8日对水厂的常规监测数据分析项目所在区域的环境空气质量，监测点位于项目西北约1.5km，监测结果分析见表8。 表8 环境空气主要因子监测结果 单位：mg/m3 类别 SO2 PM10 PM2.5 NO2 日均值范围（mg/m3） 0.007～0.008 0.023～0.035 0.004～0.022 0.002～0.01 标准值 0.15 0.15 0.075 0.08 超标倍数 0 0 0 0 由上表可知，项目所在区域环境空气中主要污染物SO2、PM2.5、PM10、NO2浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 环境空气质量达标区判定包括各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等，根据环境保护部环境工程评估中心所属的基于互联网的环境影响评价技术服务平台（http://cloud.lem.org.cn/）中环境空气质量模型技术支持服务系统提供的数据，项目区域2018年空气质量现状评价见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 PM10 年平均质量浓度 98 70 140 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 59 35 168.6 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.6mg/m3 4mg/m3 40 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 180 160 112.5 不达标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、SO2、NO2、CO、O3 六项因子评价区域环境空气质量，2018 年驻马店市环境空气质量总体为轻污染，驻马店市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13 ug/m3、35 ug/m3、98 ug/m3、59 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为180 ug/m3；污染物PM10、O3、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，SO2、NO2、CO均能够满足二级标准值。 根据《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（驻政办﹝2019﹞39号），驻马店市将坚持污染减排与质量改善相同步，加快建成全市清洁取暖体系；削减煤炭消费总量持续提升热电联产供热能力，开展城市规划区工业燃煤设施拆改；引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰；加快清洁能源替代利用等措施，以达到全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到 40 微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到 88 微克/立方米以下，全年优良天数达到 270 天以上的目标。 2、 地表水 本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。项目所在区域地表水体为汝河，位于本项目东约1.62km，规划水体功能为Ⅲ类，评价引用驻马店市环境保护局公布的2019年7月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中的数据对区域地表水汝河水质现状进行评价，具体监测结果见表10。 表10 地表水现状质量监测结果统计与分析 监测断面 类别 COD 氨氮 总磷 汝河 汝南沙口断面 监测值 9.0 0.17 0.15 超标率(%) 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 标准值《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 20 1.0 0.2 由上表可以看出，汝河汝南沙口断面COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 根据环境噪声划分规定，建设项目所在地属2类、4a区，项目东、南、北厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼/夜60/50dB(A)），西厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼/夜70/55dB(A)）。根据河南金诺源环境检测有限公司于2019年8月26日至27日对项目所在区域声环境质量的现场实测（见附件5），项目各边界噪声现状实测结果见表11。 表11 项目四周噪声现状值 单位：dB(A) 监测点位 监测日期 东边界 南边界 北边界 西边界 2019.8.26 昼间 52.9 51.8 52.4 54.5 夜间 42.6 41.8 43.1 44.5 2019.8.27 昼间 52.5 51.9 53.7 54.3 夜间 42.7 43.1 42.3 44.3 执行标准值 60（昼间）/50（夜间） 70（昼间）/55（夜间） 由上表可知，项目东、南、北边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），西边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 4、 生态环境 本项目厂址所在区域的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在区域周边无各级自然生态保护区和风景名胜区等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，本项目周边未发现文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。本次评价的主要环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 方位 与本项目距离 规模 保护目的和级别 大气环境 任楼村 SW 453m 350人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 居民区 NE 157m 900人 地表水环境 汝河 E 2km / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 区域声环境 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目属于大气环境功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，而《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中并未包含的甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，则甲苯、二甲苯参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃按照《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求执行，详见表13。 表13 环境空气质量评价标准 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg /m3) 标准来源 SO2 小时平均 500 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 日平均 150 NO2 小时平均 200 日平均 80 TSP 小时平均 / 日平均 300 PM10 小时平均 / 日平均 150 二甲苯 1小时均值 200 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018） 中附录 D 甲苯 1小时均值 200 非甲烷总烃 1小时均值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，详见表14。 表14 地表水环境质量标准限值 污染物 pH（无量纲） COD 氨氮 总磷 浓度限值（mg/L） 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准，详见表15。 表15 声环境质量标准限值 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水污染物排放标准 项目少量生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进汝南县第二污水处理厂处理，项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和汝南县第二污水处理厂进水水质要求，具体指标见表16。 表 16 项目废水排放执行标准 单位mg/L（pH除外） 污染物 执行标准 pH COD 氨氮 SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6~9 500 / 400 汝南县第二污水处理厂进水水质标准 6~9 320 30 190 汝南县第二污水处理厂排水水质标准 6~9 50 5 10 2、大气污染物排放标准 项目主要废气为修理车间维修车辆时产生的喷漆废气、焊接烟尘及车辆废气等。项目废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中的排放建议浓度和排放建议值要求。标准限值见下表17和表18。 表17 大气污染物综合排放标准限值一览表 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3）(kg/h) 排放浓度 无组织排放浓度监控限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 甲苯 40 15 3.1 2.4 二甲苯 70 15 1.0 1.2 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 表18 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 行业 污染物项目 建议去除效率 建议排放浓度（mg/m3） 表面涂装业 非甲烷总烃 70% 60 甲苯 / 合计20 二甲苯 3、噪声排放标准 （1）营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体指标见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声2类标准（单位：dB(A)） 控制时段 昼间 夜间 标准限值 60 50 4、固废排放标准 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无SO2、NOX产生，不涉及废气总量控制指标。项目无生产废水，生活污水经站内化粪池处理后排入城市污水管网进汝南县第二污水处理厂处理， 主要污染物排放量为COD：0.0132t/a ，氨氮：0.0013t/a。 评价建议本项目总量控制指标为：COD：0.0132t/a ，氨氮：0.0013t/a。 |

建设项目工程分

项目工艺流程简述 施工期 本项目经营场所为租赁性质，施工期不存在土建施工，仅为设备的安装与调试，且项目已建成，故本环评表未做施工期分析。 营运期 项目年服务小轿车 1000 台，主要包括汽车维修和汽车烤漆等服务。项目运营期主要产污流程简述见下图 2： 图2运营期工艺流程及产污环节图（G：废气N：噪声W：废水S：固废） 工艺流程简述： 顾客将待修车辆开进修理厂后，接待人员对车辆进行登记，并对车辆进行预检，然后对需要维修维护的车辆进行派修。根据维修车辆不同的需求进行不同的维修内容，维修完成后进行试车，最终交付客户使用。工艺流程如下： （1）整车维护 整车维护首先要进行检测，汽车进厂后，根据汽车技术档案的记录资料（包括车辆运行记录，维修记录，检测记录，总成修理记录等）和驾驶员反映的车辆使用技术状况（包括汽车动力性，异响，转向，制动及燃、润料消耗等）确定所需检测项目，依据检测结果及车辆实际技术状况进行故障诊断，从而确定附加作业。作业主要内容为： a、易损件的更换，包括：机油、机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器、刹车片、火花塞等； b、消耗的补给，包括：压箱油、刹车油、冷却液、蓄电池液，润滑油； c、轮胎作业，包括紧固，补气，进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎。 项目更换机油用专门的机油桶收集，撤换零件时滴出的废油用塑料桶收集；废油统一收集后暂存危废暂存间，再定期交由有资质单位进行处理。维修车间地面铺有地胶，滴在地上的机油使用抹布擦净。 维护作业中产生的污染物主要为：噪声、一般工业固废以及危险废物。 （2）总成修理 一辆汽车是由若干个总成装配而成，每个总成由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，如发动机总成、变速器总成、转向器总成、电器总成、车身总成等。总成维修的主要作业内容为：将总成从车上拆下，再对总成拆卸，对各个零件进行检验，根据检验结果将故障零件分为可维修、不可维修，对可维修零件根据需要进行维修，不可维修零件进行更换。维修完成后装配在车上再进行调试。 项目在进行此项作业时产生的主要污染物为噪声、一般固废以及危废废物。 （3）小修本项目小修作业内容为： a、更换或修理个别零件，如保险杆、车窗、叶子板以及部分电器零件等。 b、喷漆/烤漆：项目喷漆的全过程是在该厂生产车间的烤漆密闭房间内进行。需上漆的汽车经打磨预处理后，开入烤漆房密闭室中央的地栅上，然后将烤漆房门关闭，整个喷漆过程在封闭环境下完成，每辆车喷漆时间约为5～40分钟不等。 汽车打磨工序是在喷涂工序之前进行的，去除待喷漆部位的漆渣，然后进行人工打磨处理，以增加喷漆件平整度。 项目内设有一套烤漆房，位于维修车间西北角，烤漆房设计风量为10000m³/h。烤漆房的出口处设置过滤棉+活性炭吸附装置，经UV光氧净化后的废气通过15m高的排气口排出 （4）整车修理项目整车修理作业内容为： a、车身钣金 汽车发生碰撞后要对车身进行修复，即除对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。其中包括：对变形车抻、拉、拽；焊接；修补损坏车壳；车体局部修理；以及汽车车身附件装配，调整等工作。 b、车架修理 车架也称大梁，一般由两根纵梁和几根横梁组成，经由悬挂装置﹑前桥﹑后桥支承在车轮上。车架修理作业方法为：对于弯曲变型的车架采用大梁校正器进行修理，对于开裂的车架通常通过电弧焊进行修复，车架上的铆钉更换需要用氧焊将旧的铆钉去除后更换新的铆钉。 本项目焊接烟尘产生量主要来自于焊机操作时产生的烟尘。在此作业时产生的主要污染物为噪声、焊接烟尘及一般工业固废。 检验试车、交付客户维修完成车辆经过检验试车合格，之后交付客户。 主要污染工序： 1、废气污染 项目运营期产生的废气主要为烤漆房废气，切割粉尘，焊接是产生的焊接烟尘，汽车进出及调试过程汇总排放的汽车尾气。 （1）烤漆房废气 项目共设置了 1 套烤漆房，调漆、喷漆及烘干工序均在烤漆房内进行。而根据项目使用的油漆及稀释剂成分，在使用烤漆房的过程中产生的主要污染物为二甲苯、非甲烷总烃及颗粒物（漆雾）。根据需喷漆部位的不同，每辆车的喷漆时间约为 5～40 分钟不等，喷漆过程温度为 50～70℃，保温时间约 20 分钟（约 70～80℃）。 本项目只最不利情况为整个车需要喷漆保养，喷漆干燥需1h，则项目喷漆房按最不利情况下，每天工作时间约为 1h，则烤漆房年工作时间约为 330h，项目喷漆房一般保持在负压密闭状态下工作. 油漆及稀释剂中的可挥发性溶剂在喷漆及烘干过程中将全部挥发。根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在 20～30cm 之间时，涂着效率约为65%～75%，本次取 70%，即固体份中有 70%涂着于工件表面。 油漆及稀释剂组分可分为固化成分和可挥发成分： 表 20 油漆及稀释剂组分一览表（单位：%） 序号 原料名称 年用量 固体份占比 非甲烷总烃占比 二甲苯占比 甲苯占比 1 底漆 200kg 67.75 32.25 3.5 5.5 2 面漆 200kg 50.75 49.25 8.75 - 3 清漆 200kg 27.75 72.25 24 - 4 稀释剂 100kg 50 50 17.5 - 根据建设单位提供油漆及稀释剂的年用量进行计算，则项目烤漆房废气产生量如下表： 表 21 油漆及稀释剂废气产生量一览表（单位：t/a） 序号 原料名称 颗粒物 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 1 底漆 0.04 0.011 0.007 0.0645 2 面漆 0.03 - 0.0175 0.0985 清漆 0.017 - 0.048 0.1445 4 稀释剂 0.015 - 0.0175 0.05 合计 0.102 0.011 0.09 0.3575 项目烤漆房废气排放共有两种情况，一是经集气罩收集后经“过滤棉+活性炭净化系统”处理后经排气筒有组织排放；另一种为未被集气罩收集，在烤漆房门开关或操作人员进出等过程无组织排放到烤漆房外。项目烤漆房通风量为10000m³/h，烤漆房设置的净化系统为“过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒”，项目烤漆房集气罩废气收集率为 95%。该装置对废气的处理率可达到90%以上，则喷漆、烤漆废气排放情况见下表： 表 22 烤漆房废气产排情况一览表 项目名称 颗粒物 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 产生量（t/a） 0.102 0.011 0.09 0.3575 产生浓度（mg/m3） 30.9 3.4 27.3 108.4 产生速率（kg/h） 0.31 0.034 0.273 1.084 处理措施 风机总风量为 10000m³/h，收集废气通过“过滤棉+活性炭净化”系统净化，净化后废气经 15m 排气筒排放。 排放量（t/a） 0.0096 0.001 0.0086 0.034 排放浓度（mg/m3） 2.92 0.32 2.60 10.30 排放浓度限值 120 合计20 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 排放速率（kg/h） 0.03 0.004 0.026 0.104 达标情况 达标 达标 达标 达标 排放速率限值 3.5 3.1 1.0 10 表 23 烤漆房废气排放情况一览表（无组织排放） 项目名称 颗粒物 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 排放量（t/a） 0.005 0.0006 0.0045 0.018 项目运营过程中产生的VOCS废气具体情况见表24。 表 24 项目VOCS排放情况一览表 废气污染物名称 排放量（t/a） 有组织 无组织 VOCS 甲苯 0.001 0.0006 二甲苯 0.0086 0.0045 非甲烷总烃 0.034 0.018 总计 0.0667 （2）打磨粉尘 项目部分车辆在喷漆前需要补腻子，喷漆前的腻子层需要进行打磨，环评建议项目采用无尘干磨机进行打磨，打磨时产生少量的粉尘，由集尘机吸取到集尘桶内，基本无粉尘飞散，对环境影响较小。 （3）焊接粉尘 项目在维修的过程中，部分车辆需要进行焊接。焊接过程将会产生少量的焊接烟尘，而焊接工序位于钣金车间。项目所用焊接材料主要为气保焊丝，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光）等相关技术资料的查询，气保焊丝焊接过程产生的烟尘量约为 3g/kg 焊丝， 项目焊丝用量约为 15kg/a，则焊接烟尘产生量约为 45g/a，该部分烟尘为无组织排放，环评建议项目安装移动式焊接烟尘净化器对烟尘进行收集处理，对周围环境影响较小。 （4）汽车尾气 项目汽车尾气主要来自汽车进出厂过程以及检测过程。燃油汽车尾气主要来自三个方面：燃料箱和汽化器的蒸发器、曲柄箱的吸出和排气管，其中排气管排出的尾气是主要的污染源。主要的有害成份有CO、CH、颗粒物和氮氧化合物。由于我国已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故废气中污染物浓度较低。且由于车辆进出时间较短，因此汽车排放尾气量也较少。而汽车维修调试时产生的燃油废气量较小，为无规律间接性排放，因此对周围环境影响较小。 2、废水污染 项目运营期间无生产废水，产生的废水主要来至于生活废水。 本项目生产不用水，用水主要为生活用水，项目不新增职工，职工人数25人，职工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量1m3/d，即330m3/a。项目供水由市政自来水管网供给，可满足项目用水需要。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量0.8m3/d，即264m3/a，生活污水依托厂区化粪池（1座，容积3m3）处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。项目修理厂内未设置洗车车间，项目需要进行清洗的车辆均为委托项目北侧的洗车场进行清洗，因此项目不再进行洗车废水的核算及分析。项目采用化粪池对污水进行处理，经类比相同同项目验收监测数据，废水处理情况见表。 表25 项目废水处理各污染物处理效率 项目 废水量m3/a 化学需氧量 氨氮 SS 处理前（mg/L） 264m3/a 350 30 220 处理后（mg/L） 264m3/a 297.5 28.5 154 处理效率 / 15% 3% 30% 3、 噪声 项目运营期噪声主要为汽车噪声、烤漆房、举升机、四轮定位仪、焊机及空压机等设备噪声，噪声 值为 65~90 dB（A） 之间，噪声源强见表 26。 表26 噪声产生情况及处理措施 序号 噪声源 声压级 1 汽车噪声 65～75 2 烤漆房 65～75 3 举升机 65～75 4 保护焊机 80～90 5 空压机 65～75 4、 固废 本项目的固体废物主要为废旧零部件、包装固废、废旧油漆桶、废机油以及生活垃圾等。本项目的固体废弃物分为一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 1）废旧零部件 项目产生的废旧零部件中的一般固废主要为废轮胎、废雨刮、废齿轮等。据同类维修厂类比分析，废弃零部件产生量一般按 2.5kg/辆车计，本项目年维修汽车约400 辆，则本项目废弃零部件产生量约为 1t/a，统一收集后外卖。 2）包装固废 项目废包装袋产生量 0.1t，集中收集后委托环卫部门清运。 3）生活垃圾 项目运营过程中生活垃圾包括员工生活垃圾和顾客生活垃圾，其中员工（25 人） 生活垃圾以每人每天 1.0kg 计，顾客（15 人）生活垃圾以每人每天 0.1 kg 计，则生活垃圾产生量为 26.5kg/d，即 8.75t/a经收集后委托环卫部门清运。 4）废砂纸 项目在运营过程中采用砂纸对腻子粉进行打磨，根据业主提供的原辅材料用量，项目废砂纸产生量为 100 张/年，重量约为 0.01t/a，集中收集后委托环卫部门清运。 5）化粪池污泥 项目设置化粪池，运行过程中，会产生少量的污泥，产生量约为 1t/a，委托当地环卫部门清掏清运处置。 （2）危险固废 项目产生的废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、废活性炭等属于危险固废，经查阅《国家危险废物名录》（2016）危险废物情况如下。 1）废旧油漆桶 项目油漆及稀释剂固化剂总用量为 0.8t/a，根据厂家提供资料，油漆、稀释剂和固化剂规格均为 4L/桶，则项目废旧油漆桶及稀释剂桶产生量约为 200 个。每个桶重量按 1kg 计算，则废油漆桶重量为0.2t/a。按分区堆存在危险废物暂存间，再委托有资质单位定期处置。 2）废机油 项目运行中，废机油产生量为约 0.7t/a。以单独的收集桶收集暂存于危废暂存间， 再委托有资质单位定期处置。 3）废过滤棉 项目烤漆房使用过滤棉对颗粒物进行过滤，通过类比同类型项目，过滤棉的消耗量与污染物处理量为 1:0.9，项目过滤棉处理的颗粒物总量为 0.097t/a，则过废滤棉产生量约为 0.11t/a，以单独的收集桶收集暂存于危废暂存间，再委托有资质单位定期处置。 4）废棉纱和劳保用品 汽车维修零部件擦拭产生的废棉纱量为 0.5t/a，每天使用 2 双手套，每半个月更换一次，则每年产生的废手套为 48 双，一双手套按 0.3kg 计算，则废手套产生量为 14.4kg/a，0.0144t/a。废棉纱和劳保用品共产生0.51t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 年）中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全过程豁免，可混入生活垃圾处理。因此本项目产生的废棉纱及废劳保用品和生活垃圾一起集中收集后由环卫部门统一清运。 5）废活性炭 项目运行中烤漆房维护会产生废活性炭，通过类比同类型项目，活性炭的消耗量与污染物处理量为 1:0.3，项目活性炭处理的有机废气总量为 0.4585t/a，则废活性炭产生量约为 1.53t/a；以单独的收集桶收集暂存于危废暂存间，再委托有资质单位定期处置。 6）废旧电池 项目汽车维修更换下来的废旧电池产生量为 20 个/年，蓄电池重量为 25kg/个，则废电池产生量为 0.5t/a，更换的废电池在项目危废暂存间，再委托有资质单位定期处置。 项目运营过程中产生的固体废弃物具体情况见表27。 表 27 固体废弃物产生情况一览表 序号 名称 产生量（t/a） 处置办法 性质 1 废旧零部件 1 回收外卖 一般固废 2 包装固废 0.1 委托环卫部门清运 3 生活垃圾 8.75 4 废砂纸 0.01 5 化粪池污泥 1.0 委托当地环卫部门清掏清运 小计 10.86 - - 1 废机油 0.7 分类收集后暂存于危废暂存间，再委托有资质单位进行定期清运处理 危险固废 2 废旧油漆桶 0.2 3 废过滤棉 0.11 4 废活性炭 1.53 5 废旧电池 0.5 6 废棉纱、废手套 0.51 委托环卫部门清运 小计 3.55 - -

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 烤漆 | 有组织 | 颗粒物 | 30.9mg/m3 | 0.102t/a | 2.92mg/m3 | 0.0096t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 3.4mg/m3 | 0.011t/a | 0.32mg/m3 | 0.001t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 27.3mg/m3 | 0.09t/a | 2.6mg/m3 | 0.0086t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 108.4mg/m3 | 0.3575t/a | 10.3mg/m3 | 0.034t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | - | 0.005t/a | - | 0.005t/a |
|  |  |  | 甲苯 | - | 0.0006t/a | - | 0.0006t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | - | 0.005t/a | - | 0.005t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - | 0.018t/a | - | 0.018t/a |
|  | 切割及打磨 | 粉尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 焊接 | 烟尘 | - | 45g/a | - | 45g/a |
|  | 汽车 | 尾气 | - | 少量 | - | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （264m3/a） | COD | 350mg/L | 0.0924 t/a | 50mg/L | 0.0132t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0079t/a | 5mg/L | 0.0013t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.058t/a | 10mg/L | 0.0026t/a |
| 固 体 废 物 | 一般废物 | 废旧零部件 | 1 | 回收外卖 |
|  |  | 包装固废 | 0.1 | 委托环卫部门清运 |
|  |  | 生活垃圾 | 8.75 |  |
|  |  | 废砂纸 | 0.01 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 1.0 | 委托当地环卫部门清掏清运 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.7 | 分类收集后暂存于危废暂存间，再委托有资质单位进行定期清运处理 |
|  |  | 废旧油漆桶 | 0.2 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.11 |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.53 |  |
|  |  | 废旧电池 | 0.5 |  |
|  |  | 废棉纱、废手套 | 0.51 | 委托环卫部门清运 |
| 噪 声 | 汽车维修设备 | 噪声 | 60～90dB(A) | 昼间<60 dB(A) 夜间<50 dB(A) |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在区域为租用已建成厂房，无天然植被。该地内已进行了平整，部分进行了硬化，因此项目建设运营不会造成水土流失、植被破坏的生态影响。 |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析： 本项目经营场所为租赁性质，施工期不存在土建施工，仅为设备的安装与调试，且项目已建成，故本环评表未做施工期分析。 2、营运期环境影响分析： 2.1环境空气影响分析 项目废气主要为烤漆房废气，切割粉尘，焊接时产生的焊接烟尘，汽车在进出停车场和调试过程中排放的汽车尾气。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax 及 D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi 定义如下： ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3； ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表 28 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表 29 污染物评价标准 污染物名称 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 非甲烷总烃 小时值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 甲苯 小时值 200 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录 D 限值。 二甲苯 小时值 200 颗粒物 日均值 300 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表30 主要废气污染源参数一览表 污染源名称 坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 甲苯 二甲苯 颗粒物 非甲烷总烃 烤漆房 114.32 32.98 15 0.25 14.1 70 330 正常排放 0.004 0.026 0.03 0.104 表 31 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 95100 最高环境温度 38°C 最低环境温度 -12°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 预测结果 表32 预测结果一览表 距源中心下风向距离D(m) 颗粒物 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 任楼 0.632 - 0.084 - 0.548 - 2.192 - 居民区 1.305 - 0.174 - 1.131 - 4.524 - 下风向最大浓度（21m） 1.845 0.205 0.246 0.123 1.599 0.8 6.397 0.32 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果如下： 表 33 Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 喷漆房 甲苯 200.0 0.246 0.123 / 二甲苯 200.0 1.599 0.8 / TSP 900.0 1.845 0.205 / NMHC 2000.0 6.397 0.32 / 综合以上分析，本项目 Pmax 最大值出现为喷漆房排放的二甲苯，Pmax 值为0.8%，Cmax 为 1.599ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)章节 5.3.3 中规定的评价等级判定还应遵守的规定，不需再进一步预测。 （2）有组织废气影响分析 ①烤漆房废气 根据工程分析可知，项目共设置了 1套烤漆房，在使用烤漆房的过程中产生的主要污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及颗粒物（漆雾）。项目烤漆房设置的净化系统为“过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒”。根据相关资料的查阅，项目烤漆房集气罩废气收集率为 95%。该装置对废气的处理率可达到90% 以上。经净化处理后排放的颗粒物浓度为2.92mg/m3， 二甲苯浓度为 2.6mg/m3，甲苯浓度为 0.32mg/m3，非甲烷总烃浓度为 10.3mg/m3，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，同时排放速率也能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，故项目烤漆房排放的废气能够做到达标排放。 由表 31可知，喷烤漆房产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、粉尘经排气筒排放后，非甲烷总烃最大落地浓度为 6.397ug/m3，最大占标率为 0.32%；甲苯最大落地浓度非为 0.246ug/m3，最大占标率为 0.123%；二甲苯最大落地浓度为1.599ug/m3，最大占标率为 0.8%；颗粒物最大落地浓度为 1.845ug/m3，最大占标率为 0.205%。排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准要求，对区域大气环境影响较小。 而烤漆房各污染物到保护目标的最大落地浓度贡献值均较小，不会改变区域大气功能，因此对周边保护目标影响较小。 （3）无组织废气影响分析 ①烤漆房废气 项目烤漆房废气有部分未被集气罩收集，在烤漆房门开关或操作人员进出等过程无组织排放到烤漆房外。无组织粉尘以面源排放进行预测，面源参数详见下表： 表 34 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源 矩形面源 污染物 排放量 单位 长度 宽度 有效高度 维修车间 90 12 6m 非甲烷总烃 0.015 g/s 甲苯 0.0005 g/s 二甲苯 0.004 g/s 颗粒物 0.004 g/s 表 35 烤漆房无组织排放预测计算结果表 距源中心下风向距离D(m) 颗粒物 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度 Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(μg/m3) 浓度占标率Pi(%) 任楼 0.155 - 0.019 - 0.155 - 0.579 - 居民区 0.665 - 0.083 - 0.665 - 2.494 - 下风向最大浓度（43m） 7.321 0.813 0.915 0.458 7.321 3.661 27.454 1.373 由上表可知，项目烤漆房无组织排放废气下风向预测浓度较小，其中非甲烷总烃最大落地浓度为 27.454μg/m3，最大占标率为 1.373%；二甲苯最大落地浓度为7.321μg/m3，最大占标率为 3.661%；甲苯最大落地浓度为 0.915μg/m3，最大占标率为0.458%；颗粒物最大落地浓度为 7.321μg/m3，最大占标率为0.813%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高浓度限值的要求，项目敏感点为西侧453m处任楼和东北157m的居民区，经预测烤漆房无组织排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃到敏感点任楼和居民区处最大落地浓度贡献值均较小，不会改变区域大气功能，因此对周边保护目标影响较小。 ②焊接粉尘 根据建设单位提供资料，项目焊接频率较小，每月焊接次数有限。项目焊接工序间歇进行，焊接烟气产生量较少，焊接烟气呈无组织形式扩散，预计在厂界排放浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物≤1.0 mg /m³ ，故项目焊接烟气对周围环境影响较小。 ③汽车尾气 项目汽车尾气主要来自汽车进出厂过程以及检测过程。燃油汽车尾气主要来自三个方面：燃料箱和汽化器的蒸发器、曲柄箱的吸出和排气管，其中排气管排出的尾气是主要的污染源。主要的有害成份有CO、CH、颗粒物和氮氧化合物。由于我国已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故废气中污染物浓度较低。 （4）大气环境防护距离 根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。但项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且根据预测结果厂界外也无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中7.2“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据表34、表35可知，项目废气对下风向最大落地浓度没有超过环境空气质量评价标准，项目废气无组织排放对周边环境影响不大，因此建议不设置卫生防护距离。 （6）喷漆废气治理可行性分析 根据河南省生态环境厅2019年04月09日发布的《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，对汽修行业VOCS废气治理有以下要求：推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。项目烤漆房产生废气采用“过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒”工艺进行处理，根据相关资料的查阅，项目烤漆房集气罩废气收集率为 95%。该装置对废气的处理率可达到90% 以上。因此项目喷漆废气治理技术满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求，治理技术选择可行，治理结果经预测项目有组织废气和无组织废气均达标排放，不会对周围环境造成影响。 2、 运营期水环境影响分析 （1）项目排水方案 项目运营期间无生产废水，产生的废水主要来至于生活废水。项目不新增职工，职工人数25人，职工生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量1m3/d，即330m3/a。项目供水由市政自来水管网供给，可满足项目用水需要。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量0.8m3/d，即264m3/a，生活污水依托厂区化粪池（1座，容积3m3）处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理。项目生活污水中主要污染物产生量产排情况见下表 表36 项目生活污水中主要污染物产生及排放情况一览表 污染因子 CODcr SS NH3-N 生活污水中主要污染物产生浓度及产生量 350mg/L 0.0924t/a 220mg/L 0.058t/a 30mg/L 0.0079t/a 经化粪池处理后的污染物浓度及排放量 297.5mg/L 0.0785t/a 154mg/L 0.041t/a 28.5mg/L 0.0075t/a 经汝南县第二污水处理厂处理后的污染物浓度及排放量 50mg/L 0.0132t/a 10mg/L 0.0026t/a 5mg/L 0.0013t/a （2）污水处理设施合理性分析 ①化粪池 项目设置化粪池主要用于处理项目区产生的生活污水，根据工程分析，项目每天产生的生活污水量为 0.48m3，考虑化粪池沉淀处理停留 12～24h 的需求，再考虑的安全系数后，项目化粪池容积建议不小于 2.5m3，即可满足项目生活污水处理量的处理需求。项目建化粪池3m³，经过化粪池处理的污水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和汝南县第二污水处理厂进水水质要求，因此项目化粪池的设置合理可行。 （3）废水进入汝南县第二污水处理厂处理的可行性 汝南县第二污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺，处理规模约为1.5万立方米/日，服务范围主要为汝南县产业集聚区。根据汝南县第二污水处理厂管网布置，项目所在地为汝南县第二污水处理厂服务范围内，且目前污水处理厂的运行状况较好，汝南县第二污水处理厂完全有能力接纳本项目产生的废水。 项目位于城市建成区，同时项目区周边市政污水管网已完善，因此项目外排废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及汝南县第二污水处理厂进水水质要求后，可以以自流的方式接入配套的市政污水管网中，最终进入汝南县第二污水处理厂进行处理，故项目污水进入汝南县第二污水处理厂处理是可行的。 通过以上分析，项目所排放的污水经污水处理设施处理达标后由市政污水管网，最终排入汝南县第二污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 3、运营期声环境影响分析 项目运营期噪声主要为汽车噪声、烤漆房、举升机、焊机及空压机等设备噪声，属于机械噪声或空气动力学噪声，噪声源强一般在65-90dB(A)。根据对同类型企业类比调查，本项目主要设备噪声源强如表37所示。 表37 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声值 治理措施 排放源强 1 汽车噪声 65～75 厂房隔音 65 2 烤漆房 65～75 总体隔声，烤漆房进口、出口安装消声器 55 3 举升机 65～75 设置于车间内，通过墙体隔声，基础减震 60 4 焊机 60～70 设置于车间内，通过墙体隔声，基础减震 55 5 空压机 80～90 设置于车间内，通过墙体隔声，并安装减震 65 表 38 各机械设备至厂界距离 单位：m 设备名称 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 烤漆房 3 90 19 6 举升机 6 81 20 16 保护焊机 10 66 17 32 空压机 9 71 18 27 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目噪声影响预测范围确定为厂界。根据声源的特征和所在位置，项目采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： （1）声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)= LA(r0) - 20lg(r/r0) - △L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离（m）； r—预测点到声源的距离（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]，取10。 项目各噪声源经过减振、隔声等处理措施，再经过距离衰减后，对项目车间边界噪声预测结果见表39。 表39 厂界噪声贡献值 设备名称 厂界处噪声贡献值 dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂界噪声预测值 54.56 42.57 44.61 55.67 由上表可以看出，本项目生产过程中产生的噪声经过基础减振、厂房的隔声及距离的衰减后，项目各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对区域声环境影响较小。 项目在生产过程中将高噪声设备及车间集中分布于厂区中部，通过建筑物的屏壁作用，减少对厂界外周围环境的影响，在满足工艺要求的前提下，优先选择高效低噪声设备。采用隔声和吸音材料处理高噪声车间厂房，对办公地点采取隔声处理，对周边环境影响降到最低。 4、运营期固体废物影响分析 （1）固废处置情况 根据项目工程分析，本项目的固废分为一般工业固废和危险固废，一般固废主要为废旧零部件、包装固废、生活垃圾、化粪池污泥、废砂纸。其中废旧零部件产生量为1t/a，收集后回收外卖；化粪池污泥产生量为 1.0 t/a，包装固废产生量为 0.1t/a， 生活垃圾产生量为8.75 t/a，废砂纸产生量为 0.01t/a，均委托环卫部门清运。危险固废为废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、废活性炭、废旧电池等。废旧油漆桶产生量为 0.2t/a，废机油产生量为 0.7t/a，废过滤棉产生量为 0.11t/a，废棉纱及手套产生量为 0.51t/a， 废活性炭产生量为 1.53 t/a，废电池产生量为 0.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016 年） 中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全过程豁免，可混入生活垃圾处理。因此本项目产生的废纱及废劳保用品和生活垃圾一起集中收集后由环卫部门统一清运。项目目前对于危险固废与有资质单位签订协议，交给有资质单位处置。 危废统一收集于项目内的危废暂存间内，使用收集桶分类贮存，并委托有资质单位定期处置，同时建立完善的危废转移联单制度，危废暂存间须严格按 照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设。经采取上述措施后，项目固体废弃物均有较好的处理途径，处置率为 100%，对周围环境影响很小。 （2）危废暂存间措施要求 项目危废暂存间的设置需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“4 一般要求”中规定： ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 ③在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ④除上述规定外，必须将危险废物装入容器内。 ⑤禁止将不兼容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。 ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留l00 mm 以上的空间。 ⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准所示的标签。 本项目危险废物暂存于配件仓库内，危险废物暂存间内设置废油桶、油桶和若干个危废收集桶，危险废物贮存容器需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“5 危险废物贮存容器”中规定： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 另外，危废暂存间和油桶还应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，“危险废物贮存设施的选址与设计原则”中规定： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面， 且表面无缝隙 ③不兼容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 综上所述，项目产生的废物都能得到妥善处理，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目是汽车修理与维护项目，所涉及到的主要风险因子为机油、油漆及稀释剂。 ②风险潜势判断 项目涉及机油、油漆及稀释剂为易燃液体，属于 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》中的 “易燃液体”，其临界量为 5000t。 表 40 项目危险化学品一览表 序号 名称 类别 临界量 本项目使用量 最大贮存量 1 机油 易燃液体 5000t 1.18t 0.2t 2 油漆 易燃液体 5000t 0.6t 0.02t 3 稀释剂 易燃液体 5000t 0.1t 0.01t 根据计算，项目危险危险物质数量与临界值比值小于 1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③风险评价等级及评价范围 风险评价等级 本项目汽车修理与维护项目，所涉及到的主要风险因子为机油、油漆及稀释剂， 其评价工作等级依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169-2018）中划分评价工作等级的方法确定。本项目风险评价等级确定为简单分析。 表 41 评价工作级别划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后 果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A 评价范围及保护目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169-2018），未对简单分析进行风险评价范围规定，因此不再设置评价范围及保护目标。主要为对项目周围主要敏感目标分布情况进行简述。 （2）环境敏感目标概况 项目位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区内，项目区中心坐标为东经114°32'30.22"， 北纬 32°98'77.70"。项目西侧临西城大道，北侧、东侧均为空地，南侧为汝南县天行汽车销售有限公司。项目周边道路有S333省道和西城大道，交通较为便利。项目周围主要的环境敏感点为西南侧453m处的任楼和东北157m处的居民区。 （3）风险识别及风险分析 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 主要生产装置：项目生产装置可能产生的风险主要为喷漆房泄漏，对员工及周边环境造成影响。 贮运系统：本项目使用的危险物质在运输过程存在的潜在风险主要有：因路基不平或发生车祸导致容器内的危险化学品泄漏或喷出，发生火灾等；运输人员玩忽职守，未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危险化学品运输管理规定（第 35～ 46 条），如无证上岗、不熟悉物料特性、未对容器采取有效防护措施（防晒、防火、粘贴危险标志）等，使容器内化学品发生泄漏事故。根据建设单位提供的资料，本项目油漆、稀释剂、机油等贮存过程可能发生泄漏，相对来说为较为常见的风险事故是遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。 工程环保设施：本项目喷漆烤漆废气治理设施、化粪池出现故障，废气和废水直接排放，对周围环境会造成不良影响。固体废物暂存间中危险废物发生泄漏或危废暂存间地面破损，造成土壤和地下水污染。 （4）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程， 杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。 对本项目环境风险具体建议从以下几个方面落实防范措施： ①认真落实本次环评提出的环保设施，漆雾净化设备一旦发生故障，应立即停止使用喷漆房； ②严格落实危废暂存间、一般固废暂存间的建设，并按照相关规范分类收集暂存； ③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 ④制订风险事故的应急预案，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 6、项目产业政策及规划符合性分析 本项目为汽车修理与维护，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修正》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 7、项目选址合理性分析 项目选址位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道与S333省道交叉口东南处立马产业园区内，项目北侧和南侧均为园区标准厂房，东侧为空地，西侧为园区道路。项目所在区域为周围 200 米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的 环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。 项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。 项目用地为租用已建成的标准厂房进行项目的建设，根据租用厂房已有土地使用证和规划证，项目的建设与用地性质基本符合用地性质，因此项目选址与汝南县总体发展规划相符合。 综上所述，项目运营过程外排污染物均可达标排放，外环境对该项目影响不大， 不存在环境制约因素，因此，该项目的选址合理可行。 8、环保投资及环保验收一览表 项目环保投资主要为废气治理、废水治理、固废治理及厂区绿化。项目总投资200万元，其中环保投资9万元，占总投资的4.5%，具体如表42所示。 表42 项目环保投资一览表 项目 环保设施名称 数量 投资额(万元) 备注 废气治理 过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒 1套 2 风量10000m³/h，处理效率可达90% 无尘干磨机 1个 0.5 / 移动式焊接烟尘净化器 1个 0.5 / 废水治理 化粪池 1座 1 容积3m3 噪声治理 隔声，基础减震，消声器 / 2 / 固废治理 垃圾收集箱，一般废物暂存间 / 3 / 危废暂存间 合计 / / 9 / 本项目环保验收内容如表43所示。 表43 项目环保竣工验收一览表 项目类别 项目 环保设施 验收内容与执行标准 废气治理 喷漆房油漆废气 过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放监测浓度限值 打磨粉尘 无尘干磨机 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高浓度限值 焊接粉尘 移动式焊接烟尘净化器 废水治理 生活废水 化粪池，1座，容积为3m3 / 固废治理 一般固废 项目区内设置10 个带盖分类垃圾桶；1 间一般废物暂存间，建筑面积约为 10m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 危废固废 1 间危险废物暂存间（采取三防措施），建筑面积 10m2 《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001,2013年修订） 噪声治理措施 举升机，焊机 墙体隔声，基础减震 《工业企业厂界噪声排放 标准》（GB12348-2008）2 类标 准 空压机 墙体隔声，基础减震 烤漆房风机 隔声，出口安装消声器

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烤漆房 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒 | 满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中的工业企业边界挥发性有机物排放建议值要求 |
|  | 打磨工序 | 打磨粉尘 | 无尘干磨机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高浓度限值 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 化粪池（1座，容积3m3） | 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由市政管网排入汝南县第二污水处理厂 |
| 固 体 废 弃 物 | 一般固废 | 包装固废、生活垃圾、废砂纸、废棉纱、沾有油漆的废手套、化粪池污泥 | 委托环卫部门清运 | 合理处置不外排 |
|  | 危险废物 | 废机油、废旧油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废旧电池 | 设置收集桶和危废暂存间，并委托有资质单位处置。 |  |
| 噪声 | 维修车间 | 设备噪声 | 合理布局，隔声减震，烤漆房安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用已建成的标准厂房，并合理绿化，严格按照环保部门的要求，在采取合理的措施后，对环境质量影响不大 |

结论与建议

评价结论 1、项目概况 汝南县顺达轿微车展示销售中心项目租赁已建成的标准化厂房，建设地点位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道立马产业园内，项目总投资200万元，占地面积3105m2，项目主要经营轿微车展示销售、维修、装饰、汽车保险信息咨询服务等。项目可实现年销售规模600台，年维修车辆400台的规模。 2、产业政策相符性 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于该目录的限制类、淘汰类之列，属允许类，且本项目没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中的落后生产工艺产品和装备，符合国家产业政策。 3、厂址选址及平面布置合理性 本项目位于驻马店市汝南县产业集聚区西城大道立马产业园内，本项目主要建设内容包括汽车销售厅、检修车间，以及办公区。汽车销售厅和客户接待区位于厂房西侧，临园区主路，用于汽车销售和客户接待，维修车间位于厂区东部，办公区位于厂区销售厅东侧，整个厂房功能分区明确，联系畅通，且将相互之间的干扰降低到最低，项目烤漆房位于厂区北侧，烤漆房工作时密闭，烤漆房废气经“过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒”处理后排放，经预测项目有组织废气和无组织废气均达标排放，不对周围环境及敏感点造成影响。项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废经采取相应的治理措施后均能得到有效处置，环境风险水平可接受，项目对周围环境影响较小，不会改变项目区环境功能。 因此，从环境保护角度分析，评价认为本项目选址可行。整个站区功能分区明确，联系通畅，且将相互之间的干扰降到最低。项目平面布置合理。 4、区域环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域环境空气中主要污染物SO2、PM2.5、PM10、NO2浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 （2）地表水：汝河汝南沙口断面COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境：项目东、南、北边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），西边界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 5、环境影响分析 （1）环境空气影响分析 5.1.1有组织废气 项目喷漆房废气经“过滤棉+活性碳吸附+UV光氧催化+15米排气筒”处理后，经净化处理后排放的颗粒物浓度为2.92mg/m3， 二甲苯浓度为 2.6mg/m3，甲苯浓度为 0.32mg/m3，非甲烷总烃浓度为 10.3mg/m3， 均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 经预测，项目烤漆房有组织排放废气下风向预测浓度较小，其中非甲烷总烃最大落地浓度为 6.397μg/m3，最大占标率为 0.32%；甲苯最大落地浓度非为 0.246μg/m3，最大占标率为 0.123%；二甲苯最大落地浓度为1.599μg/m3，最大占标率为 0.8%；颗粒物最大落地浓度为 1.845μg/m3，最大占标率为 0.205%。排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准要求 5.1.2无组织废气 5.1.2.1烤漆房废气 项目喷漆房无组织废气颗粒物排放量为0.005t/a，甲苯排放量为0.0006t/a，二甲苯排放量为0.005t/a，非甲烷总烃排放量为0.018t/a，均以无组织方式排放。 均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 项目烤漆房无组织排放废气下风向预测浓度较小，其中非甲烷总烃最大落地浓度为 27.454μg/m3，最大占标率为 1.373%；二甲苯最大落地浓度为7.321μg/m3，最大占标率为 3.661%；甲苯最大落地浓度为 0.915μg/m3，最大占标率为0.458%；颗粒物最大落地浓度为 7.321μg/m3，最大占标率为0.813%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外最高浓度限值的要求，同时烤漆房无组织排放的各污染物到保护目标的最大落地浓度贡献值均较小，不会改变区域大气功能。 5.1.2.2 打磨粉尘 项目采用无尘干磨机进行打磨，打磨时产生少量的粉尘，由集尘机吸取到集尘桶内，基本无粉尘飞散，对环境影响较小。 5.1.2.3焊接粉尘 根据建设单位提供资料，项目焊接频率较小，每月焊接次数有限。项目焊接工序间歇进行，焊接烟气产生量较少，焊接烟气呈无组织形式扩散，预计在厂界排放浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物≤1.0 mg /m³ ，环评建议项目安装移动式焊接烟尘净化器对烟尘进行收集处理，项目焊接烟气对周围环境影响较小。 5.1.2.4汽车尾气 项目汽车尾气主要来自汽车进出厂过程以及检测过程。燃油汽车尾气主要来自三个方面：燃料箱和汽化器的蒸发器、曲柄箱的吸出和排气管，其中排气管排出的尾气是主要的污染源。主要的有害成份有CO、CH、颗粒物和氮氧化合物。由于我国已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故废气中污染物浓度较低。 5.1.3大气环境防护距离 根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且根据预测结果厂界外也无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 （2）运营期水环境影响分析 项目运营期间无生产废水，产生的废水主要来至于生活废水。生活污水依托厂区化粪池（1座，容积3m3）处理后由市政污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理，不对地表水环境造成影响。 （3）运营期声环境影响分析 该项目噪声主要为汽车噪声、烤漆房、举升机、焊机及空压机等设备噪声，属于机械噪声或空气动力学噪声，噪声源强一般在65-90dB(A)，通过采取基础减振、厂房的隔声及距离的衰减后，项目四周各边界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对敏感点及周围环境影响较小。 （4）运营期固体废物影响分析 项目运营期产生的固废分为一般工业固废和危险固废，一般固废主要为废旧零部件、包装固废、生活垃圾、化粪池污泥、废砂纸。其中废旧零部件收集后回收外卖；化粪池污泥、包装固废、生活垃圾、废砂纸均委托环卫部门清运。危险固废为废旧油漆桶、废过滤棉、沾有油漆的废手套、废机油、废棉纱、废活性炭、废旧电池等。根据《国家危险废物名录》（2016 年） 中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全过程豁免，可混入生活垃圾处理。因此本项目产生的废纱及废劳保用品和生活垃圾一起集中收集后由环卫部门统一清运。项目目前对于危险固废与有资质单位签订协议，交由有资质单位处置。 危废统一收集于项目内的危废暂存间内，使用收集桶分类贮存，并委托有资质单位定期处置，同时建立完善的危废转移联单制度，危废暂存间须严格按 照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设。经采取上述措施后，项目固体废弃物均有较好的处理途径，处置率为 100%，对周围环境影响很小。 6、环保投资 项目环保投资主要为废气治理、废水治理、固废治理及厂区绿化。项目总投资200万元，其中环保投资9万元，占总投资的4.5%。 7、总量控制 本项目无SO2、NOX产生，不涉及废气总量控制指标。项目无生产废水，生活污水经站内化粪池处理后排入城市污水管网进汝南县第二污水处理厂处理， 主要污染物排放量为COD：0.0132t/a ，氨氮：0.0013t/a。 评价建议本项目总量控制指标为：COD：0.0132t/a ，氨氮：0.0013t/a。 评价建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）加强营运期生产管理，减少各种材料、能源、资源的浪费，尽量减轻对环境的污染。 （3）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 （4）生活垃圾、生产固废最好日产日清，减少对周围环境的影响。 （5）建立健全污染防治规章制度，责任落实到人，加强企业管理和环境管理，实行文明生产和清洁生产。 综上所述，汝南县顺达轿微车展示销售中心项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。我单位对环评文件的内容、数据和结论负责，并承担相应的法律责任。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图1  汝南县多年风玫瑰图

建设项目工程分析