建设项目环境影响报告表

# （报批版）

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： |  |

| 编制日期： | 2019 | 年 | 12 | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汝南县华祥皮革制品有限公司年产100万张成品革项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汝南县华祥皮革制品有限公司 |
| 法人代表 | 刘琳 | 联系人 | 刘琳 |
| 联系电话 | 15224058181 | 传真 |  | 邮政编码 | 463300 |
| 建设地点 | 汝南县产业集聚区美菱车业厂区内 |
| 立项审批部门 | 汝南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411727-19-03-039807 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C19 皮革、毛皮、羽毛 及其制品和制鞋业 |
| 占地面积 (平方米) | 8000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 19000 | 其中：环保投资(万元) | 35 | 环保投资占 总投资的比例 | 0.18% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 我国的皮革行业历史悠久，是具有综合性优势的传统行业。目前中国的鞋类、皮衣、皮包等等皮革制品产品居世界第一位，与此同时，对成品革的需求也相应的很大，目前每年需成品革6亿多平方米，这为制革业提供了广阔的市场。根据市场调查，汝南县华祥皮革制品有限公司投资19000万元在汝南县产业集聚区美菱车业厂区内新建年产100万张成品革项目。 根据《产业结构调整指导目录（2011）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，同时国家根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）规定：“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目建设符合国家产业政策。项目于2019年8月12日在汝南县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-411727-19-03-039807。 |
| 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目必须进行环境影响评价。根据《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》 “三、分类准入政策（一）工业准入优先区”中第四条：放宽部分审批条件中的“对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评可适当简化”，本项目位于汝南县产业集聚区美菱车业厂区内。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目为“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中第22条，皮革、毛皮、羽毛（绒）制品，本项目不涉及“制革、毛皮鞣制”，属“其它”类，对照目录应编制环境影响报告表。 受汝南县华祥皮革制品有限公司的委托，重庆大润环境科学研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目总投资 本项目总投资为19000万元。其中：全部为企业自筹，其中环保投资35万元。 三、生产规模及产品方案 本项目产品为成品革，年产100万张成品革。 四、项目建设内容 本项目厂址位于汝南县产业集聚区美菱车业厂区内，租赁美菱车业标准化厂房面积8000m2。项目主要建设内容包括：主体工程（生产区）、辅助工程（办公区）、公用工程（供水、供电）和环保工程等。其中供水、供电依托产业集聚区公用设施。生产车间及其他辅助工程按生产需要，合理分区布置。工程主要建设内容详见表1。 表1 工程主要建设内容 工程类别 工程内容 建设规模 备注 主体工程 生产车间 租赁标准化厂房8000m2，安装喷浆机、甩软转鼓、量革机等生产设备 租赁现有，3F，钢结构 辅助工程 办公区 租赁办公区面积约500m2，位于厂房外东侧 储运工程 原料库 占地面积100m2，位于厂房内西侧 化料房 占地面积100m2，位于厂房内西侧 公用工程 给水工程 城市供水管网集中供水 已建成 排水工程 员工生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理达标后，排入汝河 用电工程 由汝南县产业集聚区供电网供给 环保工程 废气处理 甩软工段粉尘经自带收尘装置收集后做固废处置，甩软工序无废气排出 6套，设备自带 磨革粉尘经收集后引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 新建 喷浆废气由“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+排气筒”净化处理后，经过15m高排气筒排放 采用湿法除雾方式，安装6套处理装置进行净化处理 废水处理 员工生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入汝南县第二污水处理厂处理达标后，排入汝河 已建 噪声治理 厂房隔音，距离衰减 新建 固废治理 设置一般固废堆场和垃圾收集箱 新建 设置危废暂存间，贴警示牌标识 新建 五、原辅材料及能源消耗量 本项目不进行前序蓝湿皮的加工生产，以外购其他地市生产的牛皮、羊皮革坯为原料进行整饰加工成成品革。本项目绷板机整理干燥工段以电为热源进行干燥，厂内不设锅炉。本项目营运期主要原辅材料及能源消耗见表2。 表2 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 名 称 单 位 消耗量 备注 1 半成品坯革 万张/a 100 外购 2 成膜剂 t/a 220 外购，用于喷浆工序，无需在车间混合配置 3 助剂 t/a 70 4 着色剂 t/a 40 5 水 m3/a 1635 城市供水管网集中供水 7 电 万度/a 45 汝南县产业集聚区供电网 表3 项目储运工程情况 名称 面积（m2） 储存物质 最大储存量（t） 储存方式 原料库 100 成膜剂 10 乳状、桶装、室内 助剂 5 乳状、桶装、室内 着色剂 5 乳状、桶装、室内 （1）成膜剂：成膜剂又称皮革用黏合剂。涂饰剂的重要组分，对涂饰剂的性能起决定性作用。能在革面上形成一层黏着牢固，具有一定柔软性、延伸性和弹性、耐摩擦性、耐水性等的连续均匀薄膜的一类材料。薄膜内可容纳颜料、染料及各种助剂等。根据其来源和性质，可分为蛋白成膜剂、丙烯酸树脂成膜剂、丁二烯树脂成膜剂、聚氨酯成膜剂、硝酸纤维成膜剂等。成膜剂具有可燃易燃性。本项目使用的成膜剂主要成分为丙烯酸树脂和聚氨酯树脂，分别占54.5%、45.5%。 （2）助剂：主要成分为蜡剂和酪素，分别占57.1%、42.9%。皮革用蜡剂主要有两种：天然蜡和合成蜡。天然蜡包括动物蜡、植物蜡和矿物蜡；合成蜡包括氯化石蜡、合成硅蜡、合成酯蜡、合成氟蜡以及合成聚酰胺蜡。本项目所用蜡剂为天然蜡剂。蜡剂具有可燃易燃性。酪素为动物乳汁中所含的蛋白质遇酸凝固析出的粉末，黄白色。供制食品，也用于制造涂料。 （3）着色剂：本项目用着色剂为颜料膏，颜料膏是一种皮革涂饰用着色剂。由颜料、酪素、硫酸化油、防腐剂等混合研磨而成的膏状物。 六、主要生产设备 本项目购置国内先进的生产设备，主要设备的种类、数量见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 FORNI VARE S·N·G卧式绷板机 1800mm 台 6 2 TGZZ1 凉挂旋转输送机（600m） 2000mm 台 2 3 GPGTI-180 通过式抛光机 1800mm 台 2 4 甩软转鼓 2200×2500mm 台 6 5 平板压花机 1370×1000mm 台 4 6 喷浆机 2400mm 台 6 7 ROTOPRESS 通过式烫光机 CL×1800mm 台 2 8 挂凉机 1200mm 台 2 9 FC 磨革机 1800mm 台 4 10 电子量革机 3200mm 台 2 11 振荡拉软机 2200×2500mm 台 2 12 新式空压机 1500mm 台 2 13 干平展机 2200×2500mm 台 4 14 贴板 3200mm 台 3 15 扫灰机 1370×1000mm 台 2 16 集尘器 1800mm 台 2 17 真空机 1800mm 台 2 18 空压机 1800mm 台 4 19 调色台 1800mm 台 2 七、产业政策符合性分析 1、相关产业政策和环保政策： （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） （2）《皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南》 （3）《工业和信息化部关于制革行业结构调整的指导意见》（工信部消费[2009]605号 （4）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号） 2、与政策的符合性分析 对照国家当前产业政策以及相关地方政策，本项目与政策符合性分析如下： （1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订)符合性分析 该目录对“年加工生皮能力20万标张以下的生产线，年加工蓝湿皮能力10万标张牛皮以下的生产线”提出限制要求。对“年加工生皮能力5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力3万张标牛皮以下的制革生产线”提出淘汰要求。 本项目以皮坯为原料，年产100万张成品皮革。本项目不属于该目录提出的限制和淘汰之列，与《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订)相符。 （2）与《皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南》的符合性分析 该指南提出“皮革和毛皮清洁化技术加工、皮革后整饰新技术加工、高档皮革加工、皮革废弃物综合利用”属于皮革及毛皮加工产业；同时该指南对皮革加工行业未提出限制和禁止投资的相关产业。本项目属皮革后整饰新技术加工生产高档皮革成品，符合《皮革及毛皮加工工业污染防治可行技术指南》。 （3）与《工业和信息化部关于制革行业结构调整的指导意见》（工信部消费[2009]605号）的符合性分析 《工业和信息化部关于制革行业结构调整的指导意见》（工信部消费[2009]605号）要求，加快制革产业集聚发展，促进区域产业合理布局，淘汰落后生产能力，引导行业健康有序发展；推广行业循环经济的发展，积极推广清洁化生产，加强污染治理，减少制革污染排放；鼓励制革企业进入产业结构定位适当、污水治理条件完善的工业园区；依法取缔违法违规小制革，淘汰年加工3万标张以下的制革生产，严格限制投资新建年加工10万标张以下的制革项目，淘汰落后技术和能力；进一步强化行业环保措施，加大对清洁化制革技术、末端污染治理技术以及环境友好型皮革化学品的研发和推广力度。 本项目选址在产业集聚区内，符合鼓励“进入产业结构定位适当、污水治理条件完善的工业园区”的要求；本项目以皮坯为原料，年产100万张成品皮革，不属于该文件提出的淘汰和限制类别，符合文件的要求。 （4）与《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录（2010年本）》的符合性分析 该目录提出“年加工生皮能力5万标张牛皮以下的生产线”、“年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的生产线”属于需要淘汰的落后产能。本项目不属于该目录规定的淘汰落后产能之列，与符合《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录（2010年本）》相符。 （5）产业集聚区发展规划相符性分析 本项目为皮革制品加工项目，位于产业集聚区内，项目的建设符合汝南县产业集聚区发展规划，汝南县产业集聚区管理委员会已经同意本项目入驻（入驻证明见附件）。 综上所述，本项目符合国家当前产业政策和地方相关规划要求。 八、劳动定员及生产班制、生产日 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员为90人，其中管理人员8人，职工82人。全年有效工作日300天，每天工作8小时，全年工作2400小时。 九、项目厂址周围情况简介 本项目厂址位于汝南县产业集聚区（美菱车业厂区内），租赁美菱车业现有标准化厂房进行生产，厂址北侧为空地，西侧为午阳印刷厂，东侧为喜兆门电动车厂，南侧为顺天车业。根据汝南县产业集聚区管理委员会出具的企业入驻证明，项目建设符合国家产业政策及环保要求，同意入驻。项目厂址周围环境敏感点主要为北侧约50m的任楼，西北侧约80m的宗庄，南侧约465m的大新庄，除此之外，项目周围500m范围内无其它村庄、医院、学校等环境敏感点。项目运营期生产均在密闭厂房内进行，通过采取相应有效的污染治理措施，对敏感点影响较小。项目选址周围敏感点情况见表5，厂址周围情况示意图见附图五。 表5 项目周边敏感点简介 敏感点 总人数（人） 距厂址方位及距离（m） 任楼 300 北侧；50m 宗庄 480 西北侧；80m 大新庄 500 南侧；465m |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，故不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 汝南县位于河南省东南部，淮河以北，属淮河流域，东经114º09′～114º35′，北纬32º39′～33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。汝南县城位于县境中部偏东北，东至平玉县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域位置图详见附图一。 2、地质地貌 汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。 汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。 3、气象气候 汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。 地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm， 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 汝南县多年风向频率玫瑰图见图1。 图1 风向玫瑰图 4、水文特征 （1）地表水 汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。 汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆、板店两个乡及三门闸和金铺两乡的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。 北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。 本项目拟选场址所在区域：属汝河水系，项目产生的污水经处理站处理达标后汇入城市管网，进入汝南县第二污水处理厂处理后汇入汝河，汇入口在汝河沙口断面上游。 沙口：为区域地表水市控水质目标断面。 （2）地下水 汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15~20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 5、植被及生物多样性 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。 生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺、三门闸尤为重要。 宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀频危动物物种13种，重点保护珍稀频危植物物种有汝半夏等9种。 6、资源能源 驻马店市矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，堪称“豫南建材基地”，其中花岗岩（5亿多m3）、大理石（l亿多m3）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。本项目所在区域目前没有发现可开采利用价值煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与人口 汝南县辖4个街道办事处；12个镇；2个乡；分别是汝宁街道办事处、古塔街道办事处、三门闸街道办事处、宿鸭湖街道办事处；留盆镇、金铺镇、张楼镇、罗店镇、老君庙镇、韩庄镇、东官庄镇、和孝镇、常兴镇、梁祝镇、王岗镇、三桥镇；南余店乡、板店乡。行政村277个，居民委员会4个。2014年全县人口83万人，总面积1470km2。县人民政府驻汝宁街道办事处东西长4km，南北宽2.5km，面积10km2。 2、社会经济 目前汝南县城已形成以食品、机械、建材等为主的工业行业。2016年全县国民生产总值163.2亿元，一、二、三产业结构比为28.1：37.6：34.3。农业仍占主导经济地位，城区南部的产业集聚区和老君庙工业区已初具雏形，旅游业已成为汝南县新的经济增长点。 3、文物保护 汝南县旅游资源丰富，名胜古迹众多，台湾高僧明乘法师捐资重建的亚洲第一大佛教寺院南海寺是怀古抒情、观光旅游的好去处。 汝宁镇也是驻马店地区的副中心城市和豫南地区的重要旅游城市，名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。 经调查，本项目厂址距离南海寺4.7km，距悟颖塔3.9km，均不在其重点保护范围内，工程所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。拟建项目距上述文物古迹较远并且均不在文物保护单位主导风上风向上，因此，拟建项目只要严格按照国家环保法律、法规的有关规定实施，不会对文物古迹造成大的影响。 ◆汝南县城市总体发展规划（2011-2030） ●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。城市总体发展规划见附图三。 ●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。 ●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。 ●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。 ●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。 ●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。 ●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。 一环：外环路； 四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道； 两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。 五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。 ●城市水源地：在汝南县城西北。 ●汝南县第二污水处理厂：汝南县第二污水处理厂建设地址位于汝南县城东南部创业大道北侧、汝河西南侧、梁祝大道以东400m处，建设规模为日处理生活污水3万吨。收水范围为汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人。项目采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，进水水质COD、氨氮分别为320mg/L、30mg/L，出水水质COD、氨氮分别为≤50mg/L、≤5（8）mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。目前该污水处理厂收水能力为1万吨/d。 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为皮革加工项目，项目占地为规划的二类工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。 ◆汝南县产业集聚区发展规划(2009~2020年) ●规划范围：北至驻新公路、南至英河路、西至规划金宫路、东至汝河和开龚路东侧，规划总面积11.1km2。其中起步区3.1km2，发展区4.0km2，控制区4.0km2。 ●发展定位：产业链完善、具有综合竞争力的产业基地，县域经济发展的重要载体，现代化程度较高的城市生活区。 ●主导产业：以农副产品加工和机械制造为两大主导产业为主，以轮胎化工和医药化工为辅助产业。 ●产业空间布局：汝南县产业集聚区为一心多组团的空间布局模式。 一心即为产业集聚区综合服务中心，集行政办公、科研开发、职业培训、商业金融、医疗卫生等为一体，为产业集聚区的生产和生活提供综合性的服务。 产业组团分别为：农副产品加工业组团、机械制造业组团、医药化工业组团、轮胎化工业组团和综合产业组团。各组团按照相关的产业联系、对生活区的干扰和污染程度来进行布局。 ●总体工业用地布局：工业用地是产业集聚区主要用地功能组成部分，集中规划布局在产业集聚区的中部和南部，并预留出向南部发展的通道。该区域工业用地以二类和三类工业为主，一类工业用地较少，为减少对生活区的影响，按照污染程度由北向南依次为一、二、三类工业。 ●市政基础设施规划 （1）给水规划 给水系统：规划本区采用生活、生产和消防共用的给水系统，部分企业可考虑采用自备水塔供水。 给水水源：按汝南县相关工程规划，取用市政道路供水管作为给水水源。 需水量：产业集聚区近、中、远期总的需水量分别为3.28m3/d，3.93m3/d，5.13万m3/d。 给水管网布置：主干管管径DN800,主要沿宿鸭湖大道、湘江大道、颜公大道、豫州大道和梁祝大道路布置，分别从南北方向与城市主干管网连接；次干管管径DN300、DN400，主要沿其他城市主次干道布置，方便施工和维护。 （2）排水规划 排水体制：采取雨污分流制。 排水量：集聚区近、中、远期的污水排放规模分别为1.87万m3/d、2.25万m3/d、2.93万m3/d。 排水管网布置：按相关工程规划要求，本区污水排放按就近原则接入市政道路上的污水管渠，主要市政道路上规划有DN1000、DN800、DN600、DN500、DN400、DN300等污水管渠。 排水系统：区内污水经市政道路的主干管汇集后经现状铁路桥和梁祝大道引入县污水处理厂。 （3）供电 根据《汝南县城总体规划（2006～2020年）》，远期保留现有的35KV变电站,远期改造为110KV变电站，以供产业集聚区用电需要。 （4）供气 由于西气东输支线从汝南穿过，规划有天然气门站一座，因此，汝南县城未来的供气气源为西气东输的天然气，规划区内燃气由城市主干管网供给。 （5）供热 规划采取区域锅炉房的方式实行集中供热。 规划管网形式采用双管闭式热水系统，按枝状管网布置。供水温度110℃,回水温度70℃。 （6）中水回用 ①单位建筑中水回用系统 该系统中水水源取自该建筑物的排水净化池，该池内的水为本系统内杂用水和优质杂排水。该系统处理设施根据条件可设于室内或室外，排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。 ②小区域建筑群中水回用系统 该系统的中水水源取自建筑小区内各建筑物所产生的杂排水。这种系统可用于建筑住宅小区、学校以及机关团体大院。其处理设施放置小区内。 ③区域性建筑群中水回用系统 该系统特点是小区域具有二级污水处理设施，区域中水水源可取城市污水处理厂处理后的水或利用工业废水，将这些水运至区域中水处理站，经进一步深度处理后供建筑内冲洗便器、绿化等用途。 汝南县产业集聚区管理委员会委托河南省城市规划设计研究院有限公司承担《汝南县产业集聚区发展规划（2009-2020）》环境影响评价工作，2010年4月15日，河南省环保厅组织召开了该规划环评报告的技术审查会。河南省环境保护厅于2011年出具《关于汝南县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审【2011】313号）。2012年12月，汝南县产业集聚区进行调整，调整后的规划环评由驻马店市环境保护研究所编制，河南省环境保护厅于2014年7月23日出具《关于汝南县产业集聚区发展规划调整环境影响报告书的审查意见》（豫环审【2014】267号）。 汝南县产业集聚区发展规划调整方案 为了确保“三规”一致性和产业集聚区用地需求，2012年12月拟将产业集聚区原规划范围北部起步区调出1.89km2，整体向西、向南扩展，面积由11.1km2调整为19.3km2，新增加面积8.2km2 （1）规划范围：由原来的北起南海大道，南至创新路，西起金麟路，东至建设路。调整为北起新兴三路，南至南环路，西起湖滨大道，东至建设路。 （2）调整后三区面积：调整后的起步区6.2 km2，增加3.1 km2；发展区10.65 km2，新增6.65 km2；控制区2.45 km2，减少1.55 km2。 （3）功能布局：按照产业集聚、产城互动、有序开发原则，规划建设新能源电动车产业园区、新型建材园区、综合产业园区、仓储物流园区等四大功能园区。具体规划布局：金水路以西为新能源电动车为主导的机械制造业发展区域。其中，电动车整车生产企业区域为创业大街、西城大道两侧；电动车配套企业区域两个：即金城大街以东、建业大道以北、金水路区域和玉兰建材以东、金水路以西、创业大街以南区域；金水路以东、建成区以南为新型建材业发展区域。调整后的功能布局见附图四。 本项目位于汝南县产集聚区，根据产业集聚区管理委员会出具的证明，符合汝南县产业集聚区发展规划。 汝南县土地利用总体规划（2006-2020） 根据《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》，中心城区的用地边界为：西至城市规划的重阳路，南至英河路，东至东关村，北至北环路，包括产业集聚区的建成区和发展区。确定中心城区建设用地规模为2285.44公顷，净增建设用地771公顷，包括产业集聚区发展区400公顷。 汝南县中心城区建设用地扩展边界，西至规模边界向西900m为界，至宋庄村，北至北环路，南至英河路。东边与规模边界基本一致。中心城市建设用地扩展区规模为321.3公顷。 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，周边均为标准化厂房，根据《汝南县产业集聚区控制性详细规划——产业布局规划图》，本项目位于新能源电动车产业园区，东侧毗邻综合产业园区。本项目为皮革加工项目，项目占地为规划的二类工业用地，符合《汝南县土地利用总体规划（2006-2020）》，同时考虑到项目污染较小的特点，在落实好环评提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响较小，且汝南县产业集聚区管委会同意项目入驻（入驻证明见附件），因此本项目建设符合汝南县产业集聚区发展规划，选址合理。 汝南县城市饮用水水源地规划 汝南县水源地保护区现状的划分方案是以汝南县清源自来水有限公司的9眼水源井为保护对象划分的。地下水水源保护区是以单井为圆心，50m为半径的范围内；准保护区是在保护区的基础上，向外顺延100m的范围内。 根据汝南县实际，公共供水部分水源井井深平均在200m以上，单井取水能力为1500m3/d，因此，近期2010年需在新水源地凿井14眼；远期2020年在此基础上新水源再凿7眼。届时，新水源地有1095万m3/a（3万m3/d）的供水能力。汝南县现有和规划水井的分布见图附图十。 由图可知，现状水井不在集聚区的范围之内，本项目的开发建设不会对现状水井造成影响。规划新建水厂的位置只有S3号井点位于集聚区的北部，紧邻驻新公路。与本项目的距离较远，本项目的开发建设不会对水源地的保护造成影响。 ◆汝南县第二污水处理厂概况 汝南县第二污水处理厂建设地址位于汝南县城东南部创业大道北侧、汝河西南侧、梁祝大道以东400m处，建设规模为日处理生活污水3万吨。收水范围为汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人。项目采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，进水水质COD、氨氮分别为320mg/L、30mg/L，出水水质COD、氨氮分别为≤50mg/L、≤5mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）。目前该污水处理厂收水能力为1万吨/d。本项目与汝南县第二污水处理厂的位置关系见附图七。 目前，项目区域排污管网已全部建成；本项目投运后污水排放量为4.32m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0144%，且汝南县第二污水处理厂尚有余量接纳本项目废水；本项目排水主要污染因子COD浓度为200mg/L、氨氮浓度为25mg/L，满足汝南县第二污水厂COD浓度320mg/L和氨氮浓度为30mg/L的进水设计指标。因此，本项目建成后废水能够进入汝南县第二污水厂进一步处理。 “三线一单”相符性分析 表6 本项目与“三线一单”相符性一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于汝南县产业集聚区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 项目废气经处理后分别经过15m高排气筒排放，对周围环境的影响较小。 项目噪声主要来要自于生产机械设备，经基础减震、消声隔声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合标准； 项目运营期生活废水排至汝南第二污水处理厂处理达标后排放。项目废污水对外环境影响较小。 项目产生的一般固废、危险废物和生活垃圾均得到妥善处置。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电由汝南县产业集聚区供电网供给。 给水：该项目用水水源来自汝南县产业集聚区统一供水提供。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且本项目不在所在地环境准入负面清单内。 ◆项目建设与河南省污染防治攻坚战三年行动计划、河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发 河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污 染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和 VOCs 排放控制有关要求，加强区域、规划环境影响评价，按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单“三线一单”编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。新改扩建钢铁、石化、化工、焦化、医药、建材、有色等涉气项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 实施挥发性有机物（VOCs）专项整治：1、积极推广绿色涂装工艺。推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，降低单位产品的挥发性有机物排放量。2、加强工艺废气逸散控制。涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内，以减少VOCs的无组织排放。各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。3、开展工艺废气治理。烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用“吸附浓缩+焚烧”的方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用“湿式水帘+多级过滤除湿”联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。VOCs污染控制装置应与工艺设施同步运转，使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率应达到90%以上。 本项目位于汝南县产业集聚区内，满足汝南县规划环评要求。项目生产过程中，产生挥发性有机物的工段均在密闭设备进行，废气治理工艺采用“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”三级处理后，经过15m高排气筒排放，与专项整治要求相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本项目建设地点位于汝南县产业集聚区内，根据项目所在区域的环境现状常规监测数据对项目所在区域环境质量现状进行评价。 环境空气 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级日均标准。 本项目位于汝南县产业集聚区，本次评价引用2018年汝南县环境空气监测站点的监测数据，环境空气质量统计结果见表7。 表7 2018年汝南县环境空气质量统计结果 监测项目 年平均值 评价标准 占标率/% 达标情况 SO2（ug/Nm3） 14 60 23.3 达标 NO2（ug/Nm3） 28 40 70.0 达标 PM10（ug/Nm3） 99 70 141 不达标 PM2.5（ug/Nm3） 56 35 160 不达标 CO-95（mg/Nm3） 1.5 4 37.5 达标 O38h-90（ug/Nm3） 163.2 160 102 不达标 由表7可知，2018年汝南县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均值、NO2年平均值、CO日均值第95百分位数均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均值、PM10年平均值、O3日最大8小时均值第90百分位数不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。 根据《关于印发河南省2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020 年）的通知》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理、推进露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。 通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），4蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，汝南县环境空气质量将有所改善。 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级日均标准。  水环境 （1）地表水环境质量现状 本项目厂址位于汝南县产业集聚区内，汝河为汝南县城市规划区和本项目的纳污河流，项目建成运营后无生产废水产生，主要污水为职工生活废水，经厂区内化粪池处理后，通过排污管网进入汝南县第二污水处理厂，处理达标后排入汝河。根据驻马店市生态环境局网站公布的《2019年1月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》，汝河沙口断面地表水监测数据见表8。 表8 地表水环境质量监测结果统计与分析 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 项目 COD 氨氮 总磷 汝河沙口 测值 12 0.68 0.17 标准值 20 1.5 0.3 超标率 0 0 0 根据本次监测结果：汝河汝南沙口断面水质较好，主要污染因子均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准的要求。 （2）地下水质量现状 本项目引用《汝南县生物质热电联产项目建设项目环境影响报告表》监测结果中姜坡1个点位监测水质，地下水监测是由河南松筠检测技术有限公司进行的，监测时间为2017年12月8日，监测结果见表9。 表9 地下水环境现状监测结果一览表 监测 项目 单位 姜坡 标准值 监测结果 标准指数 超标率 K+ mg/L 1.03 - - - Na+ mg/L 47.2 0.24 0 200 Ca2+ mg/L 190 - - - Mg2+ mg/L 25.5 - - - CO32- mg/L 未检出 - - - HCO3- mg/L 5.11 - - - pH 无量纲 7.01 - - - 溶解性总固体 mg/L 638 0.64 0 1000 氨氮 mg/L 未检出 - 0 0.5 高锰酸盐指数 mg/L 0.21 0.07 0 3 硝酸盐 mg/L 未检出 - 0 20 亚硝酸盐 mg/L 未检出 - 0 1.0 硫酸盐 mg/L 83.1 0.33 0 250 氯化物 mg/L 110 0.44 0 250 氟化物 mg/L 0.29 0.29 0 1.0 挥发酚 mg/L 未检出 - 0 0.002 大肠杆菌菌群 CFU/100mL 未检出 - 0 3 根据监测结果可知：项目厂址所在区域水质较好，不存在水质超标情况，区域内地下水各监测因子均可以满足该区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准的要求。 声环境 2019年8月5日至6日驻马店市顺达环境技术服务有限公司对本项目东、西、南、北四边界及敏感点的声环境进行了现状监测，监测点位和监测统计结果列于表10。 表10 本项目声环境现状监测结果 监测点 昼间 夜间 标准限值 昼间 夜间 东厂界 51.2~52.3 42.5~43.1 65 55 南厂界 52.3~52.5 42.23~44.0 西厂界 53.8~54.5 43.4~44.6 北厂界 51.7~53.4 42.6~43.7 60 50 任楼 51.2~51.6 41.9~42.0 宗庄 50.8~51.4 42.1~42.3 注：监测结果单位为等效声级dB(A)。 由上表可知，项目选址的东、南、西厂界能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准限值的要求；北厂界及敏感点能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求。 5、 生态环境 汝南县产业集聚区属平原地区，除建成区外，地表土层被农作物及其它植物覆盖，少有裸露土层。植被覆盖率达90％以上，生态环境状况较好。本项目厂址区域属城市建成区，属城市生态环境。 项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。区域生态环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表11 本项目主要环境保护目标一览表 类别 环境保护目标 与本项目的距离 方位 保护级别 环境空气 项目所在区域 / / GB3095－2012《环境空气质量标准》二级 宗庄 90m NW 任楼 70m N 地表水 汝河 / / GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； 地下水 项目所在区域 / / GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类 声环境 厂界 / / GB3096－2008《声环境质量标准》2类、3类

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 表12 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物 标准级别 标 准 值 日平均 小时平均 1 SO2 GB3095－2012 二 级 0.15 0.5 2 NO2 0.08 0.2 3 PM10 0.15 / 4 PM2.5 0.75 / 5 CO 4 10 6 O3 0.16 0.2 7 TSP 0.3 / 8 非甲烷总烃 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D 0.6 mg/m3（8小时平均） / （2）汝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 COD GB3838－2002Ⅲ类 ≤20 2 氨氮 ≤1.0 3 总磷 ≤0.2 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准。 表14 地下水质量标准 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB/T14848－2017 Ⅲ类 6.5～8.5 2 耗氧量 ≤3.0mg/L 3 氨氮 ≤0.2mg/L 4 总硬度 ≤450mg/L 5 溶解氧总固体 ≤1000mg/L 6 硝酸盐 ≤20mg/L 7 亚硝酸盐 ≤1.0mg/L 8 硫酸盐 ≤250mg/L 9 氯化物 ≤250mg/L 10 氟化物 ≤1.0mg/L 11 挥发酚 ≤0.002mg/L 12 大肠杆菌菌群 ≤3.0CFU/100mL |
| --- | --- |
|  | （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准。 表15 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3 65 55 |

| 污染物排放标准 | （1）废水：本项目无生产废水产生，项目生活污水经“化粪池”预处理后，通过污水管网排入汝南县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入汝河。项目废水排放需满足汝南县第二污水处理厂进水水质指标，污水处理厂出水水质执行《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）（COD50mg/L、氨氮5.0mg/L、总磷0.5mg/L），同时需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标准，综合后详见表16。 表16 进出水水质标准 单位：mg/L 序号 污染物 设计进水水质指标 设计出水水质指标 1 COD 320 50 2 BOD5 150 10 3 SS 190 10 4 氨氮 30 5 （2）废气：本项目营运期粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，有机废气排放参考执行豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议排放值要求，详见表17。 表17 废气污染物排放标准 序号 污染物 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限（mg/m3） 排气筒（m） 标准限值 1 颗粒物 GB16297-1996 二级 120 15 3.5 1.0 2 非甲烷总烃 豫环攻坚办[2017]162号 80 15 / 2.0 （3）噪声：工业噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、3类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3 65 55 （4）固废：本项目一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求标准。危险固废暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目废水经化粪池处理后，污染物排放总量为：COD0.324t/a、NH3-N 0.031t/a，进入汝南县第二污水处理厂进一步处理后，污染物排放总量为：COD0.065t/a、NH3-N 0.0065t/a。 挥发性有机物排放总量为0.163t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节分析 本项目租用汝南县产业集聚区美菱车业现有标准化厂房，生产设备安装主要在室内进行，基本不存在施工期环境影响，因此，本次评价不再对施工期污染因素进行分析。 运营期工程分析 1、生产工艺 本项目不进行前序蓝湿皮的加工生产，以外购半成品革坯为原料进行整饰加工成成品革，通过后整饰工段加工完成革坯到成品革的转变，主要生成工序包括甩软、磨革、修补、喷浆、干燥、压花、展平、量革、装箱等。生产工艺及产污环节详见下图4。 主要工艺说明： 1）坯革：本项目不进行前序蓝湿皮的加工生产，所用原料为外购加工好的半成品坯革。 2）甩软：将需要甩软的坯革放在甩软转鼓中，同时加入石球，在转鼓转动过程中石球和坯革不断碰撞，使得坯革变软，满足下一步加工工序的要求。甩软时间一般需8小时左右，甩软过程中会产生皮革粉尘，根据企业提供资料，本项目甩软转鼓全封闭，同时甩软转鼓粉尘是一个内循环风系统，引风机将含尘废气抽出，经袋式除尘器过滤除尘净化后，又送入甩软转鼓中，不排放。袋式除尘器收集的皮革粉尘暂存在危废间，定期委托有危废处置资质单位处理。 3）磨革：采用磨革机对坯革的粒面进行研磨，磨去粒面的轻微瑕疵，改善坯革的外观。磨革过程在全封闭空间中进行，产生的磨革粉尘经磨革机自带的吸尘装置和袋式除尘器处理，磨革灰收集后委托有危废处置资质单位处理。本项目磨革工序采用干法磨革，生产过程中无废水产生。 4）修剪：经磨革后的坯革进行人工修剪，主要修剪掉不合格的边角，然后进入喷浆工序。 5）喷浆、干燥：喷浆是通过喷浆机在坯革上进行喷涂，喷涂浆料为外购已配制好的成膜剂、着色剂和助剂等，按一定比例加水调配即可。 喷涂赋予成品革外观更加均匀美观，满足客户对颜色、手感和光泽的不同需求。 喷涂后是烘干工序，喷浆机后自带烘干机，采用电加热蒸汽发生器进行加热，烘干温度在40℃左右。 6）压花、展平：将干燥后的坯革送入绷板机进行展平，同时采用压花机压制花纹。本项目采用液压绷板机进行拉伸，主要目的是使坯革能够拉伸舒展。 7）量革、成品入库：最后，将皮革根据要求的尺寸量尺后装箱入库。 采用上述工艺，在有效的工作时间内，项目设备配备能满足生产能力需求。 二、营运期污染环节及源强分析 1、产污环节分析 本项目营运期产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废气：废气污染物主要为喷浆工段产生的有机废气、磨革粉尘。 （2）废水：主要为喷浆机清洗废水及职工生活污水。 （3）噪声：主要为甩软转鼓、喷浆机、绷板机等设备运转噪声。 （4）固体废物：主要为甩软工序收集的粉尘，修剪工序产生的边角料，浆料包装桶，废活性炭、废过滤介质、废紫外线灯管、喷浆浆渣，生活垃圾等。 2、污染源强分析 （1）废气污染源 本项目废气主要有：喷浆废气，磨革粉尘。 ①喷浆废气 本项目喷浆工段所用原料的主要成分有丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、蜡剂、酪素等，不含苯类物质，因此，在生产过程中不会有含苯废气产生。喷浆废气的主要成分为挥发性有机物，以非甲烷总烃计。 本项目喷浆工序涂饰剂使用总量按每标张皮坯0.33kg计算，年产100万张成品革，则涂饰剂总用量为330t/a，根据建设单位提供资料，喷浆工序有机物挥发量约占原料用量的1%，故喷浆工序及干燥工序产生的废气中主要污染物非甲烷总烃的产生量为3.3t/a。本项目共设置6台喷浆机，喷涂线涂台和烘干工序采用密封设计，每台设备均设置引风机，将有机废气收集后，分别经管道输送至配套的“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过一根15m高排气筒排放。 由于目前国家尚未出台统一挥发性有机物排放标准，评价参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），非甲烷总烃最高允许排放浓度为80mg/m3。本项目非甲烷总烃产生总量为3.3t/a，根据类比，“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”对挥发性有机物去除效率约为95%，集气罩收集效率按99%计，评价建议配套引风机风量10000m3/h，废气处理装置年运行时间为2400h。经核算，本项目非甲烷总烃废气产生速率为1.361kg/h，产生浓度为136.1mg/m3，经废气处理装置处理后非甲烷总烃废气有组织排放量为0.163t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度为6.8mg/m3，符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求。 本项目无组织废气排放量为0.033t/a，排放速率0.014kg/h。 喷浆废气排放情况见表19。 表19 本项目喷浆废气排放情况一览表 工艺废气 风机风量 排放量 排放浓度 排放速率 排气筒高度 非甲烷总烃 10000m3/h 0.163t/a 6.8mg/m3 0.068kg/h 15m 国家标准 - - 80mg/m3 / 15m 达标情况 - - 达标 达标 达标 ②磨革粉尘 甩软和磨革过程中会产生皮革粉尘，本项目甩软转鼓全封闭，并加装有气流内循环粉尘净化装置，甩软工序无废气排出，所有粉尘收集后作固废处置，类比同类企业，每加工1t原料皮，甩软粉尘产生量为1.0kg，本项目年加工100万标张牛皮成品革，每张成品革重约4.0kg；本项目加工产品革的重量为4000t/a，则甩软工段粉尘产生量为4t/a。 本项目共有4台磨革机，同在一个磨革室内，每2台磨革机共用1台除尘设备，项目共安装2台除尘装置，磨革粉尘经收集后引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。类比其它皮革生产企业磨革粉尘产排情况，每加工1t原料皮，磨革粉尘产生量为3.0kg。本项目年加工100万张成品革，每张原料皮重约4.0kg，经核算本项目磨革粉尘产生量为12t/a。 根据类比，布袋除尘器除尘效率以99％计，评价建议配套引风机风量不小于5000m3/h，除尘设备年运行时间为2400h。经核算，本项目磨革粉尘产生速率为5kg/h，产生浓度为1000mg/m3，经布袋除尘器处理后磨革粉尘有组织排放量为0.12t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 磨革粉尘废气排放情况见表20。 表20 本项目磨革粉尘废气排放情况一览表 工艺废气 风机风量 粉尘排放量 粉尘排放浓度 粉尘排放速率 排气筒高度 颗粒物 5000m3/h 0.12t/a 10mg/m3 0.05kg/h 15m 国家标准 - - 120mg/m3 3.5kg/h 15m 达标情况 - - 达标 达标 达标 （2）废水污染源 本项目废水主要为喷浆工段清洗废水及员工生活污水。 喷浆工段清洗废水主要为喷浆工段洗线废水。洗线常规为单线，单刷高端洗水机组。可选配双线及不锈钢洗线槽等，洗线的目的是确保线被清洗的较为干净而皮革不被浆料所污染。根据建设单位提供资料，洗线槽用水约为300m3/a，洗线槽的水经一体化污水处理设施处理后循环使用，不外排，隔离的浆渣作为危废处置。洗线槽定期补充新鲜水，根据类比，洗线槽用水损耗率按5％计，则补充用水量约为15t/a。 本项目废水主要为员工生活污水，本项目共有职工90人，均不在厂区内食宿，类比汝南县现状企业职工用水情况，本项目取60L/d·人。经核算，本项目职工生活用水量约为5.4m3/d、1620m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活废水产生量为4.32m3/d，1296m3/a。采用化粪池处理后排入城市污水管网，再进入汝南县第二污水处理厂进一步处理，排入汝河。 据类比调查，职工生活污水采用化粪池处理后其水质能够满足汝南县第二污水处理厂进水水质要求。预计本工程生活污水产生和排放情况详见表21。 表21 生活污水产生及排放情况一览表 类别 废水量 (m3/d) 主要污染物浓度（mg/L） COD BOD5 SS 氨氮 “化粪池”处理前 4.32 300 150 240 25 “化粪池”处理后 4.32 250 120 150 24 污水处理厂进水要求 320 150 190 30 达标情况 达标 达标 达标 达标 排放总量（t/a） 1296 0.324 0.156 0.194 0.031 水平衡图详见图4。 （3）固废 本项目固体废物主要为皮革修边生产过程中产生的边角废料、甩软和磨革收尘、废料桶、洗线循环水沉淀废渣、废过滤介质、废紫外灯管、废活性炭和员工生活垃圾。 根据企业提供的资料，皮革修边生产过程中产生的边角废料量为30t/a；甩软和磨革收尘产生量约为15.88t/a，由厂内集中收集后委托有资质单位处理；涂料等废桶产生量为2000个/a（合5.4t/a），集中收集后由厂家回收利用。 项目喷浆使用原料为水溶性涂饰剂，喷浆机清洗过程中产生的废水经一体化污水处理设施处理后循环使用，循环水槽内会产生少量的沉淀废渣。根据类比调查，沉淀废渣产生量约为0.6t/a，清出的废渣属危险废物，分类收集后密闭保存，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 本项目采用“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放，废气处理过程中会有少量的废过滤介质、废紫外灯管和废活性炭等危险废物。根据类比调查，废过滤介质产生量约为0.5t/a，废紫外灯管产生量约为0.53t/a，分类收集后，暂存在危废暂存间，定期交于有危险废物处置资质单位回收处理。 本项目活性炭吸附容量为0.3-0.4kg/kg，取活性炭的吸附容量为0.35kg/kg，本项目光氧催化一级去除效率按80%计，进入一级光氧催化装置的废气量为6.63t/a，则经过一级处理后污染物量为1.33t/a，活性炭去除效率按75%计，则活性炭吸附的污染物量为997.5kg/a，则活性炭用量为2850kg/a。由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换，更换周期为3个月左右，每次更换量产废活性炭约961.9kg，废弃活性炭产生量为3847.5kg/a，即约3.85t/a，属于危险固废，产生的废弃活性炭交由资质的单位处理。 本项目定员共有90人，在厂区食宿，生活垃圾按照平均每人每天1.0kg计算，则生活垃圾产生量为90kg/d，即项目生活垃圾总产生量为27t/a，送至城市垃圾填埋场进行填埋处置。 本项目的固体废物的产生量和处置情况见表22，所有固废按类别收集后分别暂存于危废间和垃圾箱。危废间位于厂区东北侧，建筑面积约100m2，具体位置见平面布置图。 表22 本项目固体废物的产生量和处置情况 序号 废物名称 产生量 废物类别 处置方式 1 甩软和磨革收尘 15.88t/a 危险废物 委托有资质单位处理 2 边角废料等 30t/a 危险废物 3 废料桶 5.4t/a(2000个) 危险废物 由供货厂家回收处置 4 沉淀废渣 0.6t/a 危险废物 委托有资质单位处理 5 废过滤介质 0.5t/a 危险废物 委托有资质单位处理 6 废紫外灯管 0.53t/a 危险废物 委托有资质单位处理 7 废活性炭 3.85t/a 危险废物 委托有资质的单位处理 8 生活垃圾 27t/a 一般固废 送垃圾填埋场卫生填埋 本项目的危险废物汇总表见表23。 表23 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态，储存方式 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 甩软和磨革收尘 HW21 193-002-21 15.88 甩软工段 固态，袋装 含铬皮革碎屑料 铬 持续 毒性 收集后由危废库暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置 边角废料 HW21 193-002-21 30 修边工段 固态，袋装 含铬皮革碎屑料 铬 持续 毒性 沉淀废渣 HW12 900-252-12 0.6 喷浆工段 固态，密闭专用容器 树脂、涂料 挥发性有机物 间歇 毒性 废料桶 HW49 900-041-49 5.4 喷涂工段 固态，危废暂存间堆放 涂料 挥发性有机物 间歇 毒性 废过滤介质 HW49 900-041-49 0.5 喷涂工段 固态，密闭专用容器 树脂、涂料等 挥发性有机物 间歇 毒性 废紫外灯管 HW29 900-023-29 0.53 喷涂工段 固态，专用容器 含汞废物 重金属 间歇 毒性 废活性炭 HW49 900-041-49 3.85 喷涂工段 固态，袋装 非甲烷总烃 挥发性有机物 间歇 毒性 （4）噪声污染源 本项目噪声污染源主要来自生产车间绷板机、甩软转鼓、喷浆机等生产设备及风机运转，噪声源强为75~90dB(A)。本项目主要产噪设备详见表24。 表24 本项目主要设备噪声源 序号 设备名称 噪声源强[dB(A)] 1 绷板机 80~85 2 喷浆机 75~80 3 甩软转鼓 80~85 4 空压机 85~90 （5）污染物排放“三笔账”一览表 表25 污染物排放“三笔账”一览表 名称 产生量 削减量 排放量 废气 喷浆废气 （有组织） 非甲烷总烃（t/a） 3.267 3.104 0.163 喷浆废气 （无组织） 非甲烷总烃（t/a） 0.033 0 0.033 磨革粉尘 粉尘（t/a） 12 11.88 0.12 废水 生活废水 废水量（m3/a） 1296 0 1296 COD（t/a） 0.324 0.259 0.065 NH3-N（t/a） 0.031 0.0245 0.0065 固体废物 甩软和磨革收尘（t/a） 15.88 15.88 0 边角废料等（t/a） 30 30 废过滤介质（t/a） 0.5 0.5 废紫外线灯管（t/a） 0.53 0.53 废料桶（t/a） 5.4 5.4 0 沉淀废渣（t/a） 0.6 0.6 0 废活性炭（t/a） 3.85 3.85 0 生活垃圾（t/a） 27 27 0

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷浆废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 136.1mg/m3、1.361kg/h | 6.8mg/m3、0.163t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.033t/a | 0.033t/a |
|  | 磨革房 | 粉尘 | 1000mg/m3、12t/a | 10mg/m3、0.12t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （1296m3/a） | COD | 300mg/L、0.389t/a | 250mg/L、0.324t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.032t/a | 24mg/L、0.031t/a |
| 固体废物 | 生产车间 | 甩软和磨革收尘 | 15.88t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 边角废料等 | 30t/a |  |
|  |  | 废过滤介质 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.53t/a |  |
|  |  | 废料桶 | 5.4t/a（2000个） | 由供货厂家回收处置 |
|  |  | 沉淀废渣 | 0.6t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 3.85t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 27t/a | 送垃圾填埋场卫生填埋 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要来自生产车间，主要为转鼓、喷浆机等生产设备及风机噪声，经减震、隔声、距离衰减后，厂界外噪声可降至60dB以下。 |
| 主要生态影响： 本项目为租赁汝南县产业集聚区美菱车业现有标准化厂房，不涉及土建工程。施工期主要环境影响为设备安装噪声，工期较短，对生态环境无影响。 |

环境影响简要分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁汝南县产业集聚区现有标准化厂房，施工期环境影响已不存在，本次不再评价。 营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、废气污染物排放情况和治理措施 （1）有机废气 本项目喷浆废气通过配套的“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放速率为0.068kg/h，排放浓度为6.8mg/m3，能够满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求。 （2）磨革粉尘 本项目磨革粉尘经收集后引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.05kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 2、环境空气影响预测 （1）评价因子及评价标准 本项目废气污染源主要为喷浆废气和磨革粉尘，故本次评价因子选取非甲烷总烃、PM10。 评价标准：非甲烷总烃参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）附录D中总挥发性有机物8小时平均值的2倍（1.2mg/m3），PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准24小时平均值的3倍（0.45mg/m3）。 （2）大气环境影响预测 选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ 2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN 对本项目建成后的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 估算模型预测参数见下表26、表27、28。 表26 估算模型气象参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.4 最低环境温度/℃ -10.2 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否☑ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否☑ 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表27 本项目有组织排放源预测参数表 污染物名称 废气量 Nm3/h 城市/ 乡村 选项 排放状况 排放源参数 评价 标准 mg/m3 浓度 mg/Nm3 速率 kg/h 高度 m 直径 m 温度 ℃ 非甲烷总烃 10000 城市 6.8 0.068 15 0.6 40 1.2 PM10 5000 城市 10 0.05 15 0.4 40 0.45 表28 本项目无组织排放源预测参数表 面源名称 污染物 污染物排放速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 生产车间 非甲烷总烃 0.014 1.2 10 190 43 项目主要污染源估算模型计算结果见下表29、30、31。 表29 本项目喷浆有组织废气排放污染源估算结果一览表 下风向距离/m 非甲烷总烃 质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0 0.00 25 0.000563 0.05 50 0.002135 0.18 75 0.002583 0.22 100 0.00247 0.21 125 0.002247 0.19 150 0.002661 0.22 175 0.003013 0.25 200 0.003266 0.27 225 0.003425 0.29 250 0.003475 0.29 253 0.003475 0.29 275 0.003453 0.29 300 0.003385 0.28 325 0.00329 0.27 350 0.00318 0.27 375 0.003062 0.26 400 0.002942 0.25 425 0.002822 0.24 450 0.002705 0.23 475 0.002593 0.22 500 0.002486 0.21 下风向最大质量浓度及占标率（%） 0.003475 0.29 表30 本项目磨革粉尘有组织排放污染源估算结果一览表 下风向距离/m PM10 质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.0 0.00 25 0.000602 0.13 50 0.001922 0.43 75 0.002233 0.50 100 0.002124 0.47 125 0.001824 0.41 150 0.00206 0.46 175 0.002312 0.51 200 0.002523 0.56 225 0.002626 0.58 247 0.00265 0.59 250 0.00265 0.59 275 0.002622 0.58 300 0.002562 0.57 325 0.002483 0.55 350 0.002394 0.53 375 0.002301 0.51 400 0.002206 0.49 425 0.002114 0.47 450 0.002024 0.45 475 0.001938 0.43 500 0.001856 0.41 下风向最大质量浓度 及占标率 0.00265 0.59 表31 项目喷浆无组织废气排放污染源估算结果一览表 下风向距离/m 质量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.00074 0.06 25 0.00084 0.07 50 0.000995 0.08 75 0.001145 0.10 100 0.001248 0.10 125 0.001289 0.11 150 0.001305 0.11 151 0.001306 0.11 175 0.001281 0.11 200 0.001211 0.10 225 0.001111 0.09 250 0.001015 0.08 275 0.000921 0.08 300 0.000862 0.07 325 0.000819 0.07 350 0.00078 0.06 375 0.000742 0.06 400 0.000705 0.06 425 0.000672 0.06 450 0.000641 0.05 475 0.000611 0.05 500 0.000584 0.05 下风向最大质量浓度及占标率（%） 0.001306 0.11 由以上ARESCREEN 估算模式对各污染源污染物的估算结果可知，最大占标率因子为有组织非甲烷总烃，Pmax为0.59%；D10%未出现。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目环境空气评价等级为三级，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 由上述计算结果可知，项目运营期有组织污染源污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率分别为：非甲烷总烃0.29%、PM0.59%。无组织排放非甲烷总烃对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率0.11%。项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均满足≤100%的要求，环境影响可以接受。 （3）污染物排放量核算 1）有组织排放量核算 表32 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号及名称 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 1#排气筒 非甲烷总烃 6.8 0.068 0.163 2 2#排气筒 颗粒物 10 0.05 0.12 2）无组织排放量核算 表33 大气污染物无组织排放量核算表 序号 面源编号及名称 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 监控浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 喷浆工段 非甲烷总烃 提高有组织废气收集效率，车间封闭，生产设备密闭作业等 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 2.0 0.033 3）项目大气污染物年排放量核算 表34 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.163 2 颗粒物 0.12 （4）、卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式计算本项目的卫生防护距离： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3）； —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，r=（）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算结果见表35。 表35 卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源 污染物 排放量 （kg/h） 标准浓度 限值 （mg/m3） 计算参数 计算 距离 （m） 卫生防护 距离 （m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.014 1.2 470 0.021 1.85 0.84 0.160 50 经计算，本项目卫生防护距离均为50m。 根据项目平面布置，本项目卫生防护距离为：东厂房外50m，南厂房外50m，西厂房外50m，北厂房外50m，卫生防护距离包络线图详见附图八。项目卫生防护距离内无村庄、医院、学校等环境敏感点，环评建议，同时评价要求，项目卫生防护距离内不得新建居民、学校、医院等敏感点。 （6）大气环境影响评价自查表 表36 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价* 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20%□ k ＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、PM10） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（非甲烷总烃、PM10） 监测点位数（4） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.12）t/a VOCs：（0.163）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。*本项目不需要进一步预测。 2、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目生产过程中无生产废水排放，喷浆废水循环经一体化废水处理设备处理后循环使用，不外排。项目主要废水为职工人员生活污水。本项目生产区及生活污水管网均建有较为完备的给排水系统，厂区排水实现雨污分流制，水处理设施、排污管网均采用水泥硬化处理，防渗防漏。 本项目废水排放路线：经化粪池预处理后，通过污水管网排至汝南县第二污水处理厂，经进一步处理达标后排入汝河。 根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则，间接排放建设项目评价等级为三级B；本次地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此本项目不进行模式预测，仅进行废水处理可达性分析。因此，本项目对区域地表水体的影响评价主要包括两个方面的内容：一是论述分析本项目生活污水进入汝南县第二污水处理厂的可行性；二是定性分析本项目生活污水对汝河等相关地表水体的影响。 本工程运营期无生产废水排放，喷浆废水循环经一体化废水处理设备处理后循环使用，不外排。全厂排放废水主要为生活污水，排放总量为1296t/a，且经厂内化粪池处理后COD为200mg/L，氨氮25mg/L，能达到汝南县第二污水处理厂进水水质要求，经汝南县第二污水处理厂处理后外排，外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016），本项目废水排放量较小，由于经汝南县第二污水处理厂处理后COD、氨氮等污染物的浓度较低，不会造成纳污水体水质的明显改变，对区域地表水环境影响不大。 本项目生活污水进入汝南县第二污水处理厂的可行性分析 （1）本项目污水满足进入汝南县第二污水处理厂的基本条件 汝南县第二污水处理厂建设地址位于汝南县城东南部创业大道北侧、汝河西南侧、梁祝大道以东400m处，建设规模为日处理生活污水3万吨。收水范围为汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人。项目采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，进水水质COD、氨氮分别为320mg/L、30mg/L，出水水质COD、氨氮分别为≤50mg/L、≤5mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257-2016）。本项目建成后，废水通过项目区域污水管网进入汝南县第二污水处理厂。目前，区域排污管网已全部建成。因此，本项目建成后废水能够进入汝南县第二污水厂进一步处理。 （2）污水处理厂处理规模满足接纳本项目污水条件 废水接纳量分析：汝南县第二污水处理厂设计处理规模为3万m3/d，目前日进水量为1万m3/d，尚有余量接纳本项目废水。本项目投运后污水排放量为4.32m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0144%，因此，从处理规模上分析，本项目生活污水进入汝南县第二污水处理厂是完全可行的。 废水水质分析：从本项目污水水质情况分析，其排水主要污染因子COD浓度为200mg/L、氨氮浓度为25mg/L，该污水与城市其它污水混合后不会改变汝南县第二污水处理厂的设计进水水质，即满足原有COD浓度320mg/L和氨氮浓度为30mg/L的进水设计指标。使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。 该项目废水水量小，且污染物浓度低，可以满足汝南县第二污水处理厂收水要求，不会对汝南县第二污水处理厂正常运行造成明显影响，可进入汝南县第二污水处理厂二次处理。 2、水污染物排放总量核算 经核算，本项目废水经化粪池处理后，污染物排放总量为：COD0.324t/a、NH3-N 0.031t/a，进入汝南县第二污水处理厂进一步处理后，污染物排放总量为：COD 0.065t/a、NH3-N0.0065t/a。 3、地下水环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目污染防治对策的要求，营运期建议根据本项目物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，场区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区： （1）、简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要是办公区。 （2）、一般防渗区：主要包括生产车间、仓库、一般固废暂存区等。建议该地区采用100mm的抗渗混凝土层（抗渗等级为P6）进行硬化防护。 （3）、重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位，如化料房化粪池、污水处理设备、危废暂存间等处。 该项目重点污染区防渗措施为：有污水产生的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备等应该采取的措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要来自生产车间甩软转鼓、喷浆机、风机等设备的运转，噪声源强为75~90dB(A)。通过采用基础减震、风机安装消音器、设置隔音罩等措施后噪声源强能降到60~70dB(A)，再通过距离衰减及植物吸收后，厂界噪声能降到60dB(A)以下。项目运营后产噪设备对周围声环境影响较小。噪声影响预测如下： （1）预测因子：等效A声级； （2）预测点位：东、西、南、北四个厂界、任楼、宗庄，共预测6个点。 （3）预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据该项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 室外点声源利用点源衰减公式 LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0); ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LA(r0)+101gS 式中S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级; LA(r)= Lw-201g(r0) -201g(r/r0) -8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 ⑤户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点，及屏障的位置和屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500Hz）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： 式中：A——声源与屏障顶端的距离； B——接收点与屏障顶端的距离； d——声源与接收点之间的距离； ——波长。 （4）预测结果及评价 按上述模式对噪声进行预测，本项目夜间不生产，故只对昼间噪声值进行预测，预测结果列于表37。 表37 噪声预测结果 预测点名称 贡献值（昼间） 现状值（昼间） 叠加值（昼间） 标准 四周厂界 东厂界 50.9 52.3 54.67 60 南厂界 40.2 52.5 52.75 65 西厂界 42.4 54.5 54.76 65 北厂界 44.3 53.4 53.9 60 敏感点 任楼 42.2 51.6 52.07 60 宗庄 41.4 51.4 51.81 60 经预测本项目东、南、西边界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北边界及敏感点噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为皮革修边生产过程中产生的边角废料、甩软和磨革收尘、废料桶、废过滤介质、废紫外线灯管、废气治理循环水沉淀废渣、废活性炭和员工生活垃圾。 其中边角废料、甩软和磨革收尘、废料桶、循环水槽沉淀废渣、废过滤介质、废紫外灯管均属于危险固废。评价要求建设单位设置专门的危废暂存场所，暂存场所需满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并粘贴危废标示，制定危废管理制度，危险废物采用专门的容器进行暂存，由专人管理，做好危险废物暂存和外运的相关记录和存档工作。边角废料、甩软和磨革收尘、循环水槽沉淀废渣、废过滤介质、废紫外灯管经分类收集暂存，定期由具有危废处理资质的单位进行处置。废料桶收集后由供应厂家回收利用。 本项目生活垃圾通过垃圾桶或垃圾箱收集，日产日清，送往垃圾中转站，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场进行填埋处置。 综上分析，本项目运营期产生的固体废物均能够得到规范、妥善处置，符合“无害化、减量化、资源化”处置原则，不会对区域环境造成“二次污染”及不利影响。 根据环境保护部公告《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43号），本项目的废物贮存场所基本情况见表38。 表38 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 甩软和磨革收尘 HW21含铬废物 193-002-21 车间西侧 100m2 专用密闭容器中储存 30t 3个月 2 边角废料 HW21含铬废物 193-002-21 3 沉淀废渣 HW12染料涂料废物 900-252-12 4 废过滤介质 HW49其他废物 900-041-49 5 废紫外灯管 HW29含汞废物 900-023-29 6 废料桶 HW49其他废物 900-041-49 / 7 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 袋装 五、总量控制分析 经核算，本项目废水经化粪池处理后，污染物排放总量为：COD0.324t/a、NH3-N 0.031t/a，进入汝南县第二污水处理厂进一步处理后，污染物排放总量为：COD 0.065t/a、NH3-N0.0065t/a。 本项目喷浆废气通过配套的“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经对应15m高排气筒排放，挥发性有机物排放总量为0.163t/a。 六、环境风险分析 （1）风险评价等级 1）风险调查 工程运行期拟在厂区内储存1周的原材料，以分类形式储存在仓库内。项目在生产过程中使用的主要原材料为成膜剂、着色剂和助剂，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，成膜剂（丙烯酸树脂、聚氨酯树脂）为危险化学品。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+ 级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。 根据本项目所使用原料判定，成膜剂1周内储存数量为10t，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中，易燃固体，临界量为200t，Q=危险物质数量/临界量。因此本项目的临界量比值Q＜1。根据导则附录 C.1.1 规定，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。评价等级见表39。 表39 评价工作级别划分依据表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言的，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 同时根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.1规定，确定本项目风险评价等级为简单分析，对危险物质的环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）风险识别 项目主要风险为废气污染防治设备不正常运行、危险化学品泄漏。 ①废气污染防治设施不正常运行 本项目废气非正常运行表现为吸附装置失效，引起废气事故排放，有机废气直接排入环境，对周围环境空气造成影响。因此应严控非正常工况排放，尽量减小排放源强和缩短排放历时，并应制定详细的非正常工况排放应急计划，经常化演习，切实加强应急处理及防范措施。一旦发生事故应当采取以下措施： 现场操作工发现吸附装置出现异常时，立即报告当班负责人。当班负责人立即到事故现场观察和检查，并组织技术人员开展电路设施的检查、维修，同时检查设备运行情况。如设备出现故障，立即上报。 如短时间不能排除故障原因情况下，根据事故情况立即下令停止设备的运行，停止生产。 ②危险化学品泄漏事故 本项目危险化学品均暂存于仓库和暂存间内，储存间已做好“三防”措施，并配备有专职人员管理，危险废物泄漏概率不大。一旦发生事故应当采取以下措施： 固体危险品在使用或储存过程中发生少量散落、泄漏时，在岗工作员工可以采取中和、回收等措施处置，处理完后向应急办公室报告事故情况。当发生大量泄漏时，现场工作人员在受污染地区设立隔离区，禁止其它车辆和行人通过，立即向应急指挥小组报告，说明事故现场的情况。危险化学品泄露在可控范围内时，可用便携泵、铲勺等手提器械把物品转入合适的容器内；如危险化学品泄露在不可控的范围内，立即加以堵截并采取相应方法进行处置。事故解除后，对受到危险物品污染的地方进行清洗处理。对收集的危险化学品及清理过程中所产生的一切废物，不随意丢弃，均按有害废物进行处置。清理人员在对事故场地进行清洗时，穿戴相应的防护服、乳胶手套、口罩、雨靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品经消毒处理。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本项目以半成品坯革为原料，通过对坯革的涂饰加工，生产成品革，所用涂饰剂大部分为水溶性涂饰材料，生产、贮存、生产过程中均不构成重大危险源。但成膜剂、蜡剂等仍具有可燃易燃等特性，涂饰材料暂存库存在一定的火灾事故隐患，此外废气处理设施故障会造成有机废气的暂时性超标排放事故。评价建议采取以下措施防止火灾事故和废气处理设施故障事故的发生： 1）做好涂饰剂暂存库的日常检查，仓库内严禁烟火，同时配备灭火器等消防器材。 2）对废气处理设施的各项设备及管道定期检修维护，确保正常运行，如发现废气处理设施出现故障，立即暂停生产，保持车间通风，减少废气在车间积聚，同时立刻安排维修人员检修。 3）加强员工的操作技能及安全环保意识培训，针对不同的风险事故，配备应急器材，制定应急预案，并定期组织演练。 （4）应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表40，供企业决策者参考。 表40 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容和要求 1 目的和使用指引 预案目的和编制依据、适用范围 2 公司基本情况 企业概况、平面布置、产品和原材料、生产工艺 3 区域气象气候及水文特征 周围气象气候及水文特征；周围环境及保护目标 4 危险目标及环境风险评估 企业主要危险化学品、污染环节、环境风险源识别及评估 5 环境风险事故分类及信息传递 事故分类、警报级别、事故报告程序、报告对象和方法 6 应急组织机构和职责 应急组织机构、职责 7 应急响应 应急响应程序和级别、应急响应行动计划、应急戒备解除和应急终止、应急监测、现场消洗 8 应急公关与善后行动 应急公关、新闻发布、与内外部沟通、事故调查及处理、保险索赔 9 应急培训和演练 应急预案衔接、应急培训计划、应急响应模拟演练计划 10 预案评审和更新 应急预案评审和更新流程、办法 11 附则 名词术语和定义 12 附件 地理位置图、周围环境及敏感目标分布图、外部应急疏散图、周围水系分布图、总平面布置图、化学品储存区设施分布图、应急组织机构、内部应急通讯录、外部应急通讯录、应急器材和设施、预案衔接关系图、风险评估指南等 （5）根据以上内容，本项目应急预案如下： 1）成立应急指挥领导小组，负责事故发生时，组织救援与排除故障。 2）建立应急救援保障制度，并建设应急保障设施，如：应急通信设施、道路交通、照明、救援设备及药品 3）完善突发事故的信息报送程序，联络方式。 4）储备相应的个人防护和堵漏器材的投入，比如空气呼吸器、全封闭防化服、管道断裂包扎套等设施。按照任务分工做好必要的物资器材准备工作，要专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态； 5）在发现危险事故的在紧急状态下，首先启动附近警报器，切断一切电源，并同时联系相应救援人员。 6）厂内一旦发生重大事故，本单位抢险力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部立即向上级的友邻单位通报，必要时请求社会力量援助，社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告之安全注意事项。生产、安全部门到达事故现场后，查明危险物品浓度的扩散情况，根据当时风向风速判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风扩散区域进行监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告。 7）加强对干部职工的安全教育培训，定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练 1~2 次，每年组织一次综合性应急救援演习提高指挥水平和救援能力。平时要做好对事故处理的演练，落实岗位责任制和各项制度，在事故发生时对事故及时进行处理，使事故排放污染对环境的影响降至最低。对全厂职工进行经常性的化学救护常识教育，熟练使用各种防毒面具，消防器材，组织职工进行灾害发生时抢救方法的培训和训练。车间要制定各岗位的应急措施，要教育每位职工都能掌握它，车间要成立抢救小组，掌握一般的抢救知识，做好自救互救。 8）当事故得到控制，立即成立两个专门工作小组： 在主管生产厂长领导下，组成由安全、生产部门参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定防范措施；成立抢修小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。 总之，在生产过程中必须严格管理，遵守操作规程，一旦发生事故，应遵章处置，尽量缩小影响范围，并考虑回收。特别要配合环保及相关专业救护部门，提供相关物料的理化性质等，作好协助工作。落实以上这些措施后，能使企业具备较强的事故处置及消防能力。通过采取以上措施，可有效降低风险产生概率，并能在风险发生时及时有效的解决，把风险影响降至最低，对周围环境影不大。 （6）环境风险评价分析结论 综上所述，本项目可能造成的社会稳定性风险较小。风险防范措施、应急预案较为完善，生产过程中应加强监管和应急演练；本项目中物质可能产生的风险，通过采取环评中提出的补充防范措施和制定相应的应急预案，风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。 表41 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产100万张成品革项目 建设地点 汝南县产业集聚区美菱车业厂区内 地理位置 东经：114.318763 北纬：32.981749 主要危险物质及分布 危废暂存间：边角废料、甩软和磨革收尘、废料桶、废过滤介质、废紫外灯管、废气治理循环水沉淀废渣、废活性炭；原料库：成膜剂。 环境影响途径及危害后果 使用的原料成膜剂等属于危险化学品，为可燃固体，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。另外，项目环保装置发生事故时，有组织废气事故排放也会对周边环境空气产生不良影响。危废泄漏对土壤环境的影响。 风险防范措施要求 （1）做好涂饰剂暂存库的日常检查，仓库内严禁烟火，同时配备灭火器等消防器材。2）对废气处理设施的各项设备及管道定期检修维护，确保正常运行，如发现废气处理设施出现故障，立即暂停生产，保持车间通风，减少废气在车间积聚，同时立刻安排维修人员检修。3）加强员工的操作技能及安全环保意识培训，针对不同的风险事故，配备应急器材，制定应急预案，并定期组织演练。 填表说明 —— 七、清洁生产分析 清洁生产是指将综合预防的环境战略持续应用于生产过程中，以减少对人类和环境的风险性。清洁生产把污染源控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，改变传统的资源高消耗、粗放经营的生产模式，推行无废、少废工艺，实行生产全过程控制污染，从而使污染物的发生量、排放量最小化，以达到高效、节能、降耗、减污的目的。 1）生产工艺 本项目为皮革后续涂饰加工生产，不涉及蓝湿皮到皮坯的生产环节，无含铬废水及其它生产性废水产生，因此，评价参照《清洁生产标准 制革工业(牛轻革)》(HJ448-2008)标准对项目所使用的生产工艺等指标进行清洁生产分析，其它指标参照国内制革企业生产情况进行定性分析。清洁生产指标分析见表42。 表42 本项目清洁生产分析一览表 清洁生产标准 一级 二级 三级 本项目 评价分析 一、生产工艺与装备要求 涂饰 水溶性涂饰材料，不使用甲醛，不含有害重金属 水溶性涂饰材料占80%以上，不使用甲醛，不含有害重金属 水溶性涂饰材料占80%以上，不使用甲醛，不含有害重金属 二级 二、资源能源利用指标 企业规模 年加工牛皮10万张以上(含) 100万张 符合标准 2）资源能源利用 物耗、能耗属于能源指标，原材料、能源消耗的控制程度均可能导致废弃物的增多，因此，物耗能耗是衡量一个企业清洁生产水平的重要方面，本项目采用较先进的设备，优化物耗能耗。本项目生产过程中用水量较少，消耗的电能为45万kw.h/a，从资源能源消耗来看，本项目符合清洁生产要求。 3）污染物排放 本项目生产过程不产生生产废水，废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，再进入汝南县第二污水处理厂进一步处理，排入汝河；喷浆废气经处理后能够达标排放；生产过程中产生的固体废物甩软和磨革收尘、边角料、包装桶、生活垃圾等均能得到合理处置。 4）清洁生产管理 企业严格遵守相关的环境法律法规，使排放的污染物满足相应的标准，对职工加强环保意识的教育，禁止破坏周围植被、禁止乱扔乱放，确保污水生活垃圾不随地排放。企业应编有严格的企业管理技术标准，对于员工的行为提出明确的规定和要求，加强环境管理培训。 综上所述，本项目生产符合国家产业政策要求和行业市场准入条件要求；设备采用国内先进设备，自动化程度高；公司成立环境管理机构，健全、完善环境管理制度，并纳入日常管理；项目排放的废水全部为生活污水，无生产废水产生，满足环境管理的要求；水溶性涂饰材料占80%以上，生产时采用水基涂料，不含有全氟辛烷磺酸盐（PFOS），不使用甲醛，不使用有害金属颜料膏等，达到二级国内清洁生产水平；运营后年加工成品革100万张，满足国家标准要求。综合分析，本项目符合国家清洁生产标准要求。 八、厂址合理性分析 1）本项目与汝南县产业聚集区规划的一致性分析 本项目为皮革加工业，项目厂址位于汝南县产业集聚区美菱车业厂区内，租赁现有标准化厂房，符合汝南县产业集聚区总体发展产业定位。 2）项目用地合理性分析 本项目为租赁产业集聚区美菱车业现有标准化厂房，厂址位于产业集聚区，区域用地性质属于工业用地，项目用地符合汝南县产业集聚区土地利用总体规划。本项目位于汝南县产业聚集区内，符合汝南县产业集聚区产业布局。 3）项目与饮用水源地分析 本项目位于汝南县产业集聚区，用水由汝南县水厂统一供给，本项目距离饮用水源地有一定的距离，不在汝南县饮用水源地保护区范围内。 环境影响程度：本项目以皮坯为原料，进行皮坯涂饰加工到成品皮革的生产，无制革废水和其它生产性废水产生，建设项目投入运行后在切实落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，不会对周围环境造成明显不良影响。 综合分析，本项目选址符合汝南县产业集聚区产业定位和产业布局，汝南县产业集聚区管理委员会已经同意本项目入驻（入驻证明见附件），选址可行。 九、厂区平面布置合理性分析 本项目厂房为租赁产业集聚区标准化厂房，总占地面积8000m2。建设单位根据生产工艺流程，合理建设布置生产车间，物流、人流路线顺畅短捷，节约用地。按照上述进行平面布置，符合厂区布置遵循现代化的设计原则，即在满足生产工艺流程的前提下，做到物流畅通，功能分区合理，并满足安全、卫生、消防设计规范的要求，符合厂区布置遵循现代化的设计原则。平面布置详见附图二。 十、环境管理及监测计划 根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设单位应设置专门人员，负责项目施工、运营期间的环境管理工作。评价建议环境管理工作由副经理负责，配备专人负责企业具体的环境管理工作。 环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和环境质量监测。 具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表43、表44。 表43 本项目运营期污染源监测方案 项目 污染因子 位置 监测计划 实施机构 废气 有组织非甲烷总烃 废气处理装置排气筒出口 每半年一次 委托有资质的环境检测机构 有组织颗粒物 磨革粉尘处理装置排气筒出口 每半年一次 委托有资质的环境检测机构 无组织非甲烷总烃 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点 每半年一次 委托有资质的环境检测机构 废水 COD、氨氮等 厂区废水总排口 每半年一次 委托有资质的环境检测机构 噪声 等效声级 厂界四周 每半年一次 委托有资质的环境检测机构 表44 运行期环境质量监测计划表 监测点 监测指标 监测频次 执行环境质量标准 项目四周厂界 非甲烷总烃小时均值 1次/1年 1.2mg/m3 项目四周厂界 PM10 24小时均值 1次/1年 0.15 mg/m3 项目四周厂界 等效A声级（Leq） 1次/1年 3类：昼65dB，夜55dB； 十一、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单详见表45。 表45 本项目污染物排放清单 名称 产生量 排放量 废气 喷浆废气 （有组织） 非甲烷总烃（t/a） 3.267 0.163 喷浆废气 （无组织） 非甲烷总烃（t/a） 0.033 0.033 磨革粉尘 粉尘（t/a） 12 0.12 废水 生活废水 废水量（m3/a） 1296 1296 COD（t/a） 0.324 0.065 NH3-N（t/a） 0.031 0.0065 固体废物 甩软和磨革收尘（t/a） 15.88 委托有资质单位处理 边角废料等（t/a） 30 废过滤介质（t/a） 0.5 废紫外灯管（t/a） 0.53 废料桶（t/a） 5.4 由供货厂家回收处置 沉淀废渣（t/a） 0.6 委托有资质单位处理 废活性炭（t/a） 3.85 委托有资质的单位处理 生活垃圾（t/a） 27 送垃圾填埋场卫生填埋 十二、环保设施及投资估算情况 本项目工程总投资19000万元，总环保投资35万元，占工程总投资的0.18%。本项目环保设施及投资估算见表46，环保“三同时”验收内容见表47。 表46 本项目环保设施及投资估算表 项目 建设内容 数量 环保投资（万元） 废气治理 甩软粉尘 全封闭甩软转鼓自带吸尘装置和袋式除尘器 6套 / 磨革粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒 2套 4 喷浆废气 除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+15m高排气筒 6套 24 废水治理 生活污水 化粪池及配套污水管道 1座 2 噪声治理 噪声 消音器、减振垫、隔音门窗等 若干 3 固废处置 危险废物 危险废物暂存间100m2，位于厂区北侧 1座 1 一般固废 垃圾桶，一般固废暂存间 若干 1 合计 35 表47 本项目环保“三同时”验收一览表 项目 建设内容 数量 验收标准 废气治理 甩软粉尘 全封闭甩软转鼓自带吸尘装置和袋式除尘器 6套 不排放 磨革粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒1根 2套 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 喷浆废气 除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+15m高排气筒 6套 非甲烷总烃废气排放满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求 废水治理 生活污水 化粪池及配套污水管道 1座 外排废水满足汝南县第二污水处理厂收水要求 喷浆机清洗废水 一体化污水处理设施 1套 废水循环使用，不外排 噪声治理 噪声 消音器、减振垫、隔音门窗等 若干 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类标准要求 固废处置 危险废物 危险废物暂存间100m2，位于厂区东北部 1座 暂存场所需满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。 一般固废 垃圾桶，一般固废暂存间 若干 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷浆废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 喷浆废气 | 非甲烷总烃 （无组织） | 设置卫生防护距离 | 达标排放 |
|  | 磨革粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 （1296m3/a） | COD、氨氮 | 经化粪池处理后进入汝南县第二污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产车间 | 甩软和磨革收尘 | 委托有资质单位处理 | 妥善处置，不外排 |
|  |  | 边角废料等 |  |  |
|  |  | 废过滤介质 |  |  |
|  |  | 废紫外线灯管 |  |  |
|  |  | 废料桶 | 由供货厂家回收处置 |  |
|  |  | 沉淀废渣 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 等效声级 | 减震、隔声、距离衰减 | 厂界达标 |
| 主要生态影响： 本项目租赁现有厂房，不涉及土建工程。施工期主要环境影响为设备安装噪声，工期较短，在车间周围种植高大绿色植物，增加厂区绿色植被，改善生态环境。 |

结论与建议

一、评价结论： 1、与产业政策相符性结论： 本项目不进行蓝湿皮的加工生产，生产过程无含铬废水及其它生产性废水产生，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013修正)中“限制类”或“淘汰类”项目，同时国家根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）规定：“不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址结论： 本项目位于汝南县产业集聚区（美菱车业内），根据汝南县产业集聚区管理委员会出具的企业入驻证明，项目建设符合国家产业政策及环保要求。建设项目投入运行后在切实落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，不会对周围环境造成明显不良影响。项目选址可行。 3、环境现状评价结论： 环境空气：项目所在区域属于不达标区，部分因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 地表水：常规监测结果显示，各监测断面水质较好，均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准的要求。 地下水：该区域内地下水水质较好，符合GB/T14848－2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。 声环境：项目拟定厂址东、南边界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），西、北边界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）限值的要求。 4、环境影响评价结论： （1）废气 喷浆废气通过“除雾器+光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度能够满足豫环攻坚办[2017]162号《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中其他行业建议限值要求。磨革粉尘经收集后引至布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 项目运营期有组织污染源污染物对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率分别为：非甲烷总烃0.29%、PM 0.59%。无组织排放非甲烷总烃对环境空气质量小时浓度贡献值最大占标率0.11%。项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均满足≤100%的要求，环境影响可以接受。故在落实相关废气污染防治措施的前提下，本项目废气污染物对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目生活污水经“化粪池”处理后，通过污水管网进入汝南县第二污水处理厂，经污水处理厂进一步处理达标后排入汝河。项目污水及污染物排放量较小，因此对汝河等相关地表水体的污染贡献较小。化粪池、排污沟等均进行水泥硬化、防渗处理，不会对区域地下水体造成污染影响。 （3）固废 本项目运营期产生的固体废物，其中甩软和磨革收尘、废边角料、废过滤介质、废紫外线灯管、沉淀废渣经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交于具有危废处理资质的单位进行处置；废料桶收集后由供应厂家回收；生活垃圾通过垃圾桶或垃圾箱收集，日产日清，送往垃圾中转站，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场进行填埋处置。本项目固体废物均能够得到无害化、减量化、资源化处理，不会对区域环境产生不利影响。 （4）噪声 经预测，本项目运营期东、南边界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西、北边界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 5、污染防治措施结论： 项目拟采取的各项污染防治措施可行，可确保各类污染物稳定达标排放，对当地环境质量影响较小，项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。建设单位应认真落实环评报告中的各项环保措施，确保环保资金及时到位和环保设施稳定运行，并应及时组织环保验收。 6、总量控制分析结论： 本项目废水经化粪池处理后，污染物排放总量为：COD0.324t/a、NH3-N 0.031t/a，进入汝南县第二污水处理厂进一步处理后，污染物排放总量为：COD0.065t/a、NH3-N 0.0065t/a。 挥发性有机物排放总量为0.163t/a。 7、本项目的可行性结论： 在切实落实本评价提出的废气、废水、噪声及固体废物等污染防治措施情况下，本工程对环境的影响可降至最低限度。从环境保护的角度分析，“汝南县华祥皮革制品有限公司年产100万张成品革项目”可行。 二、建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，切实落实环保投资和各项污染防治措施、方案，确保项目投产后各类污染物达标排放；减轻对周边环境的不利影响。 2、定期检查和维护各项污染处理设施，保证设备正常运行。 3、加强危险废物的暂存和管理，提倡生活垃圾分类收集，严禁随意堆弃。 4、加强职工环保意识教育，建立企业环境保护工作责任制度。

预审意见：

公章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公章

经办人： 年 月 日

# Text boxes

汝南县华祥皮革制品有限公司年产100万张成品革项目

汝南县华祥皮革制品有限公司

图2   成品革生产工艺及产污环节示意图

15

15

喷浆清洗用水300

285

新鲜水1635

324

1620

1296

化粪池

生活用水

汝南县第二污水处理厂

图4  水平衡图     （t/a）