建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 驻马店市金阳金属制品有限公司年产40万件电动车方向把项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 驻马店市金阳金属制品有限公司 |

编制日期：2019 年11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

建设项目基本情况

| 项目名称 | 驻马店市金阳金属制品有限公司年产40万件电动车方向把项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店市金阳金属制品有限公司 |
| 法人代表 | 王克银 | 联系人 | 王克银 |
| 联系电话 | 18839615880 | 传真 | / | 邮编 | 463300 |
| 建设地点 | 驻马店市汝南县产业集聚区 |
| 立项审批部门 | 汝南县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-411727-36-03-058562 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C3752 摩托车零部件及配件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 8 | 环保投资占总投资的比例（%） | 1.6% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模 一、项目概况 为了满足市场对电动车方向把的需求，驻马店市金阳金属制品有限公司拟投资500万于驻马店市汝南县产业集聚区新建驻马店市金阳金属制品有限公司年产40万件电动车方向把项目。本项目占地面积1500平方米，系租赁河南奔宝车业有限公司3号厂房空置标准化厂房。 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为“允许类”，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定。项目于在汝南县发展和改革委员会备案，项目代码为：2019-411727-36-03-058562。本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为电动车零部件及配件制造项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。本项目租赁汝南县产业集聚区河南奔宝有限公司标准化厂房，位于《汝南县产业集聚区发展规划调整方案》中的新能源电动车产业园区，根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》及其的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属“第二十六-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-第75条-摩托车制造”其他类别，本项目不涉及“整车制造（仅组装的除外）；发动机生产；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的零部件生产”，对照名录应编制环境影响报告表。 受驻马店市金阳金属制品有限公司的委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目总投资 本项目总投资500万元，全部为企业自筹。 三、生产规模及产品方案 1、生产规模：年产40万件电动车方向把。 四、项目用地及建设规模 本项目占地1500m2，建筑面积1500m2。本项目主要建设情况见表1。 表1 工程主要建设内容表 类别 名称 建筑内容 备注 主体工程 生产区 占地面积1100m2，包括下料区、冲压区、焊接区、半成品区、通道 租赁现有 辅助工程 管材区 占地面积100m2，用于存放管材 租赁现有 板材区 占地面积100m2，用于存放板材 成品区 占地面积100m2，用于存放成品 办公区 占地面积100m2，用于办公 公用工程 供水工程 产业集聚区统一供水 依托现有 排水工程 生活废水经污处理后排放至汝南县第二污水处理厂 依托现有 供电工程 区域供电系统提供 依托现有 环保工程 废水 生活废水经污化粪池处理后排放至汝南县第二污水处理厂。 新建 废气 焊接烟尘：由移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放。 新建 固废 废润滑油设置危废暂存间1处，委托有资质单位处理；生产固废于车间暂存，定期外售； 生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 新建 噪声 减振基础、隔声门窗和厂房隔声 新建 五、主要原材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及资源能源消耗量见表2。 表2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 名称 单位 总消耗量 原辅材料 1 钢管 t 240 2 铁板 t 40 3 外购零部件（螺丝等） 套 400000 4 焊丝 t 6 资源 能源 1 水 t/a 180 2 电 度/a 120000 六、项目劳动定员、生产班制及建设工期 劳动定员：本项目劳动定员15人。 生产班制：本项目实施一班制，每天工作8小时，全年生产300天，全年工作时数为2400h。 七、主要生产设备 本项目主要设备的种类、数量见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 1 切管机 1 2 辊锻机 1 3 剪板机 1 4 折弯机 1 5 弯管机 4 6 焊机 6 7 台钻 1 8 攻丝机 2 9 冲床 7 10 切割机 1 11 空压机 3 八、公用设施 （1）给水 项目用水由位于汝南县产业集聚区供水管网供给，可以满足项目需求。 （2）排水 本项目采用雨污分流排水体系，雨水进入雨水管网。生活污水经厂内化粪池处理后经污水管网排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 （3）供电 本项目用电主要为设备及照明用电，由区域供电网统一供给，能够满足项目用地需求。 九、项目周围环境简况 本项目厂址位于汝南县产业集聚区河南奔宝车业有限公司院内，经现场勘查，本项目南侧为消防大队，西侧为顺天车业，北侧为汝南喜兆门电动车业有限公司，东侧为西城大道。项目所在车间西北侧264米为任楼、430m为宗庄，南侧230m为大新庄。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地及珍稀濒危的动植物等敏感保护目标。本项目厂址周边环境简况见图1。 图1 项目周边环境图 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用汝南奔宝车业有限公司空置厂房进行建设，不存在原有污染情况，无环境遗留问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 汝南县位于河南省东南部，淮河以北，属淮河流域，东经114º09′～114º35′，北纬32º39′～33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。汝南县城位于县境中部偏东北，东至平舆县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域位置图详见附图一。 2、地形地貌 汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。 汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。 3、水文状况 （1）地表水 汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。 汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆镇、板店乡及三门闸街道和金铺镇的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。 北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店镇大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥镇尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至王岗镇夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。 本项目拟选场址所在区域：属汝河水系，项目产生的污水经化粪池处理后汇入城市管网，进入城市污水处理厂处理后汇入汝河，汇入口在汝河沙口断面上游。 沙口：为区域地表水市控水质目标断面。 （2）地下水 汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15~20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 4、气候气象 汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。 地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm， 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 本区域风向频率玫瑰图见图2。 图2 平均风向频率玫瑰图 5、植被及生物多样性 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。 生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺、三门闸尤为重要。 宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀频危动物物种13种，重点保护珍稀频危植物物种有汝半夏等9种。 6、资源能源 驻马店市矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，堪称“豫南建材基地”，其中花岗岩（5亿多m3）、大理石（l亿多m3）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。本项目所在区域目前没有发现可开采利用价值煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 7、文物保护 汝南县旅游资源丰富，名胜古迹众多，台湾高僧明乘法师捐资重建的亚洲第一大佛教寺院南海寺是怀古抒情、观光旅游的好去处。名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。 经调查，本项目厂址均不在文物重点保护范围内，工程所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。拟建项目距上述文物古迹较远并且均不在文物保护单位主导风上风向上，因此，拟建项目只要严格按照国家环保法律、法规的有关规定实施，不会对文物古迹造成大的影响。 8、汝南县城市总体发展规划（2011-2030） ●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。城市总体发展规划见附图三。 ●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。 ●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。 ●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。 ●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。 ●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。 ●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。 一环：外环路； 四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道； 两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。 五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。 ●城市水源地：在汝南县城西北。 ●城市污水处理厂：2005年1月，由汝南县清源自来水有限公司委托河南省环境保护研究所编制完成《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》，并报河南省环境保护局审批。厂址位于开龚公路东侧，北汝河北岸。服务区涵盖老城区和规划新区，比现有实际建成区面积略大，面积为11.8km2。该工程已于2009年正式投入运行。 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为摩托车零部件及配件制造项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。 9、汝南县产业集聚区发展规划调整方案 为了确保“三规”一致性和产业集聚区用地需求，2012年12月拟将产业集聚区原规划范围北部起步区调出1.89km2，整体向西、向南扩展，面积由11.1km2调整为19.3km2，新增加面积8.2km2 （1）规划范围：由原来的北起南海大道，南至创新路，西起金麟路，东至建设路。调整为北起新兴三路，南至南环路，西起湖滨大道，东至建设路。 （2）调整后三区面积：调整后的起步区6.2 km2，增加3.1 km2；发展区10.65 km2，新增6.65 km2；控制区2.45 km2，减少1.55 km2。 （3）功能布局：按照产业集聚、产城互动、有序开发原则，规划建设新能源电动车产业园区、新型建材园区、综合产业园区、仓储物流园区等四大功能园区。具体规划布局：金水路以西为新能源电动车为主导的机械制造业发展区域。其中，电动车整车生产企业区域为创业大街、西城大道两侧；电动车配套企业区域两个：即金城大街以东、建业大道以北、金水路区域和玉兰建材以东、金水路以西、创业大街以南区域；金水路以东、建成区以南为新型建材业发展区域。调整后的功能布局见附图四。 本项目拟建厂址位于汝南县产业集聚区河南奔宝有限公司院内，根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。本项目选址可行。 10、汝南县第二污水处理厂概况 汝南县第二污水处理厂位于县城东南部，创业大道北侧，汝河的西南侧，梁祝大道以东400米处。厂区东西方向长300米，南北方向长200米，总占地面积70000平方米。设计规模日处理污水3万吨（近期1.5万吨，远期3万吨），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水标准为COD≤320mg/L、SS≤190mg/L、氨氮≤30mg/L，出水标准为COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2011年6月《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》通过批复，2015年2月5日获得试生产批复（汝环评试【2015】2号），2016年1月20日通过验收，验收批号：（汝环评验【2016】1号）。设计收水范围为：汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人。 汝南县第二污水处理厂于2016年建成投运，建设规模为1.5万m3/d（共两条线，单线0.75万m3/d），截至目前污水处理厂现状收水规模为0.6万m3/d，集聚区管网已敷设，集聚区目前入驻企业排水均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。 11、汝南县垃圾填埋场概况 汝南县垃圾处理厂位于汝南县古塔街道办事处前吴庄北，距离城区约5km，总占地面积216亩，总库容80.93万m³，设计日处理能力140t/d，设计使用年限12年。该填埋场由政府出资建设，政府运营，于2007年建成投产运行。该填埋场共四个填埋库区，第一库区2008年11月开始填埋；至2013年6月第一库区填满，同年第二库区开始填埋；第三库区于2017年10月开始填埋，第四库区处于申请建设阶段。目前汝南县垃圾处理厂日垃圾填埋量达到550t/d左右，处于超负荷运行状态，预计2019年达到设计库容。2018年上半年，汝南县规划建设静脉产业园，垃圾焚烧发电厂项目作为汝南县生活垃圾，市政污泥、医疗垃圾等固体废弃物的综合终端处置设施，在静脉产业园规划范围之内。届时，将大大减少垃圾的容量。 12、宿鸭湖湿地省级自然保护区 2001年6月河南省政府批准建立河南汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区（豫政文〔2001〕70号），该保护区为湿地生态及鸟类类型自然保护区。 （一）保护区地理坐标为东经114°12—-114°35，北纬32°53-33°35，南北长35km，东西宽15km，总面积16700公顷（计1.67×108m2），划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。 （1）核心区，面积3520公顷（计0.52×108m2），占总面积的21.1%。位于保护区的西北部，西起宿鸭湖海拔52.5m水位线，东边距离水库西岸52.5m水位线约4000m，北距水库堤南约500m，南到大石庄村。此区有典型的湿地环境，是水禽越冬和歇息的主要地方，禁止人为活动。 （2）缓冲区，面积为1666公顷（计0.1666×108m2），占总面积的10.0%。位于核心区周围，西大致以宿鸭湖西岸海拔52.5m水位线西侧的土埂为界，东边距核心区东界约600m，北至水库堤，南至小石庄村。根据本保护区季节性强的特点，在冬春季（10月至翌年3月），依据迁徙来此越冬和歇息的珍稀水禽鸟类种群分布情况，在该区建立保护观测点，开展珍稀水禽鸟类的资源调查，个体和群体生态。周年活动和年纪变化观测研究。 （3）实验区，面积11514公顷，面积占总面积的68.9%。除核心区和缓冲区外其余部分为实验区。核心区、缓冲区和实验区范围划分见图3。 图3 宿鸭湖湿地省级自然保护区及宿鸭湖褶纹冠蚌国家级水产种质资源保护区范围 本项目距离宿鸭湖湿地自然保护区4.2km，不在宿鸭湖湿地自然保护区核心区、缓冲区、试验区范围内。 13、汝南集中式饮用水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办[2013]107号。汝南县境内县级水源保护区如下： （1）汝南县清源自来水公司地下水井群(城区内,共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （2）汝南县天中山地下水井群(县城西北部,共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目位于汝南县产业集聚区内，不在汝南县县级集中式饮用水水源一级、二级以及准保护区范围内，也不在汝南县乡镇集中式饮用水水源保护区内。 14、与“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”相符性分析见表4。 表4 本项目与“三线一单”符合性分析 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于汝南县产业集聚区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 1）项目焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后车间排放。 2）项目噪声主要来要自于设备运转噪声，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，厂界噪声分别符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准； 3）生活废水经化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂处理达标后排放。 4）项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理；金属边角料、焊渣收集定期外售；废润滑油于危废间暂存定期委托有资质单位处置。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电由区域供电电网供给，项目用电量为120000kw·h。 给水：该项目用水水源来自市政供水管网提供。项目用水量为180t/a。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的相关要求，项目建设可行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 环境空气 根据环境功能区划分项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用汝南县环保局2018全年的监测数据，具体监测结果见下表。 表5 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度（μg/m3） 11.35 60 18.9 达标 NO2 年平均质量浓度（μg/m3） 30.36 40 75.9 达标 PM10 年平均质量浓度（μg/m3） 102.70 70 146.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度（μg/m3） 59.49 35 170 不达标 CO 第95百分位数日平均（mg/m3） 1.04 4 26 达标 O3-8h 第90百分位数日平均（μg/m3） 115.22 160 72 达标 由上表可知SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 根据《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》、《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、深化煤电行业污染治理、增强清洁能源供应、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理提效、强化工地扬尘防治、推进矿山露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。 通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对钢铁、水泥、焦化、电解铝、碳素、平板玻璃等非电行业进行提标改造，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉，4 蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，汝南县环境空气质量将有所改善。 水环境 本项目废水排放去向：由项目区总排口进入城市排污管网，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后排入汝河。本次地表水数据引用2017年5月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中沙口断面监测数据，COD16.7mg/L、氨氮0.09mg/L、总磷0.01mg/L，其他19项因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 根据引用监测数据分析，沙口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类规划功能要求。 声环境 本项目位于汝南县产业集聚区，属于三类声环境功能区，项目东侧和北侧为道路，应当执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类限值标准。河南金诺源环境检测有限公司于2019年10月26日-27日对项目区域东、西、南、北厂界声环境进行了现状监测，监测结果见表6。 表6 项目区域声环境监测结果 单位dB(A) 序号 监测点位 监测时段与结果 标准 昼 夜 昼 夜 2019.10.26 东厂界 52.4 42.4 70 55 南厂界 53.5 42.8 65 西厂界 51.6 42.0 北厂界 57.3 47.2 70 2019.10.27 东厂界 52.5 41.9 70 55 南厂界 53.8 42.8 65 西厂界 52.0 41.4 北厂界 58.2 47.5 70 由上表可知，本项目所在区域现状声环境质量较好，项目各厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准限值要求。 生态环境 本项目所在区域为产业集聚区，周围地表植被多为杂草和农作物，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。 项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 主要环境保护目标列出名单及保护级别： 根据调查，在厂区周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标表 类别 环境保护目标 方位 与厂界距离 人口 保护级别 大气 环境 项目区域 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 宗庄 NW 430m 200人 大新庄 S 230m 300人 任楼 NW 264m 200人 地表水 汝河 E 1200m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 噪声 项目厂界 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 日均浓度：SO2150μg/m3，NO280μg/m3，PM10150μg/m3，PM2.575μg/m3 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准： 3类：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 3、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，总磷≤0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 4类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准： 颗粒物：最高允许排放浓度为120 mg/m3；15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h；无组织排放周界外浓度最高点浓度限值1.0 mg/m3。 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： COD500mg/L、SS400mg/L 4、汝南县第二污水处理厂进水水质标准： COD320mg/L、SS190mg/L、NH3-N30 mg/L 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 6、《危险废物贮存污染控制指标》（GB18957-2001)及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目的工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目污染物涉及总量控制因子为：COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程： 本项目生产工艺流程及产污环节见图4。 图4 生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： 下料：本项目以铁板和钢管作为原料，采用剪板机、切割机对板材进行裁切，采用切管机对钢管进行裁切，该过程会产生一定量的金属边角料及噪声。 折弯：裁切好的铁板采用折弯机和冲床进行折弯，裁切好的钢管采用弯管机进行弯管并送至半成品区备用，该过程有噪声产生。 钻孔：折弯后的铁板采用台钻进行打孔，该过程会产生一定量的金属边角料及噪声。 焊接组装：将加工好的钢管和铁板采用焊接、以及外购部件组装等方式进行组装即为成品。 二、施工期污染环节及源强分析 本项目租赁现有厂房进行生产，不涉及基础施工，主要进行生产设备和配套环保设备的安装。施工期对周围环境影响较小，无需进行施工期污染分析。 三、营运期污染环节及源强分析 1、废水污染源 本项目职工定员15人，厂区不设食堂、不设住宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），人均用水量按每天40L计，年工作300d，则项目生活用水量180t/a（0.6t/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为144t/a（0.48t/d），主要污染物主要为COD：300mg/L，SS：200mg/L，氨氮25mg/L。产生的生活污水经化粪池处理后经市政管网排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 2、废气污染源 本项目焊接工序会产生焊接烟尘，根据《环境保护实用技术手册》（胡名操主编）中数据，烟尘发尘量确定为5-8g/kg，按发尘量8g/kg计，本项目焊丝用量为6.0t/a，则焊接烟尘产生量为0.048t/a，本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间排放。焊接烟尘收集效率为90%，处理效率99.9%。其余10%的焊接烟尘无组织排放，无组织焊接烟尘排放量为0.0052t/a，0.00218kg/h。经此措施，焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准颗粒物无组织排放周界外浓度最高点浓度限值1.0 mg/m3的要求，也满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对无组织排放颗粒物的要求。 3、固废污染源 （1）生活垃圾：本项目工作人员约15人，年工作300天。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则厂区生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）废金属边角料：钢管和铁板在下料、钻孔工序会产生废金属边角料，其产生量约为5.6t/a。经收集后在车间暂存定期外售。 （3）废焊渣：本项目年使用焊丝6t，焊丝的平均利用率为95%，则本项目年产生废焊渣0.3t。项目产生的废焊渣经过收集车间暂存定期外售。 （4）废润滑油：项目在运营过程中会产生废润滑油，其产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版），废润滑油属于“HW08废矿物油”中“非特定行业”中的“900-214-08 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，及时交由有资质单位进行集中处置。 4、噪声污染源 项目营运期主要噪声源为切割机、冲床、剪板机、弯管机、折弯机等。噪声源强在75~85dB(A)之间。不同设备的噪声源源强统计于表8。 表8 设备噪声源源强一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 声级值dB(A) 治理措施 降噪效果 1 切割机 85 减震基座、车间隔声约20dB(A) 65 2 冲床 85 65 3 剪板机 85 65 4 弯管机 85 65 5 折弯机 85 65

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 无组织 | 焊接烟尘 | 0.048t/a | 0.0052t/a |
| 水污染物 | 营运期 | 生活废水 | 水量 | 144t/a | 96t/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 50mg/L，0.0072t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0036t/a | 5mg/L，0.00072t/a |
| 固体废物 | 营运期 | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 环卫部门运至垃圾填埋场 |
|  |  |  | 废金属边角料 | 5.6t/a | 车间暂存定期外售 |
|  |  |  | 废焊渣 | 0.3t/a |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.5t/a | 危废间暂存委托有资质单位处置 |
| 噪声 | 营运期 | 区域噪声 | 噪声 | 85dB(A) | 昼间50-52dB(A) |
|  | 主要生态影响： 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废、噪声等污染物在相应的防范、治理措施下，不会改变周边植被等生态形态的变化，对周围生态环境影响小。 |

环境影响简要分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，不涉及基础施工，主要进行生产设备和配套环保设备的安装。施工期污染为设备运输车辆尾气及施工噪声。拟采取以下措施： 合理安排施工时间，施工活动应安排在昼间进行。 营运期环境影响分析： 根据工程分析，该项目建成后的营运期主要环境污染因素有废水、废气、固废及噪声等，以下就项目营运期污染物的排放对环境的影响进行简要分析。 1、水环境影响分析 （1）废水污染源 本项目废水主要为生活废水。劳动定员15人，均不在厂区食宿，用水量为0.6t/d，排水量为0.48t/d（144t/a）。经类比一般生活污水水质：COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 生活污水经厂区化粪池处理后，可满足汝南县第二污水处理厂收水要求，经汝南县第二污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 汝南县第二污水处理厂设计规模日处理污水3万吨（近期1.5万吨，远期3万吨），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水标准为COD≤320mg/L、SS≤190mg/L、氨氮≤30mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。设计收水范围为：汝河以西新城区、汝南县产业集聚区。汝南县第二污水处理厂于2016年已建成投运，建设规模为1.5万m3/d（共两条线，单线0.75万m3/d），截至目前污水处理厂现状收水规模为0.6万m3/d，集聚区管网已敷设，集聚区目前入驻企业排水均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。本项目废水产生量0.48m3/d，占该污水厂处理规模比例很小，不会对该处理厂处理能力造成影响。 本项目废水经化粪池处理后浓度约为COD270mg/L、SS180mg/L、NH3-N22mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD500mg/L、SS400mg/L），满足汝南县第二污水处理厂收水标准，可进入汝南县第二污水处理厂，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（其中COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）和《洪河流域水污染物排放标准》（DB-41/1257-2016）表1其他地区排放标准（其中COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。 故本项目生活废水排入汝南县第二污水处理厂处理是可行的。 按照汝南县第二污水处理厂出水水质要求，本项目污水排放总量为144m3/a，污染物排放浓度为COD50mg/L、NH3-N5mg/L，污染物排放量为COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。故建议本项目废水总量控制指标为COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。 2、大气环境影响分析 （1）评价因子及评价标准 本项目营运期废气污染源主要为无组织排放颗粒物。无组织废气产生情况见表9。 表9 无组织废气排放情况一览表 排放单元 污染物名称 排放量 kg/h 处理措施 排放特征 长×宽×高（m） 焊接工序 颗粒物 0.00218 车间通风 54×28×6 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘。评价因子和评价标准见下表。 表10 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 颗粒物 1小时 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表11 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 43 最低环境温度/℃ -17.9 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m - 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km - 岸线方向/° - 表12 预测参数表 污染源 废气量（m3/h） 排放量 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 污染物 kg/h g/s 面源 焊接车间 / 颗粒物 0.00218 0.00061 54×28×6 表13 环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度 （µg/m3） 大气环境质量二级1h平均标准值（µg/m3） Pi （%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定 等级 焊接车间 颗粒物 0.9437 900 0.083 72 三级 由上表可知，项目无组织排放废气中，焊接车间颗粒物最大落地浓度为0.9437µg/m3，出现在72m处，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（厂界外浓度最高点1.0mg/m3）要求。项目无组织废气排放对周围环境影响较小，不会改变周围环境大气功能。 表14 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表14可以看出，项目评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 （3）污染物排放量核算 表15 工程大气污染物无组织排放量核算表 序号 面源编号及名称 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 焊接 颗粒物 移动式焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 1.0 0.0052 表16 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0052 （4）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，本项目厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，对周边敏感点影响较小，本项目无需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，需对本项目无组织粉尘排放源做卫生防护距离分析，其预测模式可按下式计算： 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。汝南县近5年平均风速2.0m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84。 根据计算公式对非甲烷总烃无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见表17。 表17 卫生防护距离计算参数及结果 项目 标准mg/m3 源强特征 年平均 风 速 （m/s） 计算结果 （m） 卫生防护距离 （m） 源 强（kg/h） 面积 (m2) 颗粒物 0.9 0.00218 1500 2.6 0.034 50 根据上述核算，本项目卫生防护距离为生产车间外50m。经调查，项目卫生防护距离之内多为工业企业、道路，无环境敏感点，评价建议卫生防护距离之内不得规划新建学校、医院、住宅等环境敏感点（卫生防护距离包络图见附图三）。 3、固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾：本项目工作人员约15人，年工作300天。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则厂区生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）废金属边角料：钢管和铁板在下料、钻孔工序会产生废金属边角料，其产生量约为5.6t/a。经收集后在车间暂存定期外售。 （3）废焊渣：本项目年使用焊丝6t，焊丝的平均利用率为95%，则本项目年产生废焊渣0.3t。项目产生的废焊渣经过收集车间暂存定期外售。 （4）废润滑油：项目在运营过程中会产生废润滑油，其产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016 版），废润滑油属于“HW08废矿物油”中“非特定行业”中的“900-214-08 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，及时交由有资质单位进行集中处置。 4、噪声 项目营运期主要噪声源为生产设备噪声。噪声源强在75~85dB(A)之间。本工程高噪声设备均为于生产车间内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，衰减量一般在15~25dB之间。 （1）预测因子：等效A声级；（2）预测点位：东、南、西、北4个厂界； （3）预测模式： 本项目采用声源衰减模式及多源叠加模式计算，对四周的厂界的噪声进行预测，具体公式如下： 点源衰减模式：L(r)=L(r0)-20lg（r/r0） 两式中： L(r)、L(r0)——分别是r、r0的声级强度[dB(A)]； r——点声源到受声源的距离(m) ； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 高噪声设备声源值及其距生产车间距离列于表18，预测结果见表19。 表18 声源与厂界距离 位置 噪声源 等效声级[dB(A)] 距厂界距离（m） 北 东 西 南 生产车间外1m 生产线 65 20 20 20 120 表19 噪声预测结果 类别 厂界 北 东 西 南 现状值 ［dB(A)］ 昼 58.2 52.5 52.0 53.8 夜 47.5 42.4 42.0 42.8 噪声叠加贡献值 39 39 39 23.4 预测结果［dB(A)］ 昼 预测值 58.3 52.7 52.2 53.8 达标情况 达标 达标 达标 达标 夜 预测值 47.5 42.4 42.0 42.8 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表厂界噪声预测结果可知，建设项目运营后东厂界、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目噪声防护距离内无环境敏感点，环境敏感点距离本项目厂址较远，项目噪声对区域环境影响较小。 5、污染源排放“三本账” 表20 工程污染物排放情况汇总表 单位：t/a 类别 污染因子 产生量 自身削减量 排放量 废气 焊接烟尘 颗粒物 0.048 0.0428 0.0052 废水 生活污水（144m3/a） COD 0.0432 0.036 0.0072 NH3-N 0.0036 0.00288 0.00072 固废 生活垃圾 2.25 2.25 0 废金属边角料 5.6 5.6 0 废焊渣 0.3 0.3 0 废润滑油 0.5 0.5 0 6、厂址合理性分析 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为电动车零部件及配件制造项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。 本项目租赁汝南县产业集聚区河南奔宝有限公司标准化厂房，位于《汝南县产业集聚区发展规划调整方案》中的新能源电动车产业园区，根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。 经现场勘查，本项目周边无较大工业污染源，企业周边环境较好。经过预测，本项目废水、废气、固废、噪声在采取相应的措施后，对周围环境质量影响较小。 项目不需要设置大气防护距离，需要设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。 综上所述，本项目厂址选址是可行的。 7、平面布置合理性分析 本项目位于河南奔宝有限公司院内，该地块地势平坦，交通运输方便，周边无自然保护区、风景名胜区等。项目生产线布置合理，从原材料到成品运输各个工序衔接紧密，大大提高了生产效率，平面布置较为合理。 8、环境管理及监控计划 结合项目工程组成内容、工程分析及环境影响预测，评价提出项目环境管理要求见表21，环境监测计划见表22。 表21 环境管理要求 时期 管理内容 管理要求 实施 机构 监督 机构 运营期 废水 经化粪池处理后进入汝南县产业集聚区污水处理厂进一步处理 厂区环境 管理机构、 监测单位 县环保部门 废气 做好废气的预防和治理措施，确保废气达标排放 噪声 做好厂区噪声设备的消声、隔音和减振工作，确保厂界噪声达标排放 固废 做好废物的分类、包装；做好固废的日产日清工作 表22 环境监测计划一览表 时期 环境 要素 监测地点 监测项目 监测频次、时间 备注 运营期 废气 厂界四周 TSP 每年一次 委托有资质 单位监测 废水 厂区排放口 COD、NH3-N 每季度1次 噪声 四周厂界外 1m 处 LAeq 每年一次，每次两天，昼夜各一次 9、项目环保投资估算 本项目总投资500万元，总需环保投资8万元，占工程总投资的1.6%。 表23 项目环保投资估算一览表 类别 污染源 环保设施名称 投资额 （万元） 备注 废气治理 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器两台 3 / 废水治理 生活废水 化粪池 / 依托奔宝车业化粪池 噪声治理 机型设备 减振基础、厂房隔声 2 厂界达标 固废治理 生活垃圾 垃圾桶 0.5 / 废金属边角料、废焊渣 车间暂存，定期外售 / / 废润滑油 5m2危废暂存间 2.5 合 计 8 / 表24 建设竣工环保设施验收一览表 处理类别 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器两台 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 废水 生活污水 化粪池 汝南县第二污水处理厂接管标准 噪声 设备噪声 减震基础、厂房隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准限值 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 废金属边角料、废焊渣 车间暂存，定期外售 / 废润滑油 5m2危废暂存间 5m2危险废物暂存间一座，采取“三防”措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013修改单要求。项目运营期产生危废于危废间暂存，定期委托有资质单位处置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫运至垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 废金属边角料 | 车间暂存，定期外售 |  |
|  |  | 废焊渣 |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 高噪声设备配置减震装置，厂房隔声 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废、噪声等污染物在相应的防范、治理措施下，不会改变周边植被等生态形态的变化。 |

结论与建议

一、评价结论： 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为“允许类”，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定。项目在汝南县发改委备案，项目代码为：2019-411727-36-03-058562。 2、项目选址可行性分析 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为电动车零部件及配件制造项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。本项目租赁汝南县产业集聚区河南奔宝有限公司标准化厂房，位于《汝南县产业集聚区发展规划调整方案》中的新能源电动车产业园区，根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。 经现场勘查，本项目周边无较大工业污染源，企业周边环境较好。经过预测，本项目废水、废气、固废、噪声在采取相应的措施后，对周围环境质量影响较小。 综上所述，本项目厂址选址是可行的。 3、工程分析结论 （1）废气 本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后于车间排放，焊接车间颗粒物最大落地浓度为0.9437µg/m3，出现在72m处，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（厂界外浓度最高点1.0mg/m3）要求。项目无组织废气排放对周围环境影响较小，不会改变周围环境大气功能。 （2）废水 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 （3）固体废物 本项目生活垃圾委托环卫部门转运至城镇垃圾填埋场处置；废金属边角料、废焊渣经收集于车间暂存定期外售；废润滑油于危废暂存间内暂存定期交有资质单位处理。本项目固体废物均能够得到合理的处置，不向周围环境排放。 （4）噪声 本项目噪声主要为设备运行噪声。经采取措施后，各厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 4、污染防治措施结论 评价认为本项目各项污染防治措施可行，项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。 5、排放污染物总量结论 本项目需申请总量控制指标为：COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。 6、总评价结论 本项目符合国家产业政策；选址可行；项目生产工艺和技术设备符合清洁生产的要求；工程运营后，在切实落实本评价提出的废水、废气、噪声和固体废物的污染防治措施情况下，项目对区域环境影响不大。从环境保护角度分析，“驻马店市金阳金属制品有限公司年产40万件电动车方向把项目”可行。 二、建议： 1、本项目应切实落实环保投资，认真考虑本报告提出的各项污染防治措施，并在设计和建设中逐项落实。 2、加强废气、噪声的污染治理和环境管理，避免运营期各类污染物对区域环境造成污染影响。 3、建立环境管理机构，确保各污染治理设施的正常有效运行。 4、加强对公司员工的环保教育、安全培训，提高员工的环保和安全意识。

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

铁板

固废、噪声

下料

噪声

折弯

固废、噪声

钻孔

噪声

固废、噪声

烟尘、固废、噪声

钢管

下料

弯管

焊接组装

成品