建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 驻马店市康茂包装制品有限公司年产2000万只购物袋、包装袋等工艺制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 驻马店市康茂包装制品有限公司 |

编制日期：2019 年11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

建设项目基本情况

| 项目名称 | 驻马店市康茂包装制品有限公司年产2000万只购物袋、 包装袋等工艺制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店市康茂包装制品有限公司 |
| 法人代表 | 韩建新 | 联系人 | 杨华勇 |
| 联系电话 | 18039628798 | 传真 | / | 邮编 | 463300 |
| 建设地点 | 驻马店市汝南县产业集聚区 |
| 立项审批部门 | 汝南县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2018-411727-17-03-072521 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C1789 其他非家用纺织制成品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 29974.05（44.96亩） | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 11000 | 其中：环保投资(万元) | 33 | 环保投资占总投资的比例（%） | 0.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模 一、项目概况 随着国家限塑令的施行，对环保购物袋的需求量日益增加。为了满足市场对环保购物袋的需求，驻马店市康茂包装制品有限公司拟投资11000万于驻马店市汝南县产业集聚区新建驻马店市康茂包装制品有限公司年产2000万只购物袋、包装袋等工艺制品项目。本项目占地面积29974.05平方米（44.96亩）。 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），本项目属于鼓励类项目，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定。项目于2018年11月27日在汝南县发展和改革委员会备案，项目代码为：2018-411727-17-03-072521。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院[2017]第682号令《建设项目环境保护管理条例》及其的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属“第十二-印刷和记录媒介复制业-第30条-印刷厂；磁材料制品”，对照名录全部应编制环境影响报告表。 受驻马店市康茂包装制品有限公司的委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目总投资 本项目总投资11000万元，全部为企业自筹。 三、生产规模及产品方案 1、生产规模：年产购物袋2000万件。 四、项目用地及建设规模 本项目占地29974.05m2，建筑面积29718.09m2。本项目主要建设情况见表1。 表1 工程主要建设内容表 类别 名称 建筑内容 备注 主体工程 1#车间 钢结构，共两层，占地面积5767.28m2，建筑面积11534.56m2，一层布置仓库和裁剪、缝制生产设备，二层布置裁剪、缝制生产设备 新建 2#车间 钢结构，共两层，占地面积4405.56m2，建筑面积8811.12m2，一层布置仓库和裁剪、缝制生产设备，二层布置印花生产设备 3#车间 钢结构，共一层，占地面积2974.64m2，建筑面积2974.64m2，布置仓库和裁剪、缝制生产设备 辅助工程 货收发区 钢结构，共一层，占地面积684.19m2，建筑面积684.19m2 新建 高管宿舍 框架结构，共三层，占地面积582.69m2，建筑面积1465.27m2，一层为餐厅，二层三层为员工宿舍 研发中心 框架结构，共三层，占地面积582.69m2，建筑面积1465.27m2，用于产品研发 配套工程 办公楼 框架结构，共四层，占地面积772.24m2，建筑面积2783.04m2，用于办公 新建 公用工程 供水工程 产业集聚区统一供水 新建 排水工程 生活废水经污化粪池处理后排放至汝南县第二污水处理厂 新建 供电工程 区域供电系统提供 新建 环保工程 废水 设雨、污分流排水系统，雨水通过雨水管网排入汝河；生活废水经隔油池+化粪池处理后排放至汝南县第二污水处理厂。 新建 废气 有机废气：集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒。食堂油烟：经油烟净化器处理后经楼顶排气筒排放。 新建 固废 设置危废暂存间1处，委托有资质单位处理； 生活垃圾：收集后交由环卫部门处理 新建 噪声 减振基础、隔声门窗和厂房隔声 新建 绿化 绿化1000m2 新建 五、主要原材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及资源能源消耗量见表2。 表2 项目主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号 名称 单位 总消耗量 备注 原辅材料 1 棉纺制品 t 100 / 2 无纺布 t 50 / 3 复合面料 t 50 / 4 水性环保浆料 t 6 直接添加色种调配，不需要添加水 5 色种 t 0.2 / 6 网版 个 2000 外购 资源 能源 1 水 t/a 5340 / 2 电 度/a 120000 / 原辅材料性质： 水性环保浆料：主要为采用丙烯酸树脂，钛白粉等其余助剂和水合成的水性涂料，产品中VOCs的含量≦5%，外观为白色糊状或淡黄色糊状，属于环保类浆料。 色种:色种又名色母，色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体，可称颜料浓缩物，着色力高于颜料本身。。 六、项目劳动定员、生产班制及建设工期 劳动定员：本项目劳动定员330人。 生产班制：本项目实施一班制，每天工作8小时，全年生产300天，全年工作时数为2400h。 食宿：本项目建设有宿舍和食堂，根据建设方提供资料，每天约200人在厂区餐厅进餐，30人在厂区住宿。 七、主要生产设备 本项目主要设备的种类、数量见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 生产厂家 数量（台/套） 1 全自动多功能滚筒机 / / 1 2 双头服装彩印机 16120 广州惠立彩 1 3 电脑切割机 YAD-8120DE 海宁 1 4 椭圆印花机 HJD-A1 青岛恒金鼎 1 5 电脑平车 GT-282 浙江宝宇 210 6 电脑同步车 JH-0321 浙江嘉合 70 7 电脑带刀平车 GC9890G-D3 浙江 30 8 双针平车 T84Z0B-003 西安 40 9 电脑五线包缝 GT900D 浙江 35 10 电脑套节机 KE430D 日本 20 11 电脑打方车 AMS-210EN 日本 20 12 气泵 0.25/8 广州 1 13 电脑绗缝机 HY-64-2 东莞 1 14 高头车 TW3-8B 标准公司 20 15 验针机 / 上海飞人 3 16 自动箱式打色机 / 兄弟 3 17 鸡眼铆钉机 SC106ET 东莞 9 18 曼克鸡眼机 MAX818 曼克机械 8 19 四合扣铆钉机 1210# 东莞 2 20 工业除湿机 / 杭州 1 21 电子秤 / 凯丰集团 1 22 切片机 / 江苏 4 23 多功能裁条机 / 温州 1 24 电钻 / 台州 2 25 电剪 / 浙江 4 26 全张切纸机 / 平凉 1 27 液压截断机 / 江苏 2 28 斜直纹卷条机 / / 1 29 自动摊布机 / / 1 八、公用设施 （1）给水 项目用水由位于汝南县产业集聚区供水管网供给，可以满足项目需求。 （2）排水 本项目采用雨污分流排水体系，雨水进入雨水管网。生活污水经厂内化粪池处理后经污水管网排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 （3）供电 本项目用电主要为设备及照明用电，由区域供电网统一供给，能满足项目用地需求。 九、项目周围环境简况 本项目厂址位于汝南县产业集聚区，经现场勘查，本项目西侧为保城路和空地，东侧为空地，南侧为淮西大道和空地，北侧30m为大新庄住户（项目厂址内大新庄住户于2020年2月搬迁完毕，搬迁证明见附件五）。本项目未设置大气环境防护距离，2#车间需设置50m的卫生防护距离，大新庄住户经搬迁后均不在本项目卫生防护距离内，环境影响较小。项目北侧660m为霍庄、西南侧610m为毛庄，南侧290m为胡庄。评价区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地及珍稀濒危的动植物等敏感保护目标。本项目厂址周边环境简况见图1。 图1 项目周边环境图 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况，无环境遗留问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 汝南县位于河南省东南部，淮河以北，属淮河流域，东经114º09′～114º35′，北纬32º39′～33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。汝南县城位于县境中部偏东北，东至平舆县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域位置图详见附图一。 2、地形地貌 汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。 汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。 本项目位于汝南县产业集聚区，项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。 3、水文状况 （1）地表水 汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。 汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆镇、板店乡及三门闸街道和金铺镇的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。 北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店镇大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥镇尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至王岗镇夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。 本项目拟选场址所在区域：属汝河水系，项目产生的污水经隔油池+化粪池处理后汇入城市管网，进入城市污水处理厂处理后汇入汝河，汇入口在汝河沙口断面上游。 沙口：为区域地表水市控水质目标断面。 （2）地下水 汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15~20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 4、气候气象 汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。 地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm， 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 本区域风向频率玫瑰图见图2。 图2 平均风向频率玫瑰图 5、植被及生物多样性 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。 生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺、三门闸尤为重要。 宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀频危动物物种13种，重点保护珍稀频危植物物种有汝半夏等9种。 6、资源能源 驻马店市矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，堪称“豫南建材基地”，其中花岗岩（5亿多m3）、大理石（l亿多m3）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，开发前景十分广阔。本项目所在区域目前没有发现可开采利用价值煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 7、文物保护 汝南县旅游资源丰富，名胜古迹众多，台湾高僧明乘法师捐资重建的亚洲第一大佛教寺院南海寺是怀古抒情、观光旅游的好去处。名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。 经调查，本项目厂址均不在文物重点保护范围内，工程所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。拟建项目距上述文物古迹较远并且均不在文物保护单位主导风上风向上，因此，拟建项目只要严格按照国家环保法律、法规的有关规定实施，不会对文物古迹造成大的影响。 8、汝南县城市总体发展规划（2011-2030） ●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。城市总体发展规划见附图三。 ●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。 ●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。 ●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。 ●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。 ●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。 ●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。 一环：外环路； 四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道； 两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。 五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。 ●城市水源地：在汝南县城西北。 ●城市污水处理厂：2005年1月，由汝南县清源自来水有限公司委托河南省环境保护研究所编制完成《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》，并报河南省环境保护局审批。厂址位于开龚公路东侧，北汝河北岸。服务区涵盖老城区和规划新区，比现有实际建成区面积略大，面积为11.8km2。该工程已于2009年正式投入运行。 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为环保购物袋制造项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。 9、汝南县产业集聚区发展规划调整方案 为了确保“三规”一致性和产业集聚区用地需求，2012年12月拟将产业集聚区原规划范围北部起步区调出1.89km2，整体向西、向南扩展，面积由11.1km2调整为19.3km2，新增加面积8.2km2 （1）规划范围：由原来的北起南海大道，南至创新路，西起金麟路，东至建设路。调整为北起新兴三路，南至南环路，西起湖滨大道，东至建设路。 （2）调整后三区面积：调整后的起步区6.2 km2，增加3.1 km2；发展区10.65 km2，新增6.65 km2；控制区2.45 km2，减少1.55 km2。 （3）功能布局：按照产业集聚、产城互动、有序开发原则，规划建设新能源电动车产业园区、新型建材园区、综合产业园区、仓储物流园区等四大功能园区。具体规划布局：金水路以西为新能源电动车为主导的机械制造业发展区域。其中，电动车整车生产企业区域为创业大街、西城大道两侧；电动车配套企业区域两个：即金城大街以东、建业大道以北、金水路区域和玉兰建材以东、金水路以西、创业大街以南区域；金水路以东、建成区以南为新型建材业发展区域。调整后的功能布局见附图四。 本项目拟建厂址位于汝南县产业集聚区，根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。 本项目选址可行。 10、汝南县第二污水处理厂概况 汝南县第二污水处理厂位于县城东南部，创业大道北侧，汝河的西南侧，梁祝大道以东400米处。厂区东西方向长300米，南北方向长200米，总占地面积70000平方米。设计规模日处理污水3万吨（近期1.5万吨，远期3万吨），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水标准为COD≤320mg/L、SS≤190mg/L、氨氮≤30mg/L，出水标准为COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2011年6月《汝南县城2万t/d污水处理工程项目环境影响报告表（加环境影响专题分析）》通过批复，2015年2月5日获得试生产批复（汝环评试【2015】2号），2016年1月20日通过验收，验收批号：（汝环评验【2016】1号）。设计收水范围为：汝河以西新城区、汝南县产业集聚区，服务面积9.2km2，服务人口9万人。 汝南县第二污水处理厂于2016年建成投运，建设规模为1.5万m3/d（共两条线，单线0.75万m3/d），截至目前污水处理厂现状收水规模为0.6万m3/d，集聚区管网已敷设，集聚区目前入驻企业排水均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。 11、汝南县垃圾填埋场概况 汝南县垃圾处理厂位于汝南县古塔街道办事处前吴庄北，距离城区约5km，总占地面积216亩，总库容80.93万m³，设计日处理能力140t/d，设计使用年限12年。该填埋场由政府出资建设，政府运营，于2007年建成投产运行。该填埋场共四个填埋库区，第一库区2008年11月开始填埋；至2013年6月第一库区填满，同年第二库区开始填埋；第三库区于2017年10月开始填埋，第四库区处于申请建设阶段。目前汝南县垃圾处理厂日垃圾填埋量达到550t/d左右，处于超负荷运行状态，预计2019年达到设计库容。2018年上半年，汝南县规划建设静脉产业园，垃圾焚烧发电厂项目作为汝南县生活垃圾，市政污泥、医疗垃圾等固体废弃物的综合终端处置设施，在静脉产业园规划范围之内。届时，将大大减少垃圾的容量。 12、宿鸭湖湿地省级自然保护区 2001年6月河南省政府批准建立河南汝南宿鸭湖湿地省级自然保护区（豫政文〔2001〕70号），该保护区为湿地生态及鸟类类型自然保护区。 （一）保护区地理坐标为东经114°12—-114°35，北纬32°53-33°35，南北长35km，东西宽15km，总面积16700公顷（计1.67×108m2），划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。 （1）核心区，面积3520公顷（计0.52×108m2），占总面积的21.1%。位于保护区的西北部，西起宿鸭湖海拔52.5m水位线，东边距离水库西岸52.5m水位线约4000m，北距水库堤南约500m，南到大石庄村。此区有典型的湿地环境，是水禽越冬和歇息的主要地方，禁止人为活动。 （2）缓冲区，面积为1666公顷（计0.1666×108m2），占总面积的10.0%。位于核心区周围，西大致以宿鸭湖西岸海拔52.5m水位线西侧的土埂为界，东边距核心区东界约600m，北至水库堤，南至小石庄村。根据本保护区季节性强的特点，在冬春季（10月至翌年3月），依据迁徙来此越冬和歇息的珍稀水禽鸟类种群分布情况，在该区建立保护观测点，开展珍稀水禽鸟类的资源调查，个体和群体生态。周年活动和年纪变化观测研究。 （3）实验区，面积11514公顷，面积占总面积的68.9%。除核心区和缓冲区外其余部分为实验区。核心区、缓冲区和实验区范围划分见图3。 图3 宿鸭湖湿地省级自然保护区及宿鸭湖褶纹冠蚌国家级水产种质资源保护区范围 本项目距离宿鸭湖湿地自然保护区2.5km，不在宿鸭湖湿地自然保护区核心区、缓冲区、试验区范围内。 13、汝南集中式饮用水源保护规划 1.1根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办[2013]107号。汝南县境内县级水源保护区如下： （1）汝南县清源自来水公司地下水井群(城区内,共12眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （2）汝南县天中山地下水井群(县城西北部,共18眼井) 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 本项目位于汝南县产业集聚区内，不在汝南县县级集中式饮用水水源一级、二级以及准保护区范围内。 14、与“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”相符性分析见表4。 表4 本项目与“三线一单”符合性分析 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于汝南县产业集聚区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 1）项目有机废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附处理后经排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后经楼顶排气筒排放，本项目废气对周围环境的影响较小。 2）项目噪声主要来要自于设备运转噪声，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准； 3）生活废水经隔油池+化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂处理达标后排放。 4）项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理；裁剪工序边角料经收集定期外售；生产次品返工整修、废料利用；废水性环保浆料桶、废色种桶收集由厂家回收利用；废网版、废活性炭和废UV灯管于危废间暂存定期委托有资质单位处置。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电由区域供电电网供给，项目用电量为120000kw·h。 给水：该项目用水水源来自市政供水管网提供。项目用水量为5340t/a。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的相关要求，项目建设可行。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 环境空气 根据环境功能区划分项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用汝南县环保局2018全年的监测数据，具体监测结果见下表。 表5 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度（μg/m3） 11.35 60 18.9 达标 NO2 年平均质量浓度（μg/m3） 30.36 40 75.9 达标 PM10 年平均质量浓度（μg/m3） 102.70 70 146.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度（μg/m3） 59.49 35 170 不达标 CO 第95百分位数日平均（mg/m3） 1.04 4 26 达标 O3-8h 第90百分位数日平均（μg/m3） 115.22 160 72 达标 由上表可知SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 根据《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》、《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、深化煤电行业污染治理、增强清洁能源供应、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理提效、强化工地扬尘防治、推进矿山露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。 通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，对钢铁、水泥、焦化、电解铝、碳素、平板玻璃等非电行业进行提标改造，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉，4 蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，汝南县环境空气质量将有所改善。 水环境 本项目废水排放去向：由项目区总排口进入城市排污管网，经汝南县第二污水处理厂进一步处理后排入汝河，往南汇入洪河。本次地表水数据引用2017年4月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表中沙口断面监测数据，COD21.2mg/L、氨氮0.24mg/L、总磷0.23mg/L，其他19项因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 根据引用监测数据分析，沙口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类规划功能要求。 声环境 本项目位于汝南县产业集聚区，属于三类声环境功能区，项目厂址西侧为保城路，南侧为淮西大道，北侧30m为大新庄民居，因此西厂界和南厂界应当执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类限值标准，东厂界、北厂界应当执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类限值标准，大新庄应当执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类限值标准。河南金诺源环境检测有限公司于2019年11月4日-5日对项目区域东、西、南、北厂界声环境进行了现状监测，监测结果见表6。 表6 项目区域声环境监测结果 单位dB(A) 序号 监测点位 监测时段与结果 标准 昼 夜 昼 夜 2019.11.4 东厂界 52.5 44.0 65 55 北厂界 52.5 44.8 西厂界 55.5 45.6 70 55 南厂界 55.3 46.9 大新庄 51.1 41.3 60 50 2019.11.5 东厂界 53.5 44.4 65 55 北厂界 53.6 44.8 西厂界 56.0 48.8 70 55 南厂界 56.3 41.4 大新庄 50.6 41.7 60 50 由上表可知，本项目所在区域现状声环境质量较好，项目各厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准限值要求，大新庄满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 生态环境 本项目所在区域为产业集聚区，周围地表植被多为杂草和农作物，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。 项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 主要环境保护目标列出名单及保护级别： 根据调查，在厂区周围未发现文物、历史名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标表 类别 环境保护目标 方位 与厂界距离 人口 保护级别 大气 环境 项目区域 / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 大新庄 N 30 450 霍庄 W 660 530 胡庄 S 290 380 毛庄 NW 610 340 地表水 英河 S 1900m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 噪声 项目厂界 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类。 大新庄 /

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 日均浓度：SO2150μg/m3，NO280μg/m3，PM10150μg/m3，PM2.575μg/m3 执行《大气污染物综合排放标准详解》中： 小时均值：非甲烷总烃2.0 mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中： 8h均值：TVOC 600ug/m3 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类、4a类标准： 2类：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） 3类：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 4a类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 3、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： COD≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L，总磷≤0.2mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） 4类：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准： 颗粒物：最高允许排放浓度为120 mg/m3；15m高排气筒最高允许排放速率3.5 kg/h；无组织排放周界外浓度最高点浓度限值1.0 mg/m3。 非甲烷总烃：有组织最高允许排放浓度120mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率10kg/h，无组织周界外浓度限值4.0mg/m3； 3、河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业标准；非甲烷总烃：有组织最高允许排放浓度50mg/m3（去除率不小于70%），无组织周界外浓度限值2.0mg/m3； 4、VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 5、本项目食堂设置基准灶头2个，食堂油烟排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41 1604-2018）小型标准。 6、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： COD500mg/L、SS400mg/L 7、汝南县第二污水处理厂进水水质标准： COD320mg/L、SS190mg/L、NH3-N30 mg/L 8、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 9、《危险废物贮存污染控制指标》（GB18957-2001）及其修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《河南省主要污染物排放总量预算管理办法（试行）实施细则》（豫环文【2012】42号）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目的工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定本项目污染物涉及总量控制因子为：COD0.204t/a、NH3-N0.0204t/a、VOCs0.029t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为新建项目，本次评价对项目施工期和营运期的污染情况及产生的主要环境问题进行分析，重点是对营运期的污染情况进行分析，并针对性的提出污染防治措施。 1、施工期工艺流程及产污环节 项目主要建设生产厂房以及厂区内道路。 图4 施工期施工流程及主要污染源情况简图 2、施工期污染源及污染物分析 2.1废气 施工期主要大气污染物为施工机械废气和施工扬尘等。废气：主要来源于各种燃油动力机械设备作业时产生的燃油废气，主要含HC、CO、NOx。扬尘：主要来自场地平整清理、物料堆存、建筑材料装卸及搬运、使用以及运料车辆的出入等都易产生扬尘污染。 2.2废水 施工期产生的废水主要包括施工机械产生的废水和施工人员生活污水。 施工废水为施工机械、运输车辆冲洗等产生的含悬浮物、石油类的废水，建、构筑物的养护、冲洗打磨等产生的含悬浮物废水，采用沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘。根据施工期限和安排，预计施工人员每天30人，用水量按100L/人.d 计，废水产生量按用水量的80%计，则施工生活污水量为2.4m3/d。主要污染物浓度：COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3­N：25mg/L、BOD5 ：150mg/L 等，产生量分别为0.72kg/d、0.6kg/d、0.06kg/d、0.36kg/d。 2.3 噪声 施工期噪声主要是施工机械噪声，机具数量根据实际施工的需求会略有调整，结合拟建项目工程规模，施工期使用到的施工机械及噪声源强见表8。 表8 施工期主要噪声源及源强 序号 声源名称 噪声级范围（距离声源10m处）【dB(A)】 1 推土机 78～90 2 振捣棒 75～88 3 运输卡车 85～90 4 挖土机 80～90 2.4 固体废物 根据调查，项目地块地势较平，场内土石方基本可以挖填平衡，不产生弃方。施工中产生的固体废物主要是建筑废料和施工人员产生的生活垃圾。产生的建筑废料运至指定的建筑垃圾弃渣场处置；施工人员在场区内施工，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计算，平均每日30人，生活垃圾产生量为15kg/d，产生后及时交由环卫部门处理。 3、营运期工艺流程及产污环节 图5 生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： 本项目使用电剪等设备将棉纺布、无纺布根据需要进行裁剪，裁剪后的布料通过彩印机、印花机等设备进行印花。印花工艺为干法印花，印花采用水性环保浆料，使用时将浆料倒入印花机内使用，加入色种进行调色，印刷版为外购，厂内不进行制版。印花后的布料自然晾干，然后通过电脑平车等设备进行缝制。缝制完成后进行检查，不合格的产品返回修整，废料利用，检验合格的即为成品。 4、营运期污染环节及源强分析 1、废水污染源 本项目职工定员330人，厂区设置有食堂、宿舍。根据建设方提供资料，约30人在厂区住宿，食堂就餐人数约为200人·天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》 (DB41/T385-2014) 的要求，评价对住宿职工的用水量取100L/d，非住宿职工的用水量取40L/d，食堂用水量按照10L/人·次计，则本项目职工生活用水量约为17m3/d、5100m3/a。废水量按照用水量的80%计，职工生活产生的废水量为13.6m3/d、4080m3/a。产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政管网排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 本项目厂区内绿化面积1000m2，根据《室外给水设计规范》中规定浇洒绿地用水量1-3L/（m2*d），本项目按2L/（m2*d）计，绿化期按120d计，绿化用水量为2m3/d、240m3/a。绿化用水自然蒸发，不产生废水。 图6 水平衡图 2、废气污染源 ①印花废气 项目印花工序采用水性环保浆料进行印花，根据成分分析，水性环保浆料含有≦5%的可挥发性有机物，不含有苯系有害物质。则生产过程中调浆、印花、晾干过程会产生有机废气，环评按照挥发性有机物全部挥发计算。 根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求，环评要求印花废气治理措施为：项目拟采用“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”措施来处理印花产生的有机废气。具体做法为：在生产车间调浆区、印花设备、晾干区上方加装集气罩，印花产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，由UV光氧催化后再经1套活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。项目风机风量为10000m3/h，集气效率为95%，“UV光氧催化+活性炭吸附”组合去除效率为95%。 本项目年使用水性环保浆料6t，则本项目有机废气产生量为0.3t/a。有机废气的产生速率为0.119kg/h、产生浓度为11.875mg/m3，有机废气的排放速率为0.0059kg/h、排放浓度为0.59mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度50mg/m3）。 未被集气罩收集的有机废气以无组织形式逸散，无组织逸散量为0.015t/a、0.00625kg/h。 ②食堂油烟 本项目食堂废气为食物烹饪过程中食用油受热裂解产生的油烟和非甲烷总烃。 项目食堂基准灶头为2个，规模属于小型食堂，灶头排风量以2000m3/h计，年工作日300天，日工作时间约4h，则年油烟排放量为480万m3。根据类比调查，食用油用量约15g/人•餐，食堂就餐规模约为200人/d，则食堂食用油消耗量为3kg/d，即0.9t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～3%，平均为2.5%，则油烟产生量为22.5kg/a，产生浓度为4.7mg/m3。根据同类型食堂非甲烷总烃的现场采样及监测结果，食堂非甲烷总烃产生浓度约为0.36mg/m3，产生量为1.73kg/a。 食堂油烟经过油烟净化器净化后（净化效率按90%计算），油烟排放量为2.25kg/a，产生浓度为0.47mg/m3，非甲烷总烃排放浓度约为0.036mg/m3，排放量为0.173kg/a，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41 1604-2018）小型标准，由楼顶烟道排放。 3、固废污染源 （1）生活垃圾：本项目工作人员约330人，年工作300天。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则厂区生活垃圾产生量为49.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）废边角料：本项目裁剪过程中会产生边角料，产生量约为原料总量的0.5%，则废边角料产生量为5.25t/a，经收集定期外售。 （3）不合格产品：本项目检验过程会检查出不合格产品，不合格产品产生量约为原料总量的0.5%，则废边角料产生量为5.25t/a，该部分产品返工整修，废料利用。 （4）水性环保浆料桶、废色种罐：每年产生废水性环保浆料桶、废色种罐0.5t，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）：“用于原始原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”。但“应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输等环节进行环境监管”，因此可由供应商负责回收，循环利用。 （5）废旧网版：外购网版需要定期更换，年产生废旧网版0.5t，于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 （6）废UV灯管：UV灯管需定期更换，废UV灯管年产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 版），属于“HW29 含汞废物”中“非特定行业”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，交由有资质单位进行集中处置。 （7）废活性炭：本项目有机废气处理设备中采用活性炭净化装置，因活性炭使用一段时间后，其吸附性降低，达到饱和状态，需定期更换。项目年总饱和活性炭产生量为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2016 版），属于“HW49- 900-041-49 ”，在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，及时交由有资质单位进行集中处置。 4、噪声污染源 项目营运期主要噪声源为彩印机、切割机、印花机、平车等。噪声源强在75~85dB(A)之间。不同设备的噪声源源强统计于表9。 表9 设备噪声源源强一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 声级值dB(A) 治理措施 降噪效果 1 彩印机 75 减震基座、车间隔声约20dB(A) 55 2 切割机 85 65 3 印花机 75 55 4 平车 75 55

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印花废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 11.875mg/m3、0.285t/a | 0.59mg/m3、0.014t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.00625kg/h | 0.00625kg/h |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 4.7mg/m3，22.5kg/a | 0.47mg/m3，2.25kg/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.36mg/m3，1.73kg/a | 0.036 mg/m3，0.173kg/a |
| 水污染物 | 营运期 | 生活废水 | 水量 | 4080t/a | 4080t/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L，1.224t/a | 50mg/L，0.204t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.102t/a | 5mg/L，0.0204t/a |
| 固体废物 | 营运期 | 一般固废 | 生活垃圾 | 49.5t/a | 环卫部门运至垃圾填埋场 |
|  |  |  | 废边角料 | 5.25t/a | 车间暂存定期外售 |
|  |  |  | 废浆料桶、废色种罐 | 0.5t/a | 厂家回收 |
|  |  |  | 不合格产品 | 5.25t/a | 返工整修，废料利用 |
|  |  |  | 废弃网版 | 0.5t/a | 危废间暂存委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a |  |
| 噪声 | 营运期 | 区域噪声 | 噪声 | 85dB(A) | 昼间50-52dB(A) |
|  | 主要生态影响： 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废、噪声等污染物在相应的防范、治理措施下，不会改变周边植被等生态形态的变化，对周围生态环境影响小。 |

环境影响简要分析

施工期环境影响分析： 项目施工内容主要包括施工营地、便道与土地平整，建筑物土建和配套设施，给排水管线和供电管线开挖、铺设和环境绿化等，是项目开发建设最活跃、环境影响最显著阶段。 基本特点主要是施工周期较短，工地相对集中，施工量较小，机械化程度较高，施工人员较少，在各施工活动中存在着部分污染环境的因素。 1、大气环境影响分析 ★废气来源及源强 土建工程阶段，大气污染物主要有施工机械与驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程产生的扬尘，其中又以扬尘危害较为严重。 （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输车辆及施工车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。 （2）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 ①风力扬尘 风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60% 上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表10为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表10 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 kg/辆·km P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/hr) 0.051056 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287108 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.58191 0.722038 0.853577 1.435539 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表11。 表11 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 ((m) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 (m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒 径 ((m) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 (m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒 径 ((m) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 (m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。项目区域属季风型气候，冬夏两季风向有明显的季节性转换，冬季盛行北向风，夏季盛行南向风，年平均风速2.5m/s，在施工期间将会对周围村庄产生一定的影响。 ②动力起尘 动力起尘主要为来往运输车辆行驶产生的扬尘，根据车型、车速、路况的不同，产生的扬尘量也不同。在同样路面情况下，车速越快扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。 施工期间经洒水抑尘，可以大大降低扬尘的产生，表12为天气干燥、风速3m/s条件下施工场地洒水抑尘试验结果。 表12 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 10 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.4 0.67 0.6 本项目区域年均风速在2.5m/s，在不采取措施的情况下，施工扬尘产生量超过1.0mg/m3。由表12可以看出，经过洒水抑尘，可降低扬尘量70%左右。在施工期间场地周围的围挡不低于2m，勤洒水，同时作业处覆以防尘网，采取以上措施后，扬尘浓度可低于0.6mg/m3。 ★施工扬尘对周围敏感点的影响分析 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘情况（土方挖掘、现场堆放、垃圾清理、车辆往来等）进行了监测，监测时风速为2.6m/s，监测结果见表13。 表13 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 50m 工地下风向 50m 100m 150m 1#工地 759 328 502 367 336 2#工地 618 325 472 356 332 3#工地 596 311 434 376 309 4#工地 509 303 538 465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 由表13可见，在施工中，当风速为2.6m/s时，下风向150m处，TSP浓度达0.31-0.34mg/m3，上风向50m处TSP达0.31-0.33mg/m3，超过环境空气质量标准的限值。 本项目所在地多年平均风速为2.5m/s，因此，本项目施工期将会使该区TSP污染增加，特别是大风天气将更为严重。由于工地四周有高大植物遮挡部分扬尘，且环境保护目标距本项目在50m范围外，施工扬尘对环境保护目标产生影响较小。 ★施工期环境空气污染防治措施 为了进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，根据根据《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求，为强化扬尘综合治理，积极推行绿色施工，减轻施工期粉尘对项目区域大气环境的影响，建议项目施工期采取以下控制措施： （1）项目施工开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工过程中所有建筑施工现场必须做到“六个百分百”，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化；所有未达到“六个到位”的施工工地，一律不得开工；所有未达到“六个百分之百”的施工工地，一律停工整改。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容； （2）在场地平整、地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、施工现场负责人、环保监督员、举报电话等信息、按照规定安装远程视频监控系统； （3）安排专职员工对施工场地进行洒水，工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化； （4）土石方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间； （5）气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； （6）建筑施工工地出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，防止泥水溢流；施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路行驶；进出口周边一百米以内的道路应当保持清洁，不得存留泥土和建筑垃圾； （7）项目施工应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆； （8）控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染。完善密闭运渣车辆技术规范，达不到技术规范的运渣车辆一律不得从事渣土运输。在施工工地出口处设立监控设施，监督施工工地驶出车辆带泥出场和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果，避免运输过程中对周围敏感点造成影响； （9）控制裸露地面扬尘污染，按照“宜绿则绿、宜盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，加强裸露地面扬尘污染控制工作； （10）产生扬尘污染的散流物料堆放场所要按照相关规定设置围档、进行覆盖或洒水降尘，禁止露天堆放散流物料。 在采取上述措施后，可以使粉尘排放量削减80%以上，根据同类工程现场监测，经采取降尘措施后，工地内扬尘浓度为0.3～0.7mg/m3，对周围环境敏感点影响很小。 2、水环境影响分析 ★废水来源及源强分析 施工现场用水主要由以下四个方面构成：施工现场混凝土浇注、养护用水，占总用水量的90%；环保喷洒水；施工机械设备冲洗水；施工人员生活用水。 施工期中废水主要来自施工生产废水和生活废水。 （1）施工生产废水：项目施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水和建筑材料搅拌水、水泥构件养护水等。建筑材料搅拌水、水泥构件养护水及机械设备冲洗水，这些废水中主要含泥沙和SS，浓度约600mg/L左右，另含有少量油污，基本无其它有机污染物。 （2）生活废水：施工人员生活活动造成，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水等，废水中含有一定量的有机质、细菌和病源体。 根据施工期限和安排，预计施工人员每天30人，用水量按100L/人.d 计，废水产生量按用水量的80%计，则施工生活污水量为2.4m3/d。主要污染物浓度：COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3­N：25mg/L、BOD5 ：150mg/L 等，产生量分别为0.72kg/d、0.6kg/d、0.06kg/d、0.36kg/d。施工人员日均生活用水量相对较少，采用防渗收集池收集后用于周围农田施肥或用于施工场地和道路喷洒抑尘。施工期废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 ★施工期水污染防治措施 （1）在排污不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水产生量。 （2）施工现场所有施工废水因泥沙含量较大，施工现场必须建造集水池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理，并尽可能地将沉淀池的中水回用于施工现场洒水降尘，严禁不经处理直接排放。 （3）施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活废水排入防渗收集池收，收集后用于周围农田施肥或用于施工场地和道路喷洒抑尘。 综上所述，施工期废水经上述措施治理后，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 ★噪声来源及源强分析 建筑施工一般分为四个阶段：土方阶段、打桩阶段、结构阶段和装修阶段。不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机和挖掘机、基础阶段的打桩机、结构阶段的混凝土搅拌机和振捣棒，装修阶段短时间使用高噪声设备，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。 该项目工程施工期间，主要噪声源有运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机等，其噪声源强在73～105B(A)之间。在施工过程中，上述施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，其影响范围将更大。 ★施工期噪声影响分析 施工机械噪声属于中低频噪声，预测其影响时可只考虑扩散衰减，预测模式选用： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中L1、L2分别为距离声源r1、r2处的等效声级值dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离（m）； ΔL=L1-L 由上式计算出噪声值随距离衰减结果见表14。 表14 施工噪声影响值随距离衰减的关系 距离（m） 1 10 50 100 150 200 250 400 600 ΔL(dB(A)) 0 20 34 40 43 46 48 52 57 由于本项目距敏感点较近，因此施工时将会对周围居民产生一定的污染影响，需要采取以下防治措施。 ★施工期噪声防治措施 根据以上分析，为减轻施工期噪声对环境的影响，评价建议建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）首先从噪声源强进行控制：尽量使用低噪声设备，并将高噪声小型机械（电锯等）置于室内工作。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方（居民区）设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （3）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守环境噪声污染防治的规定，合理安排好施工时间。禁止夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声设备施工，以减少噪声对附近居民的影响。 （4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，行车路线和行车时间进行具体规定，出入口应远离居民区，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢性，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （5）合理布置施工平面，将高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置。 （6）安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 各种点声源的施工机械工作时产生的噪声通过以上措施后不会对周围环境敏感点产生影响，如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决，抓紧施工进度，施工期噪声会随着施工活动的结束而消失。 4、固体废物对环境的影响分析 ★施工期固废来源及影响分析 施工期固体废物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 施工渣土主要包括建筑垃圾和施工弃土两部分。本项目建筑垃圾产生量约为50t，用于低洼地填平处置。施工期装修产生废油漆、废涂料、废胶黏剂及其包装物约为0.05t，该废物为《国家危险废物名录》中规定的HW12及HW13类危险废物，安全暂存后全部交有资质的单位处置。挖方全部用于回填。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/人·d计算，施工期人数以30人计，则生活垃圾产生量为0.015t/d，集中收集后运到生活垃圾填埋场处理。 施工中的建筑垃圾若长期堆放，在气候干燥时易产生扬尘；下雨时又易造成冲刷、淋溶，导致水环境污染。施工中生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 ★施工期固废防治措施 为降低和消除上述固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场。施工期的固废防治措施为： （1）要求分别设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理； （2）地基处理、开挖产生土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场地内地基处理和低洼处，多余部分按照当地城建、环卫部门要求运往垃圾填埋厂集中处置； （3）施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，禁止乱堆乱倒； （4）尽管项目产生土方量相对较小，汽车外运相对周期较，仍要求对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施； （5）运输土石方车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽； （6）道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，并及时清运。 经采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目施工期间开挖、填埋土石方、堆放物料等施工活动，遇下雨天气将会造成项目施工场地和周围地表的水土流失，对周围生态环境产生了一定破坏，且影响了周围景观。评价建议工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔；主体工程完成后尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一；开挖时裸露的地面应做好及时绿化处理，临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 营运期环境影响分析： 根据工程分析，该项目建成后的营运期主要环境污染因素有废水、废气、固废及噪声等，以下就项目营运期污染物的排放对环境的影响进行简要分析。 1、水环境影响分析 （1）废水污染源 本项目废水主要为生活废水。本项目职工生活用水量约为17m3/d、5100m3/a。废水量按照用水量的80%计，职工生活产生的废水量为13.6m3/d、4080m3/a。经类比一般生活污水水质：COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 生活污水经厂区化粪池处理后，可满足汝南县第二污水处理厂收水要求，经汝南县第二污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 汝南县第二污水处理厂设计规模日处理污水3万吨（近期1.5万吨，远期3万吨），采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，设计进水标准为COD≤320mg/L、SS≤190mg/L、氨氮≤30mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。设计收水范围为：汝河以西新城区、汝南县产业集聚区。汝南县第二污水处理厂于2016年已建成投运，建设规模为1.5万m3/d（共两条线，单线0.75万m3/d），截至目前污水处理厂现状收水规模为0.6万m3/d，集聚区管网已敷设，集聚区目前入驻企业排水均进入汝南县第二污水处理厂进一步处理。本项目废水产生量13.6m3/d，占该污水厂处理规模比例很小，不会对该处理厂处理能力造成影响。 本项目废水经化粪池处理后浓度约为COD270mg/L、SS180mg/L、NH3-N22mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD500mg/L、SS400mg/L），满足汝南县第二污水处理厂收水标准，可进入汝南县第二污水处理厂，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（其中COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）和《洪河流域水污染物排放标准》（DB-41/1257-2016）表1其他地区排放标准（其中COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。 故本项目生活废水排入汝南县第二污水处理厂处理是可行的。 按照汝南县第二污水处理厂出水水质要求，本项目污水排放总量为4080m3/a，污染物排放浓度为COD50mg/L、NH3-N5mg/L，污染物排放量为COD0.204t/a、NH3-N0.0204t/a。故建议本项目废水总量控制指标为COD0.204t/a、NH3-N0.0204t/a。 2、大气环境影响分析 （1）评价因子及评价标准 本项目营运期废气污染源主要为非甲烷总烃。本次评价有组织排放评价因子选取非甲烷总烃，无组织排放评价因子选取非甲烷总烃。 评价标准：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中8小时均值：TVOC0.6 mg/m3折算1小时均值TVOC1.2 mg/m3。 （2）大气环境影响评价等级 为了解本项目废气排放对环境的贡献影响情况，评价采用估算模型AERSCREEN对其进行预测，估算模型参数见15、预测参数见表16。根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果见表17。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表18。 表15 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 40.0℃ 最低环境温度 -15.7℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向 / 表16 预测参数表 污染源 废气量（m3/h） 排放量 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 污染物 kg/h g/s 点源 排气筒 10000 非甲烷总烃 0.0058 0.0024 15 0.2 面源 2# 生产车间 / 非甲烷总烃 0.00625 0.0026 面源高度为10m，长度100m，宽度44m 表17 环境空气评价等级计算 污染源 污染物 最大地面浓度 （ug/m3） 大气环境质量二级1h平均标准值（ug/m3） Pi （%） 下风向浓度最高点对应的距离（m） 确定等级 排气筒 非甲烷总烃 0.27 1200 0.023 72 三级 生产车间 非甲烷总烃 0.31 1200 0.026 72 二级 由上表可知，项目有组织排放废气中，排气筒非甲烷总烃最大落地浓度为0.27ug/m3，出现在72m处，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度120mg/m3）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度50mg/m3）；生产车间非甲烷总烃最大落地浓度为0.31ug/m3，出现在72m处，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（非甲烷总烃边界浓度限值4mg/m3）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业标准（非甲烷总烃边界浓度限值2mg/m3）以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。项目各污染物各污染因子占标率均很小，对周围大气环境质量影响不大，对厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值。 表18 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 由表18可以看出，项目评价等级应为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表19 污染源排放核算表 名称 排放类型 污染物 核算年排放量（t/a） 核算排放速率（kg/h） 废气 有组织 非甲烷总烃 0.014 0.00583 无组织 非甲烷总烃 0.015 0.00625 全厂合计 非甲烷总烃 0.029 0.0121 2、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，并且厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，本项目不设置大气环境防护距离。 3、卫生防护距离 由于颗粒物为本工程的特征污染物，为了估算项目营运后对周围环境的影响，以生产车间为面源来进行计算分析。根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T 3840-1991）中规定，项目大气卫生防护距离公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和 大气污染源构成类别查取,具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离所用参数和计算结果见下表。 表20 卫生防护距离计算结果表 项目 标准mg/m3 源强特征 年平均 风 速 （m/s） 计算系数 卫生防护距离 （m） 源 强（kg/h） 面积 (m2) A B C D 非甲烷总烃 0.6 0.00625 4406 2.6 470 0.021 1.85 0.84 50 根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。确定本项目的卫生防护距离为100m。综上所述，综合考虑无组织排放单元的大气环境防护距离及大气卫生防护距离，根据厂区平面布置可知，在拟选厂址卫生防护距离范围内没有医院、学校、集中居民区等敏感点。本项目卫生防护距离包络线图见附图三。 综上，评价认为本项目拟排放的有组织废气和无组织废气对周围环境影响较小。 3、固体废弃物环境影响分析 （1）生活垃圾：本项目工作人员约330人，年工作300天。生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则厂区生活垃圾产生量为49.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 （2）废边角料：本项目裁剪过程中会产生边角料，产生量约为原料总量的0.5%，则废边角料产生量为5.25t/a，经收集定期外售。 （3）不合格产品：本项目检验过程会检查出不合格产品，不合格产品产生量约为原料总量的0.5%，则废边角料产生量为5.25t/a，该部分产品返工整修，废料利用。 （4）水性环保浆料桶、废色种罐：每年产生废水性环保浆料桶、废色种罐0.5t，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）：“用于原始原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”。但“应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输等环节进行环境监管”，因此可由供应商负责回收，循环利用。 （5）废旧网版：外购网版需要定期更换，年产生废旧网版0.5t，于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 （6）废UV灯管：UV灯管需定期更换，废UV灯管年产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 版），属于“HW29 含汞废物”中“非特定行业”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，及时交由有资质单位进行集中处置。 （7）废活性炭：本项目有机废气处理设备中采用活性炭净化装置，因活性炭使用一段时间后，其吸附性降低，达到饱和状态，需定期更换。项目年总饱和活性炭产生量为0.1t。根据《国家危险废物名录》（2016 版），属于“HW49- 900-041-49 ”，在危废暂存间暂存容器内妥善暂存，及时交由有资质单位进行集中处置。 4、噪声 项目营运期主要噪声源为生产设备噪声。噪声源强在75~85dB(A)之间。本工程高噪声设备均为于生产车间内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施后，衰减量一般在15~25dB之间。 （1）预测因子：等效A声级；（2）预测点位：东、南、西、北4个厂界； （3）预测模式： 本项目采用声源衰减模式及多源叠加模式计算，对四周的厂界的噪声进行预测，具体公式如下： 点源衰减模式：L(r)=L(r0)-20lg（r/r0） 两式中： L(r)、L(r0)——分别是r、r0的声级强度[dB(A)]； r——点声源到受声源的距离(m) ； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 高噪声设备声源值及其距厂界距离列于表21，预测结果见表22。 表21 声源与厂界距离 位置 噪声源 等效声级[dB(A)] 距厂界距离（m） 北 东 西 南 大新庄 生产车间外1m 生产设备 65 30 10 10 100 60 表22 噪声预测结果 类别 厂界 北 东 西 南 大新庄 现状值 ［dB(A)］ 昼 53.6 53.5 56.0 56.3 51.1 夜 44.8 44.0 48.8 46.9 41.7 噪声叠加贡献值 35.5 45 45 25 29.5 预测结果［dB(A)］ 昼 预测值 53.7 53.8 56.2 56.3 51.2 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 夜 预测值 44.8 44.0 48.8 46.9 41.7 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 厂界标准 ［dB(A)］ 昼 65 70 60 夜 55 55 50 注：项目夜间不生产 由上表厂界噪声预测结果可知，建设项目运营后东、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，大新庄噪声满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境以及周边村庄敏感点影响较小。 5、污染源排放“三本账” 表23 工程污染物排放情况汇总表 单位：t/a 类别 污染因子 产生量 自身削减量 排放量 废气 非甲烷总烃 有组织 0.285 0.271 0.014 无组织 0.015 0 0.015 食堂油烟 非甲烷总烃 0.000173 0.0001557 0.0000173 油烟 0.00225 0.002025 0.000225 废水 生活污水（4080m3/a） COD 1.224 1.02 0.204 NH3-N 0.102 0.0816 0.0204 固废 废边角料 5.25t/a 5.25t/a 0 废浆料桶、色种桶 0.5t/a 0.5t/a 0 不合格产品 5.25t/a 5.25t/a 0 生活垃圾 49.5t/a 49.5t/a 0 废网版 0.5t/a 0.5t/a 0 废活性炭 0.1t/a 0.1t/a 0 废UV灯管 0.01t/a 0.01t/a 0 6、环境管理要求 （1）环境管理 施工期环境管理机构应由施工单位负责，由当地环保管理部门负责监督，主要内容包括：依照国家环保法律法规，对施工中可能产生污染的环节进行定期或不定期检查，并督促施工单位采取相应的污染防治措施。 运营期建设单位应有专门环保职能机构，并由专人负责企业日常环境管理工作， 并与当地环保管理部门做好工作对接，积极接受环保职能部门的管理。 （2）环境监测计划 本项目环境监测计划具体见表24。 表24 环境监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷工业标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 厂界外上风向一个点，厂界外下风向三个点 非甲烷总烃 1次/年 7、选址合理性分析 （1）区位优势 本项目位于汝南县产业集聚区，项目周边交通便利，且各项基础设施均可满足项目需要。 （2）规划相符行分析 本项目位于汝南县产业集聚区，依据本项目地块的土地证和规划证明，本项目地块为工业用地，符合汝南县整体规划；根据汝南县产业集聚区管委会出具的证明，本项目符合汝南县产业集聚区整体规划，同意本项目入驻。 （3）环境影响分析 项目营运期会产生废气、生活污水、噪声及固体废弃物，经采取本次评价提出的各项污染防治措施后，废气、生活污水、噪声及固体废弃物均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 项目所在区域距离敏感点较远，经采取相应措施后，对其影响有限。 （4）大气环境防护距离 本项目厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，本项目无需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 本项目环境敏感点均在本项目卫生防护距离以外，所以本项目运营期产生的无组织废气对环境影响较小。 经以上分析，实施以上措施及建议后，从环保角度分析，本项目选址可行。 8、厂区平面布局合理性分析 本项目总平面布置功能分区清晰，运输流程顺畅，人流、物流互不交叉干扰，有机的协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。综上，本项目厂区平面布置可满足运输及工艺路线流畅的要求，从环保角度分析项目厂区平面布局较合理。 9、项目环保投资估算 本项目总投资11000万元，总需环保投资33万元，占工程总投资的0.3%。 表25 项目环保投资估算一览表 类别 污染源 环保设施名称 投资额 （万元） 备注 废气治理 印花废气 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 12 / 食堂油烟 油烟净化器 3 / 废水治理 生活废水 隔油池+化粪池 5 依托现有 噪声治理 机型设备 减振基础、厂房隔声 8 厂界达标 固废治理 生活垃圾 垃圾桶 1 / 废边角料 车间暂存，定期外售 / / 生产次品 返工修整，废料利用 废活性炭、废UV灯管、废网版、废浆料桶、废色种桶 10m2危废暂存间 4 / 合 计 33 / 表26 建设竣工环保设施验收一览表 处理类别 治理设施主要内容 竣工验收内容与要求 废气 印花废气 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 豫环攻坚办[2017]162号；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准 食堂油烟 油烟净化器+专用烟道 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41 1604-2018）小型标准 废水 生活污水 隔油池+化粪池 汝南县第二污水处理厂接管标准 噪声 设备噪声 减震基础、厂房隔声 厂界分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准限值 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 废边角料 车间暂存，定期外售 / 生产次品 返工修整，废料利用 废活性炭、废UV灯管、废网版、废浆料桶、废色种桶 10m2危废暂存间 10m2危险废物暂存间一座，采取“三防”措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013修改单要求。项目运营期产生危废于危废间暂存，废活性炭、废UV灯管、废网版定期委托有资质单位处置，废浆料桶、废色种桶由厂家回收利用。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印花废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 非甲烷总烃、油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经隔油池+化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫运至垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  |  | 废边角料 | 车间暂存，定期外售 |  |
|  |  | 生产次品 | 返工修整，废料利用 |  |
|  | 危险废物 | 废浆料桶、废色种桶 | 生产厂家回收利用 |  |
|  |  | 废网版 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 高噪声设备配置减震装置 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目营运期影响生态环境的废气、废水、固废、噪声等污染物在相应的防范、治理措施下，不会改变周边植被等生态形态的变化。 |

结论与建议

一、评价结论： 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为“允许类”，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定。项目于2018年11月27日在汝南县发改委备案，项目代码为：2018-411727-17-03-072521。 2、项目选址可行性分析 本项目拟建厂址位于汝南县城市总体规划中规划的产业集聚区内，本项目为环保购物袋加工项目，项目占地为工业用地，符合《汝南县城市总体规划》（2011-2030）。 根据汝南县产业集聚区管理委员会入驻证明，本项目符合国家环保、产业政策及县城总体规划和产业集聚区总体发展规划，同意其入驻。 经现场勘查，本项目周边无较大工业污染源，企业周边环境较好。经过预测，本项目废水、废气、固废、噪声在采取相应的措施后，对周围环境质量影响较小。 综上所述，本项目厂址选址是可行的。 3、工程分析结论 （1）废气 本项目印花废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）印刷行业标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准；本项目食堂油烟经油烟净化器处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41 1604-2018）小型标准达标排放。本项目采用以上废气治理措施后，对周围环境空气质量影响较小。 （2）废水 本项目生活污水经厂区隔油池+化粪池处理后排至汝南县第二污水处理厂，处理达标后排放。 （3）固体废物 本项目生活垃圾委托环卫部门转运至城镇垃圾填埋场处置；废边角料于车间暂存定期外售；不合格产品返工修整、废料利用；废浆料桶、废色种桶由生产厂家回收重复利用；废网版、废UV灯管、废活性炭交由有资质单位处理。本项目固体废物均能够得到合理的处置，不向周围环境排放。 （4）噪声 本项目噪声主要为设备运行噪声。经采取措施后，各厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 4、污染防治措施结论 评价认为本项目各项污染防治措施可行，项目投入运行后不会对周围环境造成明显不良影响。 5、排放污染物总量结论 本项目需申请总量控制指标为：COD0.204t/a、NH3-N0.0204t/a、VOCs0.029t/a。 6、总评价结论 本项目符合国家产业政策；选址可行；项目生产工艺和技术设备符合清洁生产的要求；工程运营后，在切实落实本评价提出的废水、废气、噪声和固体废物的污染防治措施情况下，项目对区域环境影响不大。从环境保护角度分析，“驻马店市康茂包装制品有限公司年产2000万只购物袋、包装袋等工艺制品项目”可行。 二、建议： 1、本项目应切实落实环保投资，认真考虑本报告提出的各项污染防治措施，并在设计和建设中逐项落实。 2、加强废气、噪声的污染治理和环境管理，避免运营期各类污染物对区域环境造成污染影响。 3、建立环境管理机构，确保各污染治理设施的正常有效运行。 4、加强对公司员工的环保教育、安全培训，提高员工的环保和安全意识。

预审意见：

公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

装修工程

噪声、扬尘

噪声

施工废水、建筑垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾

噪声、扬尘、装修废气

原材料

裁剪

印花

缝制

检验

废气

成品

边角料

次品

3.4t/d

第二污水处理厂

13.6t/d

13.6t/d

17t/d

隔油池+化粪池

生活污水

0.8t/d

17.8t/d

0.8t/d

绿化用水