# 建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：汝南县农跃机械加工部农业机械加工项目

建设单位：汝南县农跃机械加工部

编制日期：2019年12月

国家生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汝南县农跃机械加工部农业机械加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汝南县农跃机械加工部 |
| 法人代表 | 李建伟 | 联系人 | 李柳琴 |
| 通讯地址 | 驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号 |
| 联系电话 | 15836712698 | 传真 | / | 邮政编码 | 463300 |
| 建设地点 | 驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号 |
| 立项审批 部 门 | 汝南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411727-35-03-040594 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | 农用及园林用金属工具制造C3323 |
| 占地面积 （平方米） | 2600 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中环保投 资（万元） | 2.7 | 环保投资占总投资比例(%) | 5.4 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | / |
| 1、项目由来: 汝南县农跃机械加工部成立2014年，企业于2016年被列为双违项目，2016年11月委托安徽省四维环境工程有限公司编写了《汝南县梁祝镇农跃机械厂机械加工项目现状环境影响评估报告》，企业位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，主要经营农业机械加工销售，项目现有工程规模为年产1600台农业设备。现汝南县农跃机械加工部根据市场发展对现有项目生产技术提出改扩建，改扩建后项目建设内容无变化，只增加喷塑、固化工艺，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和鼓励类之列，应属允许类，项目生产工艺、生产设备及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类和限制类之列，且项目于2019年8月12日项目通过汝南县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-411727-35-03-040594，本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）内容显示本项目属于第二十二项“金属制品业”中的第67项“金属制品加工制造”可知：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的应编制环境影响报告书，其他 (仅切割组装除外)类应编制环境影响报告表。本项目为其他类，应编制环境影响报告表。 为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”，汝南县农跃机械加工部委托我公司对该项目进行环境影响评价工作（附件1）。我公司在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制了该环境影响报告表。 2、建设项目概况 2.1地理位置及周围概况 汝南县农跃机械加工部位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，项目东侧紧邻S219，西侧均为空地；南北侧邻商业门面；距离项目最近敏感点为西北侧275m处的徐老庄村，南侧383m处的沈庄。项目南侧约2180m处为马南干渠。（地理位置见附图1、周围环境卫星图见附图3）。 2.2项目产品方案 本项目为改扩建项目，改扩建后项目建设内容无变化，只增加喷塑、固化工艺，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年。 2.3建设内容 本项目总投资50万元，依托现有厂区，不新增建设内容。项目总占地面积为2600m2，总建筑面积为1480m2，其中生产车间240m2，办公楼建筑面积240m2。 项目与现有工程的依托关系见表1： 表1 项目与现有工程的依托关系一览表 项目 名称 结构 面积 层数 备注 主体工程 生产车间 混凝结构 240m2 1层 现有 原料车间 混凝结构 200m2 1层 现有 成品车间 混凝结构 500m2 1层 现有 组装车间 混凝结构 300m2 1层 现有 公用 工程 办公室 混凝结构 240m2 1层 现有 供水 依托现有 依托现有 供电 依托现有 依托现有 排水 / / 道路 依托现有厂区道路 依托现有 环保工程 废水 生活污水依托现有化粪池处理后农田施肥不外排 依托现有 固废 固废暂存间 危废暂存间 依托现有 废气 焊接废气：移动式烟气净化设备 新增 喷塑废气：封闭操作室+布袋除尘器 经处理后的喷塑废气、固化废气以及天然气热风炉废气最终通过一根15m高排气筒高空排放 固化废气：活性炭吸附+光氧净化装置 天然气热风炉废气 噪声 基础减震、厂房隔声、绿化带隔声 依托现有 2.4项目原辅材料 本项目改扩建后生产规模提高至3600台/年，项目生产中无工段使用切削液，生产主要原辅材料消耗及能源消耗见下表。 表2 项目生产原辅材料消耗及能源消耗 序号 材料名称 单位 消耗量 备注 1 钢板 t/a 500 外购 2 塑粉 t/a 2 粉末状 3 焊丝、焊条 t/a 1.5 外购 4 润滑油 t/a 0.01 外购 5 农机配件 套 2000 外购 能源消耗 1 水 m³/a 180 / 2 液化天然气 万m3 60 罐装 3 电 kwh/a 500万 / 表3 项目主要原辅材料及产品物化性质 名称 组分及理化性质 危险性类别 燃烧爆炸性 毒性毒理 临界量 润滑油 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 可燃液体 可燃 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎 - 环氧树脂粉末 / / / 其成分及含量：聚酯树脂22%，改质环氧树脂 60%，氧化铝5%，高效抗油剂2%，色粉5%，钛白粉3%（其他5%）。不含苯系物。项目使用的为环保型粉末涂料，不含溶剂成分 - 2.5项目设备清单 本项目增加喷涂工艺，新增喷涂生产线一条，项目设备《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》无淘汰设备，详情清单见下表。 表4 项目改扩建前后主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 备注 1 车床 / 座 1 现有 2 切割机 / 座 1 现有 3 电焊机 250型 座 2 现有 4 排钻 / 台 1 现有 5 锯床 / 台 2 新增 6 喷塑生产线 / 条 1 新增 7 打包机 YS-A2 台 1 新增 8 电焊机 250型 台 4 新增 9 天然气热风炉 / 台 1 新增 3、资金来源 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，项目建设总投资50万元，全部为自筹。 4、建设项目平面布置 本项目位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，公用工程依托汝南县农跃机械加工部厂区内现有生产车间，新增喷塑及固化工段在南部厂区内，不违背厂区现有生产秩序，厂区占地的地块邻厂区主路，符合消防要求。厂区东侧邻S219道路，交通便利。厂区平面整体布局合理紧凑顺畅，符合工艺流程需求和环保要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目现有6人，全年有效工作日为300天，生产班制为一班制，职工均为项目附近居民，不在厂区食宿。项目改扩建完成后劳动定员人数不变，生产班制与生产时长均不改变。 6、本项目存在的主要环境问题 本项目现有规模为年产1600台农业设备，2016年11月委托安徽省四维环境工程有限公司编写了《汝南县梁祝镇农跃机械厂机械加工项目现状环境影响评估报告》。项目现有生产工艺图见下图。 ①产污环节 废气 本项目废气污染源主要为焊接废气，经移动式烟气净化设施处理后排放。 废水 项目不产生生产性废水，废水产生为职工生活污水，经化粪池处理后农田施肥不外排。 噪声 项目噪声源主要是车床、剪切机等设备运行产生的噪声。 固体废物 项目固废主要为金属边角料和金属碎屑、不合格品及职工日常生活产生的生活垃圾。均为一般固废。 ②项目主要污染物排放情况 根据现场勘查以及《汝南县梁祝镇农跃机械厂机械加工项目现状环境影响评估报告》内容显示，河南省政院检测研究院有限公司与2016年11月5-6日对项目现有生产污染物进行了检测： 废气 验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。 噪声 项目厂区东、西、南、北界昼、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 固废 建设单位对生产过程中产生的固体废物进行了较为有效的处置和综合利用。 现有工程废水综合利用，废气、噪声均达标排放，不存在环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、区域自然环境状况 （1）地理位置 汝南县位于河南省中南部，地理位置在东经114°04′～ 114°35′，北纬32°29′～ 33°11′之间，东西宽40km，南北长57km。东与平舆县接壤，西与驻马店市驿城区相连，南靠正阳县，北与上蔡相邻。 汝南县城位于县境中部偏东北，东距平舆县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。 本项目位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，区域位置见附图一。 （2）地形地貌 汝南县域地形如簸箕，西高东低，南北高、中间低。最高海拔100.2m，最低海拔40.7m，高差59.5m，地面坡度较缓。汝南城区地势平坦，属洪、汝河间微倾平原。城区中部最高点标高约50.7m，南部最低约48.1m。汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4－12m。 （3）土壤植被 汝南县土壤主要有4个土类11个土属34个土种，其中黄棕壤面积为505.3km2，占全县土壤面积的43.4%；砂姜黑土面积为54.6km2,占6.9%；潮土面积103km2，占8.8%；水稻土面积10.7km2，占0.9%。土壤理化性能好，酸碱适中，适于农作物生长。地震基本烈度小于6度，一般工业和民用建筑可不考虑抗震设防。 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的农作物及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季植被覆盖率较高；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较稳定。 （4）水文 汝南县地处淮北平原，属淮河流域洪汝河水系，汝河、北汝河、臻头河、练江河等22条河流纵贯全境。小洪河水系主要控制县城东北部，总面积303km2，占全县面积的19%。汝河水系控制面积1277km2，占全县面积的81%。汝河水系所属的河流面积在30km2以上的有20条，流域面积在100km2以上的有汝河、臻头河、北汝河、练江河、文殊河、吕岗河、小沙河、邓河、云溪河等9条，其中汝河、臻头河、北汝河是汝南县3条最大的河流。北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。 汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。 地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15－20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 （5）气侯条件 汝南县位于暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。 地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29—30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日—7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm。 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 区域风向频率玫瑰图见图2。 二、区域环境简况(文物保护)： 汝宁镇也是驻马店地区的副中心城市和豫南地区的重要旅游城市，名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。 经调查，本项目厂址距离南海寺及悟颖塔23.5km，不在其重点保护范围内，工程所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。 二、相关规划概况 《汝南县城市总体规划》（2006-2020） ●规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。 ●城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。 ●城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。 ●城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。 ●城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。 ●城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。 ●城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。 一环：外环路； 四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道； 两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。 五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。 ●城市水源地：在汝南县城西北。 本项目厂址位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，不在汝南县城市总体规划中，不违背汝南县城市总体规划。 三、“三线一单”分析 “三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 本项目位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，根据项目所在地环境功能区划，项目不属于自然生态保护红线区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 根据项目所在地环境质量现状调查，项目区域空气质量能够满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准要求；项目地表水体文殊河水质中的COD、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；项目区域南、西、北各边界昼、夜间噪声等效声级均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值要求，东厂界达到4a类标准要求。根据项目污染物排放影响预测，本项目实施后对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 本项目运营期将消耗一定量资源，但资源消耗量相对区域利用总量来说较少。本项目为改扩建项目，不新增职员，运营期污水为现有职员生活废水，经化粪池处理后定期运送至附近农田施肥，不外排。项目生产废气经排气筒达标排放；本项目固体废物全部回收利用或综合处置。实现了废水的减量化和固体废物的资源化，符合资源利用上线要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价收集并选用汝南县环保局站点2017年连续1年的监测数据，监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。汝南县环保局站点与本项目评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近。按照HJ663中六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表5 区域空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 超标频率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 28.3 / 达标 24小时平均浓度第98百分位数 40.4 150 26.9 / 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70.0 / 达标 24小时平均浓度第98百分位数 67.1 80 83.9 / 达标 PM10 年平均质量浓度 83 70 118.6 / 不达标 24小时平均浓度第98百分位数 196.7 150 131.1 11.5% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 / 不达标 24小时平均浓度第98百分位数 138.1 75 184.1 20.3% 不达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数 1.7904mg/m3 4mg/m3 44.8 / 达标 O3 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数 145.8 160 91.1 / 达标 由上表可知，2017年PM10、PM2.5的年均浓度和相应百分位数24h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 根据《关于印发河南省2018 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）的通知》等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理、推进露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。 通过采取对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，在不具备电代煤、气代煤的农村地区，继续实施洁净型煤替代散煤，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），4 蒸吨以上锅炉开展燃气锅炉低氮改造，严格落实城市规划内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，加强道路、广场、停车场和其他公共场所的保洁管理等措施后，汝南县环境空气质量将有所改善。 2、水环境质量现状调查与评价 项目所在区域地表水为南侧2180m处的马南干渠，然后汇入文殊河，本次评价引用驻马店市环保局网站2019年2月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况监测公示内容（http://www.zmdhbj.gov.cn/zmdhbj/vip_doc/15091309.html），水质监测结果见下表。 表6 地表水质量现状监测结果统计表 断面名称 COD 氨氮 总磷 mg/L mg/L mg/L 文殊河（汝南段） 测值 18.0 0.44 0.32 达标分析 达标 达标 不达标 最大值超标倍 / 0.04 / 标准 20 1.0 0.2 由上表地表水监测统计可知，文殊河水质中的COD、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，总磷最大值超标为0.6倍，其超标原因主要是由于上游接纳了农业面源及生活污水造成污染。 针对驻马店市辖准河流域水质超标情况，驻马店市人民政府在《驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市水污染防治攻坚成6个实施方案的通知》（驻政办（2017）8号）中《驻马店市辖准河流域水污染综合治理实施方案（2017-2019年）》提出的第4条推进农业农村污染防治显示：（1）控制种植业污染｡ 开展化肥、农药使用量零增长行动，减少农业面源污染，完成灌溉农田综合治理年度任务。（2）防治畜禽养殖污染｡继续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配套建设，2018 年年底前全市畜禽规模养殖场粪污设施配套率达 82%以上；巩固禁养区内畜禽养殖场整治成果，防止反弹｡（3）加快实施农村环境综合整治｡持续改善农村环境质量，2018 年完成 115 个重点建制村的整治任务。2018 年 3 月底前，各县、区制定完成农村环境综合整治实施方案，将整治任务分解落实到具体村庄，明确责任单位、责任人和完成时限，并报市环境污染防治攻坚战领导小组办公室备案；2018 年 10 月底前完成整治任务。持续推进生态村建设，改善农村生态环境。 随着驻马店市上述实施方案的贯彻实施，该区域将采取从严控制农业污染源排放，加大对小散乱污企业的治理力度，加快对未纳管生活污水的管网刻接改造等方式以进一步降解水体污染物浓度等综合举措。可以预期在实施上述全方位练合措施后，项目区域地表水体将得到明显改善。 根据<《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ601-2016>中规定IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，本项目属于第二十二类金属制品业第 67 条“金属制品加工制造”编制报告表属于地下水环境影响评价项目类别IV类项目，所以不需要对地下水进行评估。 3 、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，汝南县农跃机械加工部委托河南申越检测技术有限公司于2019年9月8日、9日对项目所在地声环境质量进行了现状监测，监测结果见表7。 表7 声环境现状监测 单位：dB(A) 北车间 检测日期 测次 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 09月08日昼间 1 65.6 54.6 52.6 53.9 09月08日夜间 1 51.2 43.5 41.5 42.9 09月09日昼间 1 64.7 53.8 51.7 54.1 09月09日夜间 1 52.3 44.9 42.1 43.8 南车间 检测日期 测次 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 09月08日昼间 1 56.5 54.8 53.2 54.1 09月08日夜间 1 44.7 45.0 43.6 42.9 09月09日昼间 1 57.1 53.8 52.7 53.2 09月09日夜间 1 45.2 44.9 44.3 43.1 监测结果表明：项目南北两个车间的南、西，北厂区边界监测点的昼、夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东侧满足4a类要求，说明项目区域声环境质量较好。 生态环境现状 本项目所在区域为驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，地表植被多为杂草绿化植被，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。 项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动和植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标一览表 环境类别 敏感区域和保护目标 功能区划 方位及距离 控制污染物 保护级别 环境空气 声环境 徐老庄 沈庄 二类 2类 西侧275m 南侧383m PM10、SO2、NOX GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类 地表水 环境 文殊河 Ⅲ类 南7488m pH、COD、NH3-N GB3838-2002 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 地下水 项目所在区域 Ⅲ类 / 总硬度、高锰酸盐指数、氨氮 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，如表9所示。 表9 环境空气质量二级标准 单位：μg/m3 污染物名称 SO2 NO2 PM2.5 PM10 TSP 年平均 60 40 35 70 200 24小时平均 150 80 75 150 300 1小时平均 500 200 / / / 2、地表水 项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表10 地表水质标准 单位：mg/L(pH除外) 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB3838－2002 III类 6～9 2 COD ≤20 3 氨氮 ≤1.0 4 总磷 ≤0.2 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)、4a类昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 4、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表13。 表11 地下水质量标准单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准类别 标准值 1 pH GB/T14848－2017 Ⅲ类 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 氨氮 ≤0.5 4 亚硝酸盐 ≤1.0 5 溶解性总固体 ≤1000 6 总大肠菌群 菌群 ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水污染物 项目无生产废水，运营期污水为现有职员生活废水，经化粪池处理后定期运送至附近农田施肥，不外排。 2、噪声 项目建成后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB212348-2008）2类、4类。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 南、西、北厂界 2类 60 50 东厂界 4类 70 55 3、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）的要求。 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体指标如表13所示。 表13 大气污染物综合排放标准 标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 监控点 浓度（mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） 非甲烷总烃 80 15 / 周界外浓度最高点 2.0 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） 颗粒物 30 15 1.0 SO2 200 / NO2 400 / |
| 总量控制标准 | 根据《汝南县梁祝镇农跃机械厂机械加工项目现状环境影响评估报告》，现有工程总量控制指标为：VOCs：0 t/a，SO2排放量为0t/a，NOX排放量为0t/a。 本项目为改扩建项目，依托现有建设内容增加喷塑、固化工艺，改扩建后项目建设内容无变化。VOCs：0.0014 t/a。 环评建议该项目总量控制指标为：VOCs：0.0014t/a；SO2排放量为0.24t/a，NOX排放量为0.556t/a。 |

建设项目工程分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为依托现有建设内容增加喷塑、固化工艺，改扩建后项目建设内容无变化，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年。不需进行开挖土地等基础建设，仅作设备安装即可营运。主要工程内容包括对车间内部设备安装，局部调整车间布局等工作。期间会产生固废、噪声污染，影响周边环境，但随着改扩建结束，影响也会结束，因此施工期的环境影响是短暂有限的，故本评价不再分析施工期的产污环节。 营运期环境影响分析： 1、工艺流程简介 本项目为汝南县农跃机械加工部汝南县农跃机械加工部农业机械加工项目，项目改扩建后工艺增加喷塑、固化工艺。 项目外购钢材，按照设计尺寸切割机切割，焊接。焊接后的框架进入喷塑流水线进行喷塑（项目使用聚酯环氧树脂混合型的粉末，不含溶剂成分），喷粉完成后通过密封的传送带进入烘道进行固化，固化温度为180℃左右，固化热能为天然气。固化完成后的产品和外购的零配件进行组装，外售。 2、营运期产污环节分析 本项目改扩建完成后主要污染为废气，噪声，废水，固废。 A、废水 本项目无生产废水产生，运营期用水主要为职工生活废水。 B、废气 本项目废气主要为焊接废气、天然气热风炉废气，喷塑粉尘，固化废气。 C、噪声 本项目噪声源主要为车床、剪切机等生产设备。 D、固废 本项目产生的固体废弃物主要为项金属边角料和金属碎屑、不合格品、UV光解处理装置更换的废灯、废润滑油，废活性炭及生活固废。 3、全厂污染物排放“三本账” 项目改扩建完成后，全厂各污染物排放情况详见表14。 表14 全厂污染物排放“三本账” 项目 污染物 现有工程排放量（t/a） 本项目排放量(t/a) 以新带老削减量(t/a) 全厂最终排放量(t/a) 排放增减量(t/a) 废气 有组织 粉尘 / 0.002 0 0.002 +0.002 VOCs / 0.00144 0 0.00144 +0.00144 颗粒物 / 0.144 0 0.144 +0.144 SO2 / 0.24 0 0.24 +0.24 NO2 / 0.556 0 0.556 +0.556 废水 废水 0 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固体废弃物 金属边角料和金属碎屑 0 0 0 0 0 不合格产品 0 0 0 0 0 废润滑油 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 UV光解处理装置更换下来的废灯 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0

| 种类 | 产污源点 | 污染物名称 | 处理前生产量及浓度 | 处理方式及处理效率 | 处理后排放量及浓度 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气染物 | 焊接 | 焊接烟尘 CO NO2 | 0.0098t/a 0.00603t/a 0.0002t/a | 移动式烟气净化设备 | 0.00098t/a 0.0024t/a 0.00004t/a | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 喷塑（粉） | 粉尘 | 0.4t/a 0.167kg/h | 封闭操作室+布袋除尘器+15m高排气筒 | 0.002t/a 0.00083kg/h 0.417 mg/m3 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 固化 | 非甲烷总烃 | 0.0048t/a 1.154mg/m3 | 活性炭吸附+光氧净化装置+ 15m高排气筒 | 0.00144t/a 0.364mg/m3 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  |  | 天然气热风炉废气 | SO2 29.41mg/m3 0.24t/a | 15m高空排气筒高空排放 | SO2 29.41mg/m3 0.24t/a | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准要求 |
|  |  |  | NOX 137.62mg/m3 1.123t/a |  | NOX 68.097mg/m3 0.556t/a |  |
|  |  |  | 烟尘 17.65mg/m3 0.144t /a |  | 烟尘 17.65mg/m3 0.144t/a |  |
| 污水染物 | 职工生活 | 生活污水 （现有） | 86.4m3/a | 经化粪池处理后农田施肥，不外排 | 0 | 零排放 |
| 固体废物 | 生产 过程 | 金属边角料和金属碎屑 | 0.5t/a | 收集后定期外售处置 | 0 | 零排放 |
|  |  | 不合格产品 | 1t/a | 外售 | 0 | 零排放 |
|  |  | 废润滑油 | 0.01 t/a | 委托有资质的单位处置 | 0 | 零排放 |
|  |  | 废活性炭 | 0.0146t/a |  | 0 | 零排放 |
|  |  | UV光解处理装置更换的灯管 | 0.005t/a |  | 0 | 零排放 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 （现有） | 0.9t/a | 垃圾填埋场处理 | 0 | 零排放 |
| 噪声 | 运行设备 | 噪音 | 75～95dB（A） | 厂房隔音、合理布局、距离衰减等 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响： 本项目可能产生生态影响的时段是营运时段。该项目营运期污染物为生产固废、生活垃圾、生活污水、生产设备运行噪声，废气等。根据上表所列的排放污染物类型、浓度、排放量分析，污染物经处理后，对生态不会造成明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目改扩建后项目建设内容无变化，只对工艺增加喷塑、固化工艺，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年，不需进行开挖土地等基础建设，仅作设备安装即可营运。主要工程内容包括对车间内部设备安装，局部调整车间布局等工作。期间会产生固废、噪声污染，影响周边环境，但随着改扩建结束，影响也会结束，因此施工期的环境影响是短暂有限的，故本评价不再分析施工期的产污环节。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，项目废水主要为现有职员生活污水。 本项目现有职员6人，均不在厂区食宿，用水量按每人每天60L/d，则项目生活用水量为108m3/a，0.36m3/d，废水产生量按用水量80％计算，则项目生活废水产生量为86.4m3/a，0.288m3/d，本项目生活废水经化粪池处理后农田施肥，不外排。 综上，项目运营期的职工生活污水均得到综合利用，均不外排，项目的建设生产对当地地表水环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 本项目噪声源主要是车床、剪切机等设备运行产生的噪声，主要分布于北侧车间。噪声值约为75—95dB（A）之间，本项目所有生产设备全部布置于车间厂房内，高噪声设备设有消声、减振设施。本项目仅昼间生产。噪声污染是本项目主要污染物之一，为进一步控制噪声影响避免发生扰民现象，环评要求严格规定生产时间，严禁夜间生产，对设备定期进行设备检查。 在生产过程中，设备噪声将会对厂房内员工造成一定的影响，环评要求做好职工防护工作，作业人员佩戴防噪声硅胶耳塞进行个体防护，减少噪声对职工的影响。本次评价对北车间内生产型高噪设备的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： ①点源衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 ②噪声叠加模式： L＝10lg(∑100.1Li) 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 各设备距四厂界与敏感点的距离见表15。 表15 各设备距四厂界的距离一览表 单位：m 噪声源 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 车床 10 5 5 5 剪切机 10 5 5 5 经预测，各厂界噪声贡献值与敏感点的贡献值见表16。 表16 厂区各厂界及敏感点处噪声预测一览表［dB(A)］ 车间 噪声源 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产线 车床 48 50 52 49 剪切机 52 56 57 55 贡献值 昼间 52.3 56.6 57.6 55.7 夜间 / / / / 现状值 昼间 65.6 52.6 54.6 53.9 夜间 / / / / 预测值 昼间 67.8 56.3 57.3 56.1 夜间 / / / / 标准值 昼间≤60dB(A)；东侧昼间≤70dB(A) 备注：以上噪声计算包括降噪措施，本项目夜间不生产。 通过表16可知，项目正常运行后，南、西，北厂界昼夜噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，东厂界满足4a类。本项目仅昼间生产。噪声污染是本项目主要污染物之一，为进一步控制噪声影响避免发生扰民现象，环评要求严格规定生产时间，严禁夜间生产，对设备定期进行设备检查。 3、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为金属边角料和金属碎屑、不合格品、UV光解处理装置更换的废灯、废润滑油及生活固废。 生产固废 a、金属边角料和金属碎屑：项目生产过程中产生的金属边角料和金属碎屑约为原材料的1‰，约0.5t/a，收集后定期外售处置； b、不合格产品：本项目在检验工序会产生部分不合格品，根据企业提供数据可知，不合格品数量约1t/a，收集后定期外售处置； c、废润滑油：项目生产过程中产生的废润滑油约为0.01t/a，属危险废物，危废代码HW08（900-216-08），委托有资质的单位处置； d、废活性炭：项目为保证有机废气的处理效率，企业需定期更换活性炭，会产生少量的废活性炭。据《简明通风设计手册》，活性炭对废气的吸附值在0.24g/g-0.30g/g之间，本报告取0.30g/g，项目废气削减量为3.36kg/a，则项目约需要11.2kg/a的活性炭，产生的废活性炭量约为14.56kg/a（0.0146t/a）。废活性炭的产生量约0.0146t/a，属于危险废物，废物类别为HW06（900-406-06），收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 e、UV光解处理装置更换的灯管：UV光解处理装置正常情况每年检修一次，平均每次更换废灯管5kg。更换下来的废灯属于危险废物，废物类别为HW29（900-023-29），收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 生活固废 本项目生活固废主要为项目生产人员产生的生活垃圾，本项目劳动定员6人，按每人每天产生0.5kg计，则本项目生活垃圾产生量为0.003t/d，0.9t/a。 固体废物产生量及处理处置措施列于表17。 表17 固体废物产生及处置情况 固废种类 来源 产生量(t/a) 危废代码 处置措施 金属边角料和金属碎屑 剪切 0.5 一般固废 收集后定期外售处置 不合格产品 切割工段 1 一般固废 外售 废润滑油 设备润滑 0.01 HW08（900-216-08） 委托有资质的单位处置 废活性炭 废气处理 0.0146 HW06（900-406-06） 委托有资质的单位处置 UV光解处理装置更换的灯管 废气处理 0.005 HW29（900-023-29） 委托有资质的单位处置 生活垃圾 职工生活 0.9 一般固废 收集后由环卫部门统一处理 由上表可知，本项目运营期间针对生产固废可依托生产区现有的固废暂存间，收集后由环卫部门统一处理，危险废物暂存危废暂存间内，委托有资质单位处理，不外排；项目生活垃圾经垃圾收集桶分类收集后定时由市环卫部门统一清运。在采取有效措施情况下，该项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 本项目危险废物暂存间堆场防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 综上所述，本项目固废处置率100%，对周围环境影响不大。 危险废弃物的收集和管理 本项目对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： a、在危废暂存间内对各类危废进行分类堆存，做好危废间的防渗、防漏处理定期由有资质单位统一运输。 b、危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 上述危险废弃物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： a做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 b废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 c处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 d危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 e一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 4、大气环境影响分析 本项目改扩建后废气污染源主要为焊接废气、天然气热风炉废气、喷塑粉尘，固化废气。 ①焊接废气 项目多采用二氧化碳气保焊为主，以点焊、碰焊和一般焊接为辅。据有关资料，CO2气体保护焊是利用CO2气作为焊接的保护性气体的一种焊接方式，CO2气体从气瓶中以一定的流速由喷咀喷在焊弧周围形成一个CO2气体保护层将焊弧与空气隔绝、从而有效地保护电孤，使焊接面更加牢固。焊接过程产生焊接烟尘和有害气体。 该项目在焊接过程中产生少量的焊接废气，其中的主要污染物为含MnO2和NiO等的颗粒物，焊条用量为1.5t/a，所使用的焊接材料化学成份见下表。根据有关资料推荐的经验排放系数，焊接烟尘排放量为5～8g/kg焊条，烟尘中主要成分为铁、硅、锰等氧化物。主要有害气体产生量为CO和NO2，CO产生量为：3.85～4.19g/kg焊条，NO2产生量为0.056～0.18g/kg焊条。焊接废气污染物产生量见表19。焊接废气采用移动式焊接废气净化设备进行处理，焊烟废气被风机负压吸入净化机内部，大颗粒飘尘被均流板和初滤网过滤而沉积下来；进入净化装置的微小级烟雾和废气通过废气装置内部被活性炭过滤和分解后排出达标气体。其烟尘去除效率可达90％，有害气体净化率达60％以上。 表18 焊接材料化学成份一览表 类别 主要元素（质量分数％） C Mn Si Cr Ni Cu S P 焊丝 ≤0.1 0.3～0.55 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.04 ≤0.04 表19 焊接车间废气污染物排放量 污染物名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 备 注 焊接烟尘 0.0098 0.00098 烟尘产生量以6.5kg/t焊条计 CO 0.00603 0.0024 CO产生量以4.02kg/t焊条计 NO2 0.0002 0.00004 NO2产生量以0.118kg/t焊条计 另外在焊接等高温条件下，易产生氮氧化物，为避免氮氧化物中毒，应设局部抽风设施，工作期间职工应戴能供给新鲜空气的头盔进行工作。 ②喷塑粉尘 项目产品喷粉线采用粉状涂料，工件附着率约为80％，喷粉在喷粉室内进行，室体密闭，采用上送风下排风的方式制粉雾的扩散，且喷粉室内安装有布袋除尘器，类比同等规模大小项目，粉雾的净化效率约99.5%，同时，喷粉室内属于负压操作环境，因此喷粉过程基本没有无组织废气产生。根据涂料用量（2t/a）及工件附着率估算，粉尘产生量为涂料用量的20%，即0.4t/a，经处理后排放量约为0.002t/a，0.00083kg/h，此工段设置2000m3/h风机，处理后的废气通过15m高空排放，排放浓度为0.417 mg/m3。废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点标准的要求，不会对周围环境产生明显的影响。 ③固化废气 项目使用聚酯环氧树脂混合型的粉末，不含溶剂成分。喷粉完成后通过密封的传送带进入烘道进行固化，固化温度为180℃左右，固化热能为天然气，烘道为热风循环系统，全密闭，基本没有无组织有机废气产生，固化废气收集后经“活性炭吸附+光氧净化装置”处理后，由排烟管引至15m高空排出。 根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）、《融通结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量≤0.6%。聚酯环氧树脂混合型粉末热分解温度在300℃，项目固化温度约为180℃，远未达到粉末的分解温度，故本次评价以粉末挥发量为0.3%计算。活性炭和UV光解处理装置处理效率按70%计算，项目年固化日260d，日固化时间为8h，设计风量为2000m3/h。废气产生量为416万m3/a，非甲烷总烃气产生量为0.0048t/a，产生浓度为1.154mg/m3，排放量为0.00144t/a，排放浓度为0.346mg/m3，排放速率为0.00069kg/h。废气排放浓度可达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）标准的要求。不会对周围环境产生明显的影响。（UV光解处理装置主要原理为：光催化剂在紫外线的照射下，电子由基态迁移至激发态，而产生电子空穴对，这些电子空穴具有很强的氧化性，当有机废气与催化剂的微孔表面接触时被氧化分解，同时催化剂的微孔表面也与空气中的水和氧气接触，将其转化成羧基自由基和活性氧化原子，并与有机废气接触氧化使其达到降解的目的，目前常用的催化剂主要为二氧化钛、氧化锌、二氧化锡等，其中纳米二氧化钛因其廉价易得、催化活性高等特点应用最为广泛。） 另根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知中 附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案内容显示，2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目属于农机加工，项目有机废气产生量较小，产生浓度在未经处理情况下可满足相关排放要求，因此本项目采用UV光解处理装置+活性炭吸附+15m高空排放措施可行。 ④天然气热风炉废气 项目热风炉所用燃料为天燃气，年消耗天然气60万m3/a，经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册），每燃烧1万m3的天然气，排放的废气量为1.36×105m3废气， SO2、NOx和烟尘的排放系数分别为0.02Skg/万m3（含硫量以200mg/m3计）、18.71kg/万m3、2.4kg/万m3。经计算，主要污染物排放量为烟气量816万m3/a，SO2：0.24t/a、NOX：1.123t/a，烟尘：0.144t/a，天然气燃烧废气经15m高排气筒高空排放。天然气燃烧废气产生浓度分为SO2：29.41mg/m3、NOX：68.097mg/m3，烟尘：17.65mg/m3，满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准相关要求。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。本项目主要大气污染物为粉尘和非甲烷总烃。 采用导则推荐估算模式(AERSCREEN模型)（生态环境部推荐模型），计算主要污染物的最大地面浓度占标率Pi，其中Pi定义为： Pi= Ci/ C0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物环境质量浓度标准，μg/m3。 C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级污染限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选相应的一级浓度限值；对改标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限制或年平均浓度限制的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限制。 表20 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 P max＜1% 污染物评价标准和来源见下表。 表21 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) TSP 二类限区 日均 300.0 PM10 二类限区 日均 150 TVOC 二类限区 时均 600.0 根据工程分析，本项目预测因子污染源强见表23，估算模型参数见表24。 表22 污染物产生及排放情况一览表 类别 工序 污染物 产生量 t/a 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放参数 排气筒高（m） 内径（m） 风量 （m3/h） 点源 粉尘 9.63 0.144 0.06 15m高排气筒 TVOC 0.0048 0.00144 0.0006 ①设备高度为排放高度 表23 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 41.3 °C 最低环境温度 -3.1 °C 土地利用类型 草地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表24 项目颗粒物最大Pmax和D10%预测结果表 距离中心下风向距离D（m） TSP 预测浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 3.625E-9 0 100 0.001226 0.14 200 0.002047 0.23 300 0.002166 0.24 400 0.002093 0.23 500 0.00194 0.22 600 0.002133 0.24 700 0.002658 0.30 800 0.003014 0.33 900 0.003221 0.36 1000 0.003312 0.37 1100 0.003276 0.36 1200 0.003206 0.36 1300 0.003113 0.35 1400 0.003007 0.33 1500 0.002895 0.32 最大落地距离（1000m） 0.003276 0.37 表25 点源TVOC最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 点源 浓度（ug/m3） 占标率（%） 10.0 6.12E-20 0.00 100.0 0.0001177 0.02 189 0.0001345 0.02 200.0 0.0001338 0.02 300.0 0.0001184 0.02 400.0 0.0001126 0.02 500.0 9.631E-5 0.02 600.0 8.047E-5 0.01 700.0 6.728E-5 0.01 800.0 5.673E-5 0.01 900.0 4.834E-5 0.01 1000.0 4.163E-5 0.01 1100.0 3.961E-5 0.01 1200.0 4.002E-5 0.01 下风向最大距离 0.0001345 0.02 D10%最远距离 / / 从上表可以看出，场区有组织排放粉尘最大浓度为0.003276mg/m3，最大浓度距离为在1000m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。非甲烷总烃废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号要求，对周边大气环境的影响可接受。因此，项目生产产生的粉尘废气不会给区域环境空气带来明显的不利影响。 6、选址可行性分析 本项目为改扩建项目，项目位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，项目东侧紧邻S219，西侧均为空地；南北侧邻商业门面；距离项目最近敏感点为西北侧275m处的徐老庄村，南侧383m处的沈庄。项目南侧约2180m处为马南干渠。根据梁祝镇政府出具证明显示，本项目的建设符合梁祝镇发展规划，且不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区等特殊敏感目标。 综上所述，评价认为项目选址合理。 7、环保投资及环境影响经济损益分析 为减轻该项目建设运营期对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。主要环保投资具体内容见表26。 表26 本项目污染防治措施及环保投资一览表 序号 类别 污染源 污染治理设施 投资 备注 1 废水 生活废水 化粪池（2m3） / 现有 2 废气 焊接废气 移动式烟气净化设备两台 0.2万元 新增 喷塑废气 封闭操作室+布袋除尘器 15m高排气筒 0.6万元 新增 固化废气 活性炭吸附+光氧净化装置筒 1.5万元 新增 热风炉废气 / 0.3万元 新增 3 噪声 隔声、减振垫等噪声治理设施 0.1万元 新增 4 固废 危废暂存间、固废暂存间（10m2）、分类收集筒若干 / 现有 5 合计 2.7万元 / 8、环保验收一览表 表27 项目环保验收三同时一览表 污染因素 污染因子 验收内容 执行标准 废气 焊接废气 移动式烟气净化设备两台 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 喷塑废气 封闭操作室+布袋除尘器 15m高排气筒 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 固化废气 活性炭吸附+光氧净化装置 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） 热风炉废气 / 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准要求 固体废物 金属边角料和金属碎屑 收集后定期外售处置 不外排 不合格产品 外售 不外排 废润滑油 委托有资质单位处置 不外排 废活性炭 委托有资质单位处置 不外排 UV光解处理装置更换下来的废灯 委托有资质单位处置 不外排 噪声 设备噪声 减震、隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中2类、4类

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 种类 | 产污源点 | 污染物名称 | 处理方式及处理效率 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气染物 | 焊接 | 焊接废气 | 移动式烟气净化设备 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 喷塑 | 喷塑废气 | 封闭操作室+布袋除尘器 | 15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 固化 | 固化废气 | 活性炭吸附+光氧净化装置 |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  |  | 热风炉废气 | / |  | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准要求 |
| 染水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后农田施肥，不外排 | 零排放 |
| 固体废物 | 生产过程 | 金属边角料和金属碎屑 | 收集后定期外售处置 | 零排放 |
|  |  | 不合格产品 | 外售 | 零排放 |
|  |  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | UV光解处理装置更换下来的废灯 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 运送至生活垃圾填埋场处理 |  |
| 噪声 | 运行设备 | 噪音 | 厂房隔音、合理布局、距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响： 项目在营运期产生的废气、废水、噪声，固体废物的排放对周围生态环境产生一定的影响，在上述污染物按照环境保护的要求全面达标的情况下，其影响可以减少到最低限度。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为改扩建项目，改扩建后项目建设内容无变化，只增加喷塑、固化工艺，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年。项目位于驻马店市汝南县梁祝镇马乡集328号，项目东侧紧邻S219，西侧均为空地；南北侧邻商业门面；距离项目最近敏感点为西北侧275m处的徐老庄村，南侧383m处的沈庄。项目南侧约2180m处为马南干渠。根据梁祝镇政府出具证明显示，本项目的建设符合梁祝镇发展规划，且不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区等特殊敏感目标。 2、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类和鼓励类之列，应属允许类，项目生产工艺、生产设备及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类和限制类之列，且项目于2019年8月12日项目通过汝南县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-411727-35-03-040594，本项目符合国家产业政策。 3、区域环境质量现状评价 环境空气：汝南县2017年PM10、PM2.5的年均浓度和相应百分位数24h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，因此判定项目所在评价区域为不达标区。 地表水：文殊河水质中的COD、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，总磷最大值超标为0.6倍，其超标原因主要是由于上游接纳了农业面源及生活污水造成污染。 声环境：经监测，项目南、西、北厂界昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类相关标准要求，东厂界达到4a类标准要求。 项目所在区域环境质量现状较好。 4、环境影响分析 施工期 本项目改扩建后项目建设内容无变化，只对工艺增加喷塑、固化工艺，改扩建完成后农业机械产能提高至3600台/年，不需进行开挖土地等基础建设，仅作设备安装即可营运。主要工程内容包括对车间内部设备安装，局部调整车间布局等工作。期间会产生固废、噪声污染，影响周边环境，但随着改扩建结束，影响也会结束，因此施工期的环境影响是短暂有限的，故本评价不再分析施工期的产污环节。 营运期 ①废水：项目投入运行后不新增员工，项目废水主要为现有员工生活污水。生活污水经化粪池处理后农田施肥，不外排，对周围地表水环境产生的影响较小。 ②废气：焊接烟气主要污染物为烟尘、CO和NO2，经采用移动式焊接烟尘净化器处理后，烟尘、CO和NO2的排放量分别为0.00098t/a、0.0024t/a和0.00004t/a。由于其排放量极小，对车间内的空气环境有较小的影响，对车间外环境空气影响更小；喷粉在喷粉室内进行，室体密闭，采用上送风下排风的方式制粉雾的扩散，且喷粉室内安装有布袋除尘器，废气通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，不会对周围环境产生明显的影响；固化工段废气收集后经“活性炭+光解处理装置”处理后，由排烟管引至15m高空排出，可达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）标准的要求。不会对周围环境产生明显的影响；项目热风炉所用燃料为天燃气，天然气燃烧主要污染物为烟气，SO2、NOX。天然气燃烧废气高空排放，废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）标准相关要求。 ③噪声：本项目产生影响的主要噪声源是新增部分生产设备运行时所产生的噪声。建设单位通过合理布置、基础减震、加强绿化建设等措施后，项目南、西、北边界昼、夜间环境噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，东厂界达到4类标准要求，项目的噪声对厂界周围的声环境不会有明显影响。 ④固废：本项目运营期间针对生产固废可依托生产区现有的固废暂存间，收集后由环卫部门统一处理，危险废物暂存危废暂存间内，委托有资质单位处理，不外排；项目生活垃圾经垃圾收集桶分类收集后定时由市环卫部门统一清运。在采取有效措施情况下，该项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。 5、总量控制指标 根据《汝南县梁祝镇农跃机械厂机械加工项目现状环境影响评估报告》，现有工程总量控制指标为：VOCs：0 t/a，SO2排放量为0t/a，NOX排放量为0t/a。 本项目为改扩建项目，依托现有建设内容增加喷塑、固化工艺，改扩建后项目建设内容无变化。VOCs：0.0014 t/a。 环评建议该项目总量控制指标为：VOCs：0.0014t/a；SO2排放量为0.24t/a，NOX排放量为0.556t/a。 6、 评价总结论 综上所述，本项目在营运期间产生的各种污染物如能按本报告提出的污染防治措施进行治理，保证污染治理工程与主体工程执行“三同时”制度，且加强污染治理措施和设备的运营管理，则该项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。我单位对环评文件的内容、数据和结论负责，并承担相应法律责任。因此，从环境保护角度考虑，汝南县农跃机械加工部农业机械加工项目的建设是可行的。 二、建议和要求 1、本项目在实施过程中，切实实施本评价提出的各项污染防治措施，做好项目污染治理设施建设的“三同时”工作； 2、落实评价提出的各项环保措施，确保项目污染物均得到合理的处置，把工程运行期对周围环境的影响降至最低。 3、建立环保岗位，有专人负责环保工作，保证环保设施正常使用；健全环保机构和制定必要的环保规章制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

固废

废气

废气、噪声

组装成品

图3  本项目改扩建完成后生产工艺及产污流程简图

固废

固废

噪声

成品

固废

图1    项目现有生产工艺及产污流程简图

噪声

废气、噪声

组装

图2   汝南县多年风玫瑰图

焊接

切割

原料，钢材

噪声

喷塑固化

焊接

切割

原料，钢材

废气

固化固化

天然气

项目主要污染物产生及预计排放情况