建设项目基本情况

| 项目名称 | 汝南县金豫干混预拌砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汝南县金豫干混砂浆有限公司 |
| 法人代表 | 杨家平 | 联系人 | 杨家平 |
| 通讯地址 | 驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧 |
| 联系电话 | 15290296666 | 传真 | / | 邮政编码 | 463300 |
| 建设地点 | 驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧 |
| 立项审批部门 | 汝南县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-411727-50-03-066061 |
| 建设性质 | 新建■改扩建(技改( | 行业类别及代码 | 其他水泥类似制品制造 （C3029 ） |
| 占地面积（m2） | 6666.67（约10亩） | 建筑面积（m2） | 3500 |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 80 | 占总投资 比例（%） | 26.67% |
| 评价经费（万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年 1月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 为顺应市场发展需求，促进当地经济发展，汝南县金豫干混砂浆有限公司（营业执照见附件8）拟投资300万元租用汝南县金豫商品混凝土有限公司院内闲置的空地（租赁协议见附件5）建设汝南县金豫干混预拌砂浆项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家相关产业政策。该项目已经汝南县发展和改革委员会备案，备案文号为2019-411727-50-03-066061，备案文件见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，需要对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号、生态环境部令第1号，2018年4月28日）的规定，该项目属于“十九、非金属矿物制品制造类“57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，全部编制环境影响报告表，本项目为汝南县金豫干混预拌砂浆项目，因此本项目应编制环境影响报告表。 受汝南县金豫干混砂浆有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目环境影响评价工作。我公司在对项目选址及周围进行现场勘察，收集、分析相关资料的基础上，根据国家和河南省建设项目管理的相关规定，依据“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则以及《环境影响评价技术导则》的规定，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2、项目概况 项目名称：汝南县金豫干混砂浆有限公司年产30万吨干混砂浆建设项目 建设单位：汝南县金豫干混砂浆有限公司 占地面积：6666.67m2 建设地点：驻马店市汝南县汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，不在汝南县产业集聚区规划范围内，但属于汝南县产业集聚区管理 建设性质：新建 项目主要技术经济指标见表1。 表1 项目主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 生产规模 万吨 30 干混砂浆 2 总投资 万元 300 企业自筹 3 环保投资 万元 80 占总投资26.67% 4 占地面积 m2 6666.67 / 5 总建筑面积 m2 2050 / 6 劳动定员 人 22 均不在厂区食宿 7 年工作日 天 320 每班8小时，3班制 政策相符性分析 本项目为汝南县金豫干混预拌砂浆项目，产能为年产30万干混砂浆，本项目已在汝南县发展和改革委员会备案（备案文号为2019-411727-50-03-066061）。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家相关产业政策。 厂址位置及周围环境 本项目位于驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，租用汝南县金豫商品混凝土有限公司厂房进行生产经营，占地面积为6666.67m2（约10亩），土地证明见附件7，租赁协议见附件3。项目东侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司料棚，东北方向309m为范湖新村社区，南侧为汝南县长城公路工程有限公司，西侧紧邻公路，北侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司生产车间。距离项目最近的敏感点为项目西南侧约270m的东丁营村，项目所在地交通便利，生产条件良好。项目地理位置详见附图一，项目周围环境简图见图1，项目周围环境概况图见附图二，厂区平面布置图见附图三。 图1 项目周围环境简图 5、规划相符性分析 5.1与三里店乡土地利用总体规划相符性分析 本项目位于驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，根据建设单位提供的土地证，用地性质为建设用地，符合三里店乡土地利用总体规划（附图四）。 5.2与河南省县级集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）汝南县地下水集中饮用水源地为： （1）汝南县清源自来水公司地下水井群（城区内，共12眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 （2）汝南县天中山地下水井群（县城西北部，共18眼井） 一级保护区范围:取水井外围30米的区域。 汝南县清源自来水公司地下水井群位于项目北侧，距项目约7.65km，汝南县天中山地下水井群位于项目西北侧，距项目约10.01km，不在其饮用水源保护区范围内，符合地下水饮用水源保护区划的要求。 5.3河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），目前汝南县乡镇供水水源，共12个水源地（20眼水井），分别为： 汝南县王岗镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 汝南县梁祝镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (3)汝南县和孝镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (4)汝南县老君庙镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (5)汝南县留盆镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (6)汝南县金铺镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (7)汝南县三桥镇地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (8)汝南县常兴镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (9)汝南县东官庄镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (10)汝南县韩庄镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：1、2号井群外包线内及外围30米的区域，3号取水井外围30米的区域。 (11)汝南县罗店镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 (12)汝南县张楼镇地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 其中离项目最近的乡镇地下水饮用水源为汝南县三桥镇地下水井，距离约6.75km。本项目不在其保护区范围。 距离本项目最近的县级集中饮用水源和乡镇集中饮用水源与本项目的位置关系见附图七和附图八。 6、工程内容及规模 6.1 产品方案及产能 本项目为新建项目，总投资300万元，建设汝南县金豫干混预拌砂浆项目，规模为年产30万干混砂浆。产品方案详见表2。 表2 项目产品方案一览表 产品名称 单位（以年计） 数量 包装类别 规格 干混砂浆 万吨 5 袋装 M5、M7.5、M10 25 散装 6.2 主要工程 本项目主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼及其他附属设施，工程内容见表3。 表3 项目工程内容一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 搅拌楼 1座，钢架结构，建筑面积为450m2，长30m，宽15m，高42m； 新建 储运工程 原材料仓库 位于厂区南侧，建筑面积为1188m2，长36m，宽33m，高15m； 新建 辅助工程 办公用房 1座，2层，钢架结构，位于厂区西侧，建筑面积为320m2，长20m，宽8m，高9m； 新建 提升机车间 1座，1层，钢架结构，位于生产车间南侧，建筑面积64m2，长8m，宽8m，高15m； 新建 地磅 1个，占地面积48m2，长16m，宽3m； 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司现有地磅 公用工程 供水 厂区自备井 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司现有设施 供电 配电房一座，位于生产车间南侧，建筑面积28m2，长7m，宽4m，高3.8m；三里店乡供电网 新建 排水 化粪池（1座，20m3） 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司现有化粪池 环保工程 废气处理装置 厂区出口处配备车轮和车身清洗装置；厂区路面采用硬化，裸露土地全部绿化，厂区道路采用喷淋抑尘装置，厂区安装空气微站；粉煤灰、水泥、砂等粉状物料运输过程中均采用真空罐车、气力输送方式输送至筒仓内，砂子采用密闭皮带输送；原材料仓库、生产车间均采用全密闭方式储存，且采用硬质门；筒仓配套仓顶除尘器处理，处理后经仓顶排气口排放； 筛分工序粉尘经脉冲袋式除尘器+15m高排气筒； 混合搅拌工序粉尘经脉冲袋式除尘器+42m高排气筒； 包装工序粉尘经集气罩收集由除尘器处理后由15m高排气筒排放。 新建 废水处理系统 化粪池 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排 初期雨水收集池1座，容积10m3；沉淀池1座，容积22m3 车辆冲洗水经沉淀池处理后循环使用 噪声防治措施 基础减震、厂房隔音 / 固体废物 6m2，位于生产车间西北角 新建 6.3 主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 干混砂浆生产线生产设备 一、物料提升系统 1 给料机 / 1 / 2 斗式提升机 / 2 功率为11kw 二、原料储存系统 1 砂仓 / 2 用来存储机制砂 2 水泥仓 / 2 用来存储水泥 3 粉煤灰仓 / 1 用来存储粉煤灰 4 添加剂料斗 / 2 用来存储添加剂 5 仓顶除尘器 / 7 每个料仓顶部自带仓顶除尘器 三、自动计量系统 1 273螺旋输送机 / 2 / 2 219螺旋输送机 / 1 / 3 小料螺旋机 / 1 / 4 集灰螺旋机 / 1 / 四、筛分系统 1 直线振动筛 / 1 筛分工序使用 2 弃砂皮带输送机 / 1 功率为3.0Kw 五、混合搅拌系统 1 双轴桨叶式混合主机 WZ6 1 功率为45Kw 六、包装系统 1 U型螺旋输送机 / 1 功率为11Kw 2 成品袋带式输送机 / 1 功率为2.2Kw 3 自动定量包装机 / 2 功率1.1Kw 4 散装机 / 1 包装 七、气路电路系统 1 电动葫芦 / 1 / 2 螺杆式空压机 / 1 功率为18.5Kw 八、除尘系统 1 气箱脉冲袋式除尘器 HXQM96-9 1 筛分工序使用 2 袋式除尘器 CD30.A 2 2个砂仓顶部配用 3 脉冲除尘器 HMC-32B 4 2个水泥仓、1个粉煤灰仓、1个散装机各配用1套 4 脉冲除尘器 / 2 盛装添加剂的料斗使用 5 脉冲除尘器 DMC-40 1 混合搅拌使用 6.4 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 原料名称 年用量 (吨) 贮存量(吨) 形态 贮存位置 来源 产品 水泥 36000 300 散装 筒仓 外购于同力水泥厂 砂 280000 600 烘干砂、散装 筒仓 信阳 粉煤灰 24000 300 散装 筒仓 驻马店国电 添加剂 90 10 散装 筒仓 信阳灵石科技 水（年用量） 1362m3/a 厂区自备井供给 电（年用量） 20万KWh/a 三里乡供电网，且厂内设250kw变电器一台 主要原辅材料指标： 粉煤灰：粉煤灰是燃煤火电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的粉煤灰(其中80%～90%为飞灰，10%～20%为炉底灰)是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2(玻璃体SiO2)和活性 A12O3 (玻璃体 A12O3 ) 在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理(蒸汽养护)条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应， 生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。 添加剂：是一种作用于胶结料（水泥）中，用以改善水泥砂浆性能的物质属于混凝土外加剂范畴。主要作用是改善砂浆的和易性、保水性，提高砌抹效率减少落地灰、节约水泥和石灰膏。在砂浆中主要起到扩散水泥、乳化发泡等作用可克服起壳、开裂等通病，在充气砼、普通砼的地面，打底或面层使用最佳，砌筑中的砂浆饱满度高，硬化后具有抗冻、减水、防渗、耐久、抗裂、保温、隔热等作用。 7、劳动定员 本项目劳动定员22人，均不在厂区食宿，工作制度为3班制，每班8小时，年工作320天。 8、公用工程 8.1 供电 依托金豫商品混凝土有限公司，由汝南县三里店乡供电所供给，厂区内设专用变配电设施，可满足项目用电需求。 8.2 供水 本项目供水依托金豫商品混凝土有限公司，由厂区自备井供给。本项目车辆冲洗用水、厂区喷雾洒水降尘用水和生活用水。 ①生活用水 本项目职工22人，均不在厂区食宿，根据《河南省用水定额》（GB50015-2014），生活用水按60L/（人∙d）计算，则生活用水量为1.32m3/d、396.0m3/a。 ②运输车辆清洗用水 本项目年产30万吨干混砂浆，运输量平均为1000t/d，单车每次最大运输量按40t计算，厂区平均每天发车空、重载各25辆·次，每辆车冲洗按100L/辆，则冲洗平台用水量为2.5t/d，本项目冲洗平台下方设置沉淀池对冲洗废水进行收集，循环回用不外排，只需定期补充冲洗用水，冲洗平台消耗水量按其用量的20%计，则每天补充的新鲜水量为0.5t/d。 ③厂区道路喷淋用水 本项目厂区道路采用水泥硬化，由于本项目生产成品均为粉末状颗粒，存在跑冒、滴、漏现象，因此车辆在运输碾压过程会产生一定量的粉尘，为了减少粉尘对环境及周边敏感目标的影响，环评要求建设单位在道路两侧设置喷淋装置，对厂区道路喷淋洒水，使厂区道路始终保持湿润状态，从而起到抑尘的作用，根据勘查厂区内水泥硬化道路长度约为50m，环评要求产区内每隔20m设置自动喷淋龙头一个，共设置3个，喷头每1小时喷洒一次，每次喷淋水量按30L计，则厂区道路喷淋用水量为0.72t/d，216t/a，喷淋水基本落于地面全部蒸发，因此无喷淋废水产生。 8.3排水 本项目无生产废水排放。本项目生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.056m3/d、316.8m3/a。生活污水依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排。给排水情况及水平衡图分别见表6和图2。 表6 本工程给排水情况一览表 类别 单位 m3/d m3/a 用水量 总用水量 4.54 1362 其中：①生活用水 ②运输车辆清洗用水 运输车辆清洗用水补水量 运输车辆清洗用水循环水量 ③厂区道路喷淋用水 1.32 2.5 0.5 2 0.72 396 750 150 600 216 水循环利用率（%） 44.9 排水 废水排放量 1.056 316.8 损耗 损耗 3.484 1045.2 图2 本项目水平衡图（单位：m3/d） 平面布置合理性分析 本项目位于驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，租赁汝南县金豫商品混凝土有限公司院内闲置的空地。本项目主要包括搅拌楼、原料区，车间中部为混合搅拌所用生产设备，高噪音设备主要位于车间中部，远离厂界，西侧为搅拌楼，东侧为原料区，车间内部分区简单明确，物料运送通畅，布局合理，综上，本项目平面布置基本合理。厂区平面布置见附图三。 10、备案相符性分析 本项目与汝南县发展和改革委员会备案相符性见表7。 表7 备案相符性分析 名称 项目备案 项目情况 备注 产品 干混预拌砂浆 干混砂浆 相符 建设规模 预拌砂浆生产线 年产30万吨干混砂浆 备案未提供具体产品产能，项目实际年产30万吨干混砂浆 生产工艺 / 外购机制砂原料，经筛分—原料计量（水泥、砂、添加剂等）—配比混合—成品 备案未提供详细生产工艺，项目实际生产工艺为：外购机制砂原料，经筛分—原料计量（水泥、砂、添加剂等）—配比混合—成品 主要设备 / 给料机、振动筛、斗提机、混合主机、除尘设备等 备案未提供详细生产设备，项目实际生产设备为给料机、振动筛、斗提机、混合主机、除尘设备等。 建设地点 驻马店市汝南县汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧 驻马店市汝南县汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧 相符 面积 / 租用金豫商品混凝土有限公司闲置空地，占地面积10亩，建筑面积5000m2（包括生产车间、仓库及办公区） 现企业实际租用金豫商品混凝土有限公司闲置空地10亩（见租赁协议） 建设内容 建设预拌砂浆生产线，用于干、湿拌各种型号特种和普通砂浆生产和销售，烘干砂生产和销售 建设年产30万吨干混砂浆项目 外购机制砂原料，经筛分—原料计量（水泥、砂、添加剂等）—配比混合—成品，无烘干工序 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 经现场勘查，本项目为新建项目，不存在与本项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性） 1、地理位置 汝南县位于河南省东南部，东经114º09′－114º35′，北纬32º39′－33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。 汝南县城位于县境中部偏东北，东至平玉县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。汝南县城区现状面积约10km2，城市人口9.51万人。 本项目位于驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，地理位置见附图一，项目周边环境示意图见附图二。 2、地形地貌 汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。 汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。 3、地质 汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝乡孙王庄――台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。第四系厚度在240~280m之间。 汝南县的土壤属于栽种历史悠久的农业土壤，在自然因素的长期综合利用下，形成了不同的类型。土壤主要有4个土类11个土属34个土种，其中黄棕壤面积为505.3km2，占全县土壤面积的43.4%；砂姜黑土面积为54.6km2，占6.9%；潮土面积103km2，占8.8%；水稻土面积10.7km2，占0.9%。土壤理化性能好，酸碱适中，适于农作物生长。 项目区土壤以黄棕壤土为主。黄棕壤土主要分布在西部、中部、南部、东南部、平原区地势较高部位。该土类面积大，是汝南县的主要产粮土壤，在农业生产上有举足轻重的地位，但由于质地黏重，土层黏化现象明显，形成障碍层次，多数土地适耕期短。 汝南县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。 4、水文特征 （1）地表水 汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。 汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆、板店两个乡及三门闸和金铺两乡的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。 北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。 本项目生活污水依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理达标后用于农灌，不外排。 （2）地下水 汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15~20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。 5、植被及生物多样性 汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2~3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上得杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。 生物多样性是一地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。汝南县的生物多样性维护与保护重要性属极重要级别，其中罗店、老君庙、张楼、金铺和三门闸尤为重要。 宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内野生杂草有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行类动物9种，鱼类34种等。由于受自然环境影响及生态环境恶化影响，目前汝南县重点保护区珍稀濒危动物物种13种，重点保护珍稀濒危植物物种有汝半夏等9种。 本项目周围1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、气象气候 汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。 该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。 气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。 降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm。 蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。 风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。 日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。 冻土深度：最大冻土深度40mm。 无霜期：全年无霜期为221天左右。 汝南县主要气候要素统计见表6。 表6 主要气候特征表 序号 气候要素 单位 数值 1 多年平均气温 ℃ 14.9 2 极端最高气温 ℃ 41.2 3 极端最低气温 ℃ -20.7 4 多年平均降水量 mm 914 5 多年平均蒸发量 mm 1224.3 6 年均相对湿度 % 73 7 全年无霜期 D 221 8 年平均风速 m/s 2.6 9 主导风向 --- N 7、矿产资源 驻马店市地下蕴藏着十分丰富的矿藏，有煤炭、石油、化工灰岩、硅灰岩、石灰石、石英脉、萤石等矿产资源49种，其中花岗岩和大理石种类繁多，化工灰岩储量居全省首位，石英脉、含钾岩石储量居全省第二位，萤石储量居全省第四位。目前已探明储量的30种，开采利用的26种，居全省第二位。 本项目厂址所在区域目前没有发现有开采利用价值的煤炭、石油、化工岩矿等矿产资源。 8、与《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）相符性分析 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定，要符合以下目标及要求： 工作目标：到2019年底，全省PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到60微克/立方米以下，PM10(可吸入颗粒物)年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标。 主要任务： （一）打好扬尘治理提效战役。省扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导各地严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、 禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度 200 米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地 主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 （二）打好工业绿色升级战役。组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气覃并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 开展工业炉窑专项治理。 实施达标治理。严格执行国家工业炉窑行业排放标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），2019年10月底前，完成所有工业炉窑达标治理。 （三）打好监测能力提升战役。坚持考核环境质量、监管企业排污、提供决策支撑三个导向，构建涵盖全省工业企业、环境空气质量的监测监控网络，严厉打击数据造假，为打臝大气污染防治攻坚战提供科技支撑和保障。 （四）打好秋冬污染防治战役。紧盯秋冬季污染物排放总量减排目标，建立清单准确、措施可行、预报及时、应对有效的重污染天气应急管控体系，实施差异化工业企业错峰生产，严禁“一刀切”，降低重污染天气对环境空气质量的影响。 本项目为干混砂浆项目，位于驻马店市汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，运营期主要污染因子为颗粒物，评价建议本项目筛分工序、混合搅拌工序（混合搅拌工序直接与除尘器管道相连，不采用集气罩）、筒仓顶均配套除尘器，砂子采用密闭皮带输送，水泥、粉煤灰、添加剂等粉状物料采用真空罐车、气力输送密闭方式，厂区道路采用喷淋抑尘装置，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；并且厂区安装空气微站，裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，原材料仓库、车间均全封闭，原料库、车间采用硬质门，可减少废气无组织排放。因此，本项目能满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 9、与《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定，要符合以下目标及要求： 工作目标：到2019年底，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到40微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度达到88微克/立方米以下，全年优良天数达到270天以上。 主要任务：强化工地扬尘污染防治 （1）健全监管机制。严格落实施工工地“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”信息化监管平台。实行建筑工地“红、黑名单”管理制度，市住建局负责，2019年3月底前制定《中心城区施工工地差异化管理方案》，对严格执行扬尘污染防治各项规章制度的工地列入红名单，除红色预警外，准予施工；对两次扬尘管控不到位的施工单位列入黑名单，逐出我市建筑市场。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。2019年3月底前，编制《驻马店市线性施工工程绿色施工规范》，做到物料垃圾运输，不污损场外道路、不散落、不流露，减少施工过程中的各类污染问题对环境造成的影响。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网，接入智慧环保平台，达不到要求的停工整改。 （2）开展扬尘污染防治宣教工作。2019年4月底前，编制《驻马店市扬尘污染防治宣传手册》；对于施工扬尘，针对全市所有在建工程和拆迁工程开展一线工人的扬尘污染防治技术培训；对于道路扬尘，开展一线环卫人员的扬尘防治培训；对于堆场扬尘，开展相关企业操作人员扬尘防治培训。让扬尘污染防治理念深入人心，从被动防治转变为主动防治，从盲目执行转变为科学执行。 （3）建立扬尘污染考核量化指标体系。在全市所有建筑工地建设颗粒物浓度在线监控系统，实现扬尘污染在线监测的数据审核、故障报备、超标处罚及完工撤点等的全过程管控，同步制定《驻马店市建筑施工颗粒物在线监测技术规范》等相关技术规范与控制标准等；对于道路扬尘，制定《驻马店市道路清扫保洁作业要求与质量考核细则》，对市区主要道路和全市域主要国省道开展“以克论净”评估工作。 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。 2019年8月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织监控到位。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，依法处罚，并责令停产整改。 评价建议本项目筛分工序、混合搅拌工序（混合搅拌工序直接与除尘器管道相连，不采用集气罩）、筒仓顶均配套除尘器，砂子采用密闭皮带输送，水泥、粉煤灰、添加剂等粉状物料采用真空罐车、气力输送密闭方式，厂区道路采用喷淋抑尘装置，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；并且厂区安装空气微站，裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，原材料仓库、车间均全封闭，原料库、车间采用硬质门，可减少废气无组织排放。因此，本项目能满足《驻马店市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 10、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知 》（豫环文[2019]84号）-《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 本项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求，具体分析如下： 表7 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 类别 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》-水泥行业无组织排放治理标准 项目情况 备注 料场密闭治理 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。石灰石、页岩、泥岩、粉煤灰、煤矸石、原煤、水泥熟料、矿渣等所有原燃料均在全封闭式料场内存放。料场安装喷干雾抑尘设施。如因部分原料无法见水的应在料场内安装抽风除尘设施，在物料装卸、料场内转运时开启抽风除尘设施，防治灰尘外逸。 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。水泥、砂、粉煤灰等所有原燃料均在全封闭式料场内存放。料场安装喷干雾抑尘设施。 相符 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 项目密闭料场覆盖所有堆场料区 相符 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 相符 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 所有地面完成硬化或绿化，除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 相符 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 筛分、包装工序等下料口均设置有集气罩，并配套相应的环保设施。 相符 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 相符 物料输送环节治理 散状原燃料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 散状料卸车、上料、配料、输送全密闭。皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 相符 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设挡料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭。转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设挡料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭。转运站全封闭，并设置除尘装置或喷干雾抑尘装置。 相符 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 所有物料均在密闭车间内转运，无露天转运物料。 相符 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。 厂区所有物料输送均在密闭贱内操作完成。 相符 生产环节治理 水泥窑：上料、卸料环节设置集尘装置及配备除尘系统。 本项目不涉及水泥窑 相符 独立粉磨站斗提机、皮带上料、辊压机、水泥粉磨、水泥搅拌库等产尘节点均须配套抽风收尘及除尘装置。 熟料厂破碎机、给料、球磨机粉磨、烘干、回转窑窑头、窑尾等产尘节点均须配套抽风收尘及除尘装置。 熟料厂、粉磨站立磨机或辊压机采用全封闭形式。 本项目所有生产工序均在密闭间内操作，无露天操作。 相符 包装、出料工序：水泥包装、出料的所有环节需在四面封闭的厂房内操作，并设有独立集尘罩和配备除尘系统。 包装、出料的所有环节需在四面封闭的厂房内操作，并设有独立集尘罩和配备除尘系统。 相符 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。 本项目砂、水泥、粉煤灰等原料均配有相应的筒仓，且配套相应的仓顶除尘器。 相符 厂区、车辆治理 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 相符 对厂区道路定期洒水清扫。 厂区道路定期扫水清扫。 相符 企业出厂口和料场出口（粉磨站在出厂口）处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗。洗车平台下方设置洗车废水收集防治设施。 相符 厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。 厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。 相符 建设完善监控系统 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 安装空气微站。 相符 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 企业安装在线监控及质量监控信息平台。 相符 11、三线一单 （1）生态保护红线：项目位于汝南县新阳高速公路南开龚公路东侧，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声、土壤等均能满足相关环境质量标准。项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。①项目废气经除尘器处理后由15m高排气筒排放，对周围环境的影响较小。②项目噪声主要自于筛分、空压机等设备运行时产生的噪声，经采取密闭厂房隔声、选低噪声设备、减振等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；③场区无生产废水产排，生活废水经化粪池暂存，不外排。④项目产生的较大颗粒物及包装袋定期外售；生活垃圾送环卫部门处理。综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 （3）资源利用上线：供电：该项目用电由汝南县三里店乡供电电网供给，项目用电量为20万 kw•h。给水：项目用水水源来自备井供给。项目用水量为1362m3/a。本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单：本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。 因此，从环境保护角度分析和“三线一单”相符性分析，评价认为本项目选址可行。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量状况 项目所在地为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 汝南县未发布年度环境质量公告和环境质量报告，为了说明项目区域环境空气质量的达标情况，本评价收集并选用汝南县环保局站点2017年连续1年的监测数据，具体统计结果见下表。 表8 环境空气质量现状监测统计表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 评价标准（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均值 60 17 28.3 达标 24小时平均第98百分位数浓度值 150 40.4 26.9 NO2 年平均值 40 28 70.0 达标 24小时平均第98百分位数浓度值 80 67.1 83.9 PM10 年平均值 70 83 118.6 不达标 24小时平均第95百分位数浓度值 150 196.7 131.1 PM2.5 年平均值 35 54 154.3 不达标 24小时平均第95百分位数浓度值 75 138 184.1 CO 24小时平均第95百分位数浓度值 4mg/m3 1.79mg/m3 44.8 达标 O3 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度值 160 145.8 91.1 达标 由上表可知，2017年SO2、NO2、CO 的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，PM10、PM2.5的年平均浓度和相应百分位数24小时平均第95百分位数浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区域。 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，补足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，驻马店市政府于2018年10月发布了《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划》(驻政办[2018]157号)，计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过“加快调整优化能源消费结构，区域产业结构和交通运输结构，强化源强防控，加大治本力度；强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展”等手段，实现如下目标： 2018年度全市PM2.5年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10年均浓度达到89微克/立方米以下，全年优良天数达到230天以上； 2019年度全市PM2.5年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10年均浓度达到88微克/立方米以下，全年优良天数达到270天以上； 2020年度全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米以下，PM10年均浓度达到87微克/立方米以下，全年优良天数达到293天以上；重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 通过以上措施的管控，汝南县PM10、PM2.5计划可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 2、地表水环境质量现状 据调查显示，距离项目最近的地表水体为项目西南侧约800m的臻头河（溱头河），根据项目所在区域地表水系图（见附图五）可知，臻头河于下游5721m三桥乡沙口村处汇入汝河。根据河南省地表水环境功能区划，臻头河（溱头河）应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 1、评价范围、评价因子及评价标准 （1）评价范围 本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（ HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 地表水现状评价范围为废水入臻头河（溱头河）排口上游500m至下游汝河沙口断面。 （2）评价因子 根据拟建项目废水污染物特征及地表水水体污染现状，本次地表水现状评价选取COD、氨氮、TP共计3项评价因子。 （3）数据来源 采用《驻马店市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中汝河沙口断面相应的监测数据； （4）评价内容 ①评价建设项目评价范围内水环境功能区各评价时期的水质状况与变化特征，给出达标评价结论，明确水环境功能区水质超标因子、超标程度，分析超标原因； ②评价建设项目所在控制断面各评价时期的水质现状与时空变化特征，评价控制断面的水质达标状况，明确控制断面的水质超标因子、超标程度，分析超标原因； ③评价补充监测数据的水质现状、达标情况，明确补充监测数据的水质超标因子、超标程度，分析超标原因。 （5）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D，监测断面水质采用水质指数法进行评价： 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： Si,j=Ci,j/Csi 式中： S i,j ——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Cj,i ——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi ——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： 当pHj≤7.0 当pHj＞7.0 式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj——值实测统计代表值； pHSd——评价标准中值的下限值； pHSu——评价标准中值的上限值。 （6）评价标准 本次地表水环境影响评价汝河采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（mg/L） 类别 COD 氨氮 TP Ⅲ类 20 1.0 0.2 2、 区域水环境功能区现状评价 监测数据详见表10。 表10 汝河沙口断面水环境质量现状 单位：mg/L 监测因子 河流断面 COD 氨氮 TP 汝河汝南沙口断面 监测值 12 0.68 0.17 标准指数 0.6 0.68 0.85 Ⅲ类标准限值 20 1.0 0.2 由上述监测结果可知，汝河沙口断面各监测因子均满足《地表水境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目东侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司料棚，南侧为汝南县长城公路工程有限公司，西侧紧邻公路，北侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司生产车间。根据声环境功能区分类，建设项目所在区域东、南、北侧应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。由于项目西侧紧邻道路，项目西侧应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼夜≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 各厂界噪声值实测结果见表11。 表11 噪声现状实测结果统计一览表 序号 监测点位名称 监测值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 52.7 40.7 60 50 2# 南厂界 51.5 42.6 3# 西厂界 51.6 41.8 70 55 4# 北厂界 50.2 40.3 60 50 由表11可知，东、南、北侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），项目西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼夜≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。 4、生态环境 本项目所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目周围主要为农田、村庄等，本项目所在地区及周边无重点保护的野生动植物及各级自然生态保护区和风景名胜区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标 环境类别 保护 目标 规模 （人） 方位 距离 （m） 功能 保护级别 大气环境 东丁营 184 SE 270 居住 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 中丁营 680 SE 595 居住 范湖新村 1300 NE 309 居住 地表水 环境 臻头河 （溱头河） / SE 800 排涝 纳污 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 东厂界 / / 28 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 南厂界 / / 0 / 北厂界 / / 27 / 西厂界 / / 30 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg /m3 污染物名称 PM10 TSP SO2 NOx 24小时平均 150 300 150 80 1小时平均 － － 500 250 （2） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 单位：mg/L 污染物名称 pH COD 氨氮 TP 标准值 6～9 20 1.0 0.2 （3） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1） 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准 污染物 有组织排放浓度限值（mg/m3） 无组织排放 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 20 周界外浓度最高 0.5 （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1限值要求 昼间 夜间 70 55 （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目不建设锅炉，不产生 NOx、SO2，生活污水不外排，不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

施工期环境影响分析 工艺流程 本项目租赁汝南县金豫商品混凝土有限公司的部分场地进行生产经营，施工期主要建设生产厂房，施工期主要工艺流程图如下： 图3 施工期流程图 施工期主要污染工序 大气污染源 施工期运输车辆产生的汽车尾气，建筑材料在装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘； 噪声污染源 施工期施工车辆、机械等产生的噪声； 水污染源 施工期间施工人员的生活污水以及施工建筑废水； 固废污染源 施工期废弃土方、 建筑垃圾和施工人员的生活垃圾； 生态 施工场地开挖、填方、平整过程中，会造成一定的土壤剥离、破坏地面现象。 如施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。 营运期工艺流程及产污环节分析 本项目工艺流程简述及图示： 本项目产品为干混砂浆，主要生产工艺为：以外购机制砂原料经筛分、原料计量（水泥、砂、外加剂等）、配比混合、包装后即为成品。 工艺流程简述：外购机制砂由运输车输送至密闭仓库储存，使用时用铲车投进给料机中，经过筛分后通过斗式提升机存入机制砂筒仓中暂存备用。水泥、粉煤灰由罐车运入后通过气力输送至各自的筒仓暂存，添加剂为袋装购入后人工投入到添加剂筒仓；操作人员按照配方在电脑里输入各种原材料的配比以及用量，所有物料按照设定好的重量通过螺旋输送机送入称量斗称量后进入混合机混合，部分少量或不常用的添加剂通过人工加料口进入混合机，搅拌均匀的成品一部分由包装机包装成袋，另一部分直接打入罐车拉走。 干混砂浆工艺流程及产污节点图见图4。 图4 干混砂浆工艺流程及产污节点图 2、产污环节 （1）废气：本项目在卸料、筛分、混合搅拌以及包装过程中有废气产生。卸料是由罐车运入后通过气力输送至各自的筒仓，该过程产生的粉尘量少，在车间无组织排放。筛分过程的废气主要为颗粒物；机制砂、粉煤灰、水泥和添加剂计量后通过密闭传输带传送至混合机，在混合机中混合搅拌，混合机顶部带有除尘器；包装过程中在出料口有颗粒物产生。 （2）废水：本项目废水主要为员工生活污水。 （3）噪声：本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、风机及等设备运行过程产生的机械噪声。 （4）固废：本项目固废主要为各除尘器收集的粉尘、废包装材料、员工生活产生的生活垃圾。 3、主要产污环节及污染源分析 本项目在营运过程中主要的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 （1）废气 本项目营运期产生的废气来源主要为卸料及投料、筛分、混合搅拌及包装成品过程产生。 ①卸料及投料粉尘 本项目原料机制砂由运输车辆直接运输至仓库内，考虑机制砂堆场起尘。仓库内堆场机制砂无组织颗粒物产生量参考西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式：Q=4.23*10-4*V4.9*S，其中Q表示颗粒物产生量（单位：mg/s），S表示面积（单位：m2），V表示风速（V=2.6m/s），堆场面积为2500m2，计算可知机制砂堆场产尘量为114.196mg/s，9.867kg/d，3.157t/a。本评价要求对堆场安装雾化喷头对水进行雾化，控制喷水量，仅增加堆场物料表面含水率使其不易起尘，确保不会产生径流，堆场起尘量可削减85%，本项目机制砂堆场颗粒物以干堆场情况下颗粒物产生量的15%计，则机制砂堆场颗粒物排放量为0.474t/a。 本项目机制砂由铲车直接装入料斗中，机制砂年用量28万吨，铲车为2.5吨/车，全年运输次数为112000次，每次将机制砂运入料斗的时间为0.05h，每次粉尘的产生量为0.03kg，机制砂粉尘产生量为33.6t/a，评价建议在机制砂料仓周围设置喷淋设施，除尘效率以95%计，则项目机制砂倒料过程中的颗粒物的排放量为1.68t/a。 本项目水泥、粉煤灰由散装车直接泵入各自的料仓（水泥2个、粉煤灰1个），添加剂为袋装，人工倒入料斗中，放空口在抽料时有粉尘产生，每次粉尘产生量约0.6kg。本项目水泥、粉煤灰用量分别为3.6万吨、2.4万吨，罐车为30吨/车，全年运输次数分别约为1200车次、801车次，每次粉状原料罐车打入仓用时0.5h，水泥粉尘产生量为0.72t/a，产生速率为3.6kg/h；粉煤灰粉尘产生量为0.48t/a，产生速率为3.6kg/h。添加剂为袋装，人工倒入料斗中，倒料过程中产生的粉尘量小，本评价不对其进行计算。 ②筛分粉尘 由产污环节可知，对机制砂进行筛分，机制砂传输采用密闭传送带输送，筛分上方设置集气罩，采用气箱脉冲袋式除尘器，筛分颗粒物经气箱脉冲袋式除尘系统过滤后，经15m高排气筒排放。经类比同类项目，确定本项目机制砂筛分粉尘产生系数为0.02kg/t物料，本项目机制砂的用量为280000t/a，粉尘产生量为0.728kg/h、5.6t/a。项目设置集气罩的收集效率为90%，筛分工序设置1套气箱脉冲袋式除尘器，风机风量为4000m3/h，除尘效率可达99%以上，经除尘器处理后粉尘排放浓度为1.64mg/m3，机制砂筛分粉尘排放量为0.007kg/h、0.05t/a。剩余粉尘则以无组织形式排放，则无组织排放量为0.56t/a。 ③砂仓、水泥仓、粉煤灰仓、添加剂料斗粉尘 本项目设置有2个砂仓、2个水泥仓、1个粉煤灰仓以及2个添加剂料斗。筒仓通常情况处于负压状态，仅在泵料过程中产生少量的粉尘。依据同类工程类比数据，砂仓、水泥仓、粉煤灰仓粉尘的产生量为原料（机制砂、水泥、粉煤灰）用量的0.001%，本项目机制砂、水泥、粉煤灰用量分别为28万吨、3.6万吨、2.4万吨、添加剂0.009万吨，则机制砂、水泥、粉煤灰料仓含尘废气中粉尘的产生量为3.4t/a。本项目各个筒仓顶部均配备一台袋式除尘器，除尘器的去除效率为99%，除尘器对筒仓原料呼吸产生的粉尘进行收集处理后由仓顶呼吸口车间内无组织排放，则无组织排放量为0.034t/a。 ④混合搅拌粉尘 本项目混合搅拌工序粉尘经搅拌系统自带袋式除尘器处理后由1根42m高排气筒排放。依据同类工程类比数据，该过程粉尘产生量为原料用量的0.003%，本项目机制砂、水泥、粉煤灰用量分别为28万吨、3.6万吨、2.4万吨、添加剂0.009万吨。则项目混合搅拌过程粉尘的产生量为10.2t/a，产生速率为1.329kg/h。混合搅拌工序配备1台袋式除尘器，因搅拌楼为密闭，故收集效率为100%。设计除尘器的风量为4000m3/h，搅拌过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由1根42m高排气筒排放，除尘器的除尘效率为99%，工作时间为24h/d，经除尘器处理后的废气的排放浓度为3.298mg/m3，排放速率为0.014kg/h。 ⑤包装粉尘 本项目成品在包装工序会产生一定的粉尘，粉尘的产生量按产品量的0.001%计，本项目年产30万吨干混砂浆，其中5万吨需经包装机包装，其余25万吨则由下料口直接打入罐车拉走。本项目需包装的干混砂浆量为5万吨，则干混砂浆包装过程粉尘产生量为0.5t/a，本项目包装机（安装在出料口）在出料口上方安装脉冲除尘器，集气罩上方由负压管道对包装工序产生的粉尘进行收集，设计干混砂浆除尘器风量为8000m3/h，包装工序产生的粉尘经包装机自带的集气罩收集后经1台袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放，集气罩集气效率90%计算，除尘器除尘效率为99%，年工作60天，工作时间为2h/d，经除尘器除尘后干混砂浆包装废气排放浓度为4.79mg/m3，排放速率为0.038kg/h。剩余的未被收集的粉尘以无组织形式排放，产生量为0.05t/a。直接由罐车拉走的干混砂浆年产量为25万吨，由于此过程粉尘产生量较小，不作计算。 ⑤本项目粉尘无组织排放情况 本项目无组织废气主要包括卸料及投料粉尘、筛分粉尘和筒仓呼吸粉尘。 卸料及投料粉尘产生量为3.354t/a，本项目堆场、投料及卸料过程均在密闭车间内进行，采用硬质门，防止气流湍动造成粉尘逸散到车间外。 本项目机制砂筛分过程中会产生筛分粉尘，筛分粉尘收集过程中会有部分未收集的粉尘逸散，无组织筛分粉尘为0.056t/a，无组织筛分粉尘采取原材料仓库密闭，采用硬质门，防止气流湍动造成粉尘逸散到原材料仓库外。 本项目筒仓呼吸过程中会产生筒仓呼吸粉尘，筒仓呼吸粉尘经各自配套的仓顶除尘器处理后在车间内无组织排放，无组织筒仓呼吸粉尘为0.034t/a，无组织筒仓呼吸粉尘采取车间密闭，采用硬质门，防止气流湍动造成粉尘逸散到车间外。 本项目包装工序粉尘无组织产生量为0.05t/a，采用硬质门，防止气流湍动造成粉尘逸散到车间外。 本项目生产工序均在密闭车间内进行，且采用硬质门，故卸料及投料粉尘、筛分粉尘、筒仓呼吸粉尘及搅拌粉尘一部分可以在车间内沉降，经类比同类项目，生产工序中车间沉降约占80%，故本项目无组织排放总量为0.699t/a。 （2）废水 本项目生产过程中不使用水，废水主要为职工生活污水，生活污水产生量1.056m3/d、316.8m3/a。 （3）噪声 本项目营运期产生的噪声主要为搅拌机、振动筛、风机及等设备运行过程产生的机械噪声，其噪声源强为70~90dB(A)。 （4）固废 项目固废主要是除尘器收集的粉尘、废包装及生活垃圾，均为一般固废。 A、生活垃圾 本项目员工共有22人，生活垃圾按照平均每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为11kg/d、3.52t/a。生活垃圾由企业集中收集后，环卫部门定期清运。 B、生产固废 项目产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、筛分产生的较大颗粒物和生活垃圾，均为一般固废。根据物料平衡计算，除尘器收集的粉尘量为49.20t/a，根据企业提供的资料，在筛分工序段，产生较大的颗粒物约为原料的0.0003%，则产生的颗粒物为0.24t/a，杂物和包装袋，0.075t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
|  | 有组织 | 筛分工序 | 废气量 | 4000m3/h | 4000m3/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 182 | 5.60 | 1.64 | 0.05 |
|  |  | 混合搅拌 | 废气量 | 4000m3/h | 4000m3/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 332.25 | 10.20 | 3.298 | 0.102 |
|  |  | 包装成品 | 废气量 | 8000m3/h | 8000m3/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 520.83 | 0.50 | 4.79 | 0.0046 |
|  | 无组织 | 装卸、投料及筛分 | 无组织粉尘 | / | 3.41 | / | 0.682 |
|  |  | 仓顶呼吸、包装粉尘 | 无组织粉尘 | / | 0.084 | / | 0.017 |
| 水 污染 物 | 职工生活污水 | 废水量 | 563.2m3/a | 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排 |
|  |  | COD | 300mg/L，0.169t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.085t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.014t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 除尘器收集的粉尘 | 49.20t/a | 回用于生产 |
|  |  | 筛分产生的较大颗粒 | 0.24 | 定期外售 |
|  |  | 废包装袋 | 0.075 |  |
|  | 生活垃圾 | 办公生活 | 3.52t/a | 交由环卫部门处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、风机及等设备运行过程产生的机械噪声，其噪声源强为70~90dB(A)。采取减震基础等降噪措施并经距离衰减后，东、南、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类标准。 |
| 主要生态影响： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期各项施工活动、物料运输过程中不可避免产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生影响，其中以施工扬尘尤为突出。施工期的环境影响是短暂的，其影响会随着施工工程的结束而消失。 大气环境影响分析 1.1 施工扬尘 本项目建设过程中，场地清整、地基开挖、物料和垃圾装卸、物料堆存和输送、运输车辆等工序均会有扬尘产生。施工期间应注意施工扬尘的防治问题，在施工阶段要对使用物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的扬尘，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子约为0.292kg/m2，本项目需要新建的建筑面积为2050m2，则本工程施工期内建筑施工产生扬尘约0.599t。在采用道路硬化、设置围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施的基础上，施工扬尘量可以实现60%的削减，因此，本项目施工扬尘排放量约为0.239t。 根据《河南省大气污染防治条例》、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）、《驻马店市污染防治攻坚战三年行动计划》(驻政办[2018]157号)等相关要求，评价提出如下措施： ①将防治扬尘污染的费用列入工程造价，作为不可竞争费用纳入工程建设成本，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任； ②制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。并当向所在地县级人民政府监督管理扬尘污染防治的主管部门备案； ③建设本项目开工前，在施工现场周边设置硬质围挡并进行维护；暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； ④在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息； ⑤在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ⑥施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，确因生态和耕种等原因不能硬化的，应当采取其他有效措施进行抑尘； ⑦对在施工工地内堆放的水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ⑧施工工地应严格落实“六个百分之百”扬尘管控要求。按照分段作业、择时施工原则，做到施工工地百分之百全围挡、物料堆放百分之百全覆盖、出入车辆百分之百全冲洗、施工道路百分之百全硬化、渣土车辆百分之百全密闭、建筑拆迁百分之百全喷淋； ⑨工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门。 1.2 汽车尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOX、HC和CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。 因汽车尾气为无组织排放，评价要求施工过程对运输车辆加强管理，减少其怠速行驶时间，汽车需按环保部门相关要求定期进行尾气检测，合格后方可上路，运输汽车尾气对周围环境的影响不大。 综上所述项目施工期对周围空气环境有一定的影响，距离越近，影响越大。评价建议在施工过程中应切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，避免对周围环境的影响。由于施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着施工工期的结束，施工期影响也随 之消失。 水环境影响分析 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活污水两部分组成。 2.1 施工废水 车辆冲洗废水、砂石料冲洗废水的特点为悬浮物含量较高，评价建议施工场地内建设沉淀池一座，规格10m3，经沉淀后可以大部分去除，处理后回用于施工或用作道路洒水。 混凝土养护废水：混凝土养护主要为了创造各种条件使水泥充分水化，加速砼硬化，防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土养护用水量较小，就地蒸发。 2.2 生活污水 项目施工期施工人员10人，施工期用水量为0.6m3/d，生活污水产生量为 0.48m3/d，施工期生活污水经汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排。 因此，评价认为该项目施工期废水对区域地表水影响不大。 声环境影响分析 施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的施工噪声及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声。 施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此该项目在考虑噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。经类比，机械运行时在距声源1m处的噪声值在80～95dB（A）左右。 施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A) r-预测点距离生源的距离，m r0-参考位置距离声源的距离，m，r0=1m 主要施工机械噪声随距离衰减情况见表11。 表11 本项目施工期噪声源强及达标情况一览表 单位：dB（A） 噪声设备 设备噪声源强 dB（A） 挖掘机 91 推土机 90 切割机 95 吊车 80 载重卡车 85 施工场地主要施工机械噪声预测结果见下表。 表12 施工机械在不同距离的噪声值 序 号 机械设备 不同距离处的噪声预测值 dB（A） 10m 20m 30m 40m 50m 100m 1 挖掘机 71 65 61 59 57 51 2 推土机 70 65 60 58 56 50 3 切割机 75 69 65 63 61 55 4 吊车 60 54 50 48 46 40 5 载重卡车 65 59 55 53 51 45 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)） 备注：本项目只在昼间施工，夜间不施工。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。由表12可以看出：施工阶段单设备噪声达标距离为20m。随着项目主体施工结束，大型设备产生的噪声影响随之消失。为切实减小噪声对周围环境的影响，评价建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对周围环境影响。 采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术，使噪声在施工中加以控制。 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜（22:00-6:00）施工。 合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其经过声敏感区时应限速禁鸣。 建设单位在施工现场四周应设置临时的屏障设施，如围墙，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播。 尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 4、固体废弃物环境影响分析 项目在施工过程产生的主要固体废物为施工垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。项目厂区总建筑面积约2050m2，建筑垃圾产生量按0.02t/m2，则项目施工期建筑垃圾产生量为41t。 项目施工人员约10人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，则生活垃圾每天产生量为5kg。 施工垃圾应采取适当的处置措施，不得无规则堆放，否则会造成大面积土地被占，失去使用价值，且植被遭受破坏，同时极易产生水土流失，堵塞下水道。施工人员的生活垃圾应及时清运，随意堆放必然会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边的环境卫生。 拟采用如下防治措施： ①施工期间需要做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70%~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围。因此本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘； ②石灰、黄砂等堆场不得露天堆放，并应及时对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布；堆放位置远离选择偏北和偏东的位置。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料； ④楼体施工扬尘对环境影响较大，因此要求在楼体施工期间应设置防尘网等措施； ⑤施工场所内车行道路硬化，对道路环境实行保洁制度，及时清扫，且清扫时采取洒水措施，尽量减少扬尘对环境的影响； ⑥施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ⑦使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘； ⑧施工场地四周设置硬制密闭围档，东侧、南侧不低于3.5米，其他不低于2米。 通过以上防护措施的实施，本项目场内扬尘可以得到有效的防治，扬尘污染对周围环境的影响将大大减小。 项目施工期固废经分类放置、统一收集整理后及时清运处理，只要及时处理，施工固废对周围环境影响很小。 营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 废气产排情况 本项目废气主要有有组织废气和无组织废气。 有组织废气 本项目有组织废气主要为筛分工序粉尘、混合搅拌粉尘、包装粉尘。 筛分粉尘 由产污环节可知，对机制砂进行筛分，筛分过程采用气箱脉冲袋式除尘器，筛分颗粒物经气箱脉冲袋式除尘系统过滤后，经15m高排气筒排放。经除尘器处理后粉尘排放浓度为1.64mg/m3，机制砂筛分粉尘排放量为0.007kg/h、0.05t/a。 混合搅拌粉尘 由产污环节可知，混合搅拌工序配备1台袋式除尘器，设计除尘器的风量为4000m3/h，搅拌过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由1根42m高排气筒排放，经除尘器处理后的废气的排放浓度为3.298mg/m3，排放速率为0.014kg/h。 包装粉尘 由产污环节可知，包装工序产生的粉尘经包装机自带的集气罩收集后分别经1台袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放，经除尘器除尘后干混砂浆包装废气排放浓度为4.79mg/m3，排放速率为0.038kg/h。 本项目干混砂浆生产线粉尘最大排放浓度为4.79mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中表 1 标准（≦20mg/m3）要求。 无组织废气 本项目无组织粉尘主要包括卸料、投料、仓顶呼吸孔及包装粉尘。本项目无组织粉尘的排放量为0.699t/a。 评价等级判定 本项目废气污染物主要为原料筒仓呼吸粉尘、筛分工序粉尘、混合搅拌粉尘、包装粉尘以及卸料、投料及包装粉尘。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本评价选用导则推荐的估算模型 AERSCREEN 进行计算本项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。 评价因子和评价标准见表13。 表13 评价因子和评价标准表 评价因子 标准值（μg/m3） 标准来源 TSP 900 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中二级标准24h平均浓度限值的三倍 PM10 450 估算模型参数表见表14。 表14 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 95100 最高环境温度 310K 最低环境温度 255K 土地利用类型 7城市/Urban 区域湿度条件 1 中等湿度/Average Moisture 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线 熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km / 岸线方向/ ° / 估算数值计算各污染物参数见表15、表16。 表15 废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒底部海拔高度（m） 排气筒参数 污染物 排放速率（kg/h） 经度 纬度 高度/m 内径/m 温度/℃ 流速/m/s 筛分粉尘 114.3638 32.9374 52 15 1.0 20 1.415 颗粒物 0.007 混合搅拌粉尘 114.3637 32.9373 52 42 1.0 20 1.415 颗粒物 0.014 包装粉尘 114.3637 32.9373 52 15 1.0 20 2.83 颗粒物 0.038 表16 废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放量（t/a） X Y 长度/m 宽度/m 有效高度/m 卸料、投料及筛分 114.3641 32.9374 52 36 33 15 颗粒物 0.068 仓顶呼吸孔及包装粉尘 114.3637 32.9373 52 30 15 42 颗粒物 0.017 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表17-21。 表17 主要大气污染源（点源）估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离（m） 筛分工序粉尘 颗粒物（PM10） 浓度 (µg/m3) 占标率（%） 25 6.84E-10 0 50 1.03E-06 0 75 3.55E-06 0 100 8.05E-06 0 125 1.04E-05 0 150 1.03E-05 0 175 9.20E-06 0 200 9.61E-06 0 225 9.71E-06 0 250 9.44E-06 0 275 1.03E-05 0 300 1.17E-05 0 325 1.31E-05 0 350 1.40E-05 0 375 1.50E-05 0 400 1.63E-05 0 425 1.74E-05 0 450 1.82E-05 0 475 1.89E-05 0 500 1.93E-05 0 525 1.96E-05 0 550 1.99E-05 0 575 2.00E-05 0 594 2.00E-05 0 600 2.00E-05 0 625 1.99E-05 0 650 1.98E-05 0 675 1.97E-05 0 700 1.95E-05 0 725 1.93E-05 0 750 1.91E-05 0 775 1.88E-05 0 800 1.86E-05 0 825 1.83E-05 0 850 1.80E-05 0 875 1.78E-05 0 900 1.75E-05 0 925 1.72E-05 0 950 1.69E-05 0 975 1.66E-05 0 1000 1.63E-05 0 1025 1.61E-05 0 1050 1.58E-05 0 1075 1.55E-05 0 1100 1.52E-05 0 1125 1.50E-05 0 1150 1.47E-05 0 1175 1.45E-05 0 1200 1.42E-05 0 1225 1.40E-05 0 1250 1.37E-05 0 1275 1.35E-05 0 1300 1.33E-05 0 1325 1.31E-05 0 1350 1.29E-05 0 1375 1.26E-05 0 1400 1.24E-05 0 1425 1.22E-05 0 1450 1.20E-05 0 1475 1.19E-05 0 1500 1.17E-05 0 1525 1.15E-05 0 1550 1.13E-05 0 1575 1.11E-05 0 1600 1.10E-05 0 1625 1.08E-05 0 1650 1.06E-05 0 1675 1.05E-05 0 1700 1.03E-05 0 1725 1.02E-05 0 1750 1.00E-05 0 1775 9.88E-06 0 1800 9.74E-06 0 1825 9.61E-06 0 1850 9.47E-06 0 1875 9.34E-06 0 1900 9.21E-06 0 1925 9.09E-06 0 1950 8.97E-06 0 1975 8.85E-06 0 2000 8.73E-06 0 2025 8.62E-06 0 2050 8.50E-06 0 2075 8.40E-06 0 2100 8.29E-06 0 2125 8.18E-06 0 2150 8.08E-06 0 2175 7.98E-06 0 2200 7.88E-06 0 2225 7.78E-06 0 2250 7.69E-06 0 2275 7.60E-06 0 2300 7.51E-06 0 2325 7.42E-06 0 2350 7.33E-06 0 2375 7.25E-06 0 2400 7.16E-06 0 2425 7.08E-06 0 2450 7.00E-06 0 2475 6.92E-06 0 2500 6.84E-06 0 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.00E-05 0 D10%最远距离/m / / 下风向最大浓度出现距离 575m 表18 主要大气污染源（点源）估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离（m） 混合搅拌工序粉尘 颗粒物（PM10） 浓度 (µg/m3) 占标率（%） 10 9.26E-11 0 25 1.68E-05 0 50 1.42E-04 0.03 75 1.49E-04 0.03 100 1.84E-04 0.04 125 2.05E-04 0.05 150 1.90E-04 0.04 175 1.72E-04 0.04 200 2.26E-04 0.05 225 2.60E-04 0.06 250 2.83E-04 0.06 275 2.97E-04 0.07 300 3.05E-04 0.07 325 3.08E-04 0.07 331 3.08E-04 0.07 350 3.07E-04 0.07 375 3.04E-04 0.07 400 3.00E-04 0.07 425 2.95E-04 0.07 450 2.89E-04 0.06 475 2.83E-04 0.06 500 2.76E-04 0.06 525 2.69E-04 0.06 550 2.62E-04 0.06 575 2.54E-04 0.06 600 2.47E-04 0.05 625 2.40E-04 0.05 650 2.33E-04 0.05 675 2.27E-04 0.05 700 2.20E-04 0.05 725 2.14E-04 0.05 750 2.08E-04 0.05 775 2.02E-04 0.04 800 1.97E-04 0.04 825 1.91E-04 0.04 850 1.86E-04 0.04 875 1.81E-04 0.04 900 1.76E-04 0.04 925 1.72E-04 0.04 950 1.67E-04 0.04 975 1.63E-04 0.04 1000 1.59E-04 0.04 1025 1.55E-04 0.03 1050 1.51E-04 0.03 1075 1.48E-04 0.03 1100 1.44E-04 0.03 1125 1.41E-04 0.03 1150 1.37E-04 0.03 1175 1.34E-04 0.03 1200 1.31E-04 0.03 1225 1.28E-04 0.03 1250 1.26E-04 0.03 1275 1.23E-04 0.03 1300 1.20E-04 0.03 1325 1.18E-04 0.03 1350 1.15E-04 0.03 1375 1.13E-04 0.03 1400 1.11E-04 0.02 1425 1.08E-04 0.02 1450 1.06E-04 0.02 1475 1.04E-04 0.02 1500 1.02E-04 0.02 1525 1.00E-04 0.02 1550 9.84E-05 0.02 1575 9.66E-05 0.02 1600 9.48E-05 0.02 1625 9.31E-05 0.02 1650 9.15E-05 0.02 1675 8.99E-05 0.02 1700 8.83E-05 0.02 1725 8.68E-05 0.02 1750 8.53E-05 0.02 1775 8.39E-05 0.02 1800 8.25E-05 0.02 1825 8.11E-05 0.02 1850 7.98E-05 0.02 1875 7.85E-05 0.02 1900 7.73E-05 0.02 1925 7.60E-05 0.02 1950 7.49E-05 0.02 1975 7.37E-05 0.02 2000 7.26E-05 0.02 2025 7.15E-05 0.02 2050 7.04E-05 0.02 2075 6.94E-05 0.02 2100 6.84E-05 0.02 2125 6.74E-05 0.01 2150 6.64E-05 0.01 2175 6.54E-05 0.01 2200 6.47E-05 0.01 2225 6.39E-05 0.01 2250 6.32E-05 0.01 2275 6.24E-05 0.01 2300 6.17E-05 0.01 2325 6.10E-05 0.01 2350 6.03E-05 0.01 2375 5.97E-05 0.01 2400 5.90E-05 0.01 2425 5.84E-05 0.01 2450 5.77E-05 0.01 2475 5.71E-05 0.01 2500 5.65E-05 0.01 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.08E-04 0.07 D10%最远距离/m / / 下风向最大浓度出现距离 325m 表19 主要大气污染源（点源）估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离（m） 包装工序粉尘 颗粒物（PM10） 浓度 (µg/m3) 占标率（%） 10 1.60E-06 0 25 1.45E-05 0 50 5.21E-05 0.01 75 1.15E-04 0.03 93 1.21E-04 0.03 100 1.21E-04 0.03 125 1.18E-04 0.03 150 1.10E-04 0.02 175 1.01E-04 0.02 200 9.20E-05 0.02 225 8.35E-05 0.02 250 7.58E-05 0.02 275 6.91E-05 0.02 300 6.33E-05 0.01 325 5.81E-05 0.01 350 5.36E-05 0.01 375 4.96E-05 0.01 400 4.61E-05 0.01 425 4.29E-05 0.01 450 4.01E-05 0.01 475 3.76E-05 0.01 500 3.54E-05 0.01 525 3.33E-05 0.01 550 3.15E-05 0.01 575 2.98E-05 0.01 600 2.83E-05 0.01 625 2.68E-05 0.01 650 2.56E-05 0.01 675 2.44E-05 0.01 700 2.33E-05 0.01 725 2.22E-05 0 750 2.13E-05 0 775 2.04E-05 0 800 1.96E-05 0 825 1.88E-05 0 850 1.81E-05 0 875 1.74E-05 0 900 1.68E-05 0 925 1.62E-05 0 950 1.57E-05 0 975 1.51E-05 0 1000 1.46E-05 0 1025 1.42E-05 0 1050 1.37E-05 0 1075 1.33E-05 0 1100 1.29E-05 0 1125 1.25E-05 0 1150 1.22E-05 0 1175 1.18E-05 0 1200 1.15E-05 0 1225 1.12E-05 0 1250 1.09E-05 0 1275 1.06E-05 0 1300 1.03E-05 0 1325 1.00E-05 0 1350 9.80E-06 0 1375 9.56E-06 0 1400 9.33E-06 0 1425 9.11E-06 0 1450 8.90E-06 0 1475 8.69E-06 0 1500 8.50E-06 0 1525 8.31E-06 0 1550 8.13E-06 0 1575 7.95E-06 0 1600 7.78E-06 0 1625 7.62E-06 0 1650 7.46E-06 0 1675 7.31E-06 0 1700 7.16E-06 0 1725 7.02E-06 0 1750 6.88E-06 0 1775 6.75E-06 0 1800 6.62E-06 0 1825 6.50E-06 0 1850 6.38E-06 0 1875 6.26E-06 0 1900 6.15E-06 0 1925 6.04E-06 0 1950 5.93E-06 0 1975 5.83E-06 0 2000 5.73E-06 0 2025 5.63E-06 0 2050 5.54E-06 0 2075 5.45E-06 0 2100 5.36E-06 0 2125 5.27E-06 0 2150 5.18E-06 0 2175 5.10E-06 0 2200 5.02E-06 0 2225 4.94E-06 0 2250 4.87E-06 0 2275 4.79E-06 0 2300 4.72E-06 0 2325 4.65E-06 0 2350 4.58E-06 0 2375 4.51E-06 0 2400 4.45E-06 0 2425 4.38E-06 0 2450 4.32E-06 0 2475 4.26E-06 0 2500 4.20E-06 0 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.21E-04 0.03 D10%最远距离/m / / 下风向最大浓度出现距离 93m 表20 主要大气污染源（面源）估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离（m） 卸料、投料及筛分粉尘 颗粒物（TSP） 浓度 (µg/m3) 占标率（%） 10 2.19E-02 2.44 25 3.18E-02 3.54 27 3.14E-02 3.49 28 3.11E-02 3.46 35 3.29E-02 3.65 50 3.49E-02 3.88 58 3.52E-02 3.91 75 3.42E-02 3.8 100 3.10E-02 3.44 125 2.73E-02 3.03 150 2.42E-02 2.69 175 2.15E-02 2.39 200 1.92E-02 2.13 225 1.72E-02 1.92 250 1.57E-02 1.74 275 1.44E-02 1.6 300 1.32E-02 1.47 325 1.22E-02 1.35 350 1.13E-02 1.26 375 1.05E-02 1.17 400 9.79E-03 1.09 425 9.15E-03 1.02 450 8.58E-03 0.95 475 8.07E-03 0.9 500 7.61E-03 0.85 525 7.19E-03 0.8 550 6.81E-03 0.76 575 6.54E-03 0.73 600 6.21E-03 0.69 625 5.91E-03 0.66 650 5.63E-03 0.63 675 5.38E-03 0.6 700 5.14E-03 0.57 725 4.92E-03 0.55 750 4.72E-03 0.52 775 4.53E-03 0.5 800 4.35E-03 0.48 825 4.19E-03 0.47 850 4.03E-03 0.45 875 3.89E-03 0.43 900 3.75E-03 0.42 925 3.62E-03 0.4 950 3.50E-03 0.39 975 3.39E-03 0.38 1000 3.28E-03 0.36 1025 3.18E-03 0.35 1050 3.08E-03 0.34 1075 2.99E-03 0.33 1100 2.90E-03 0.32 1125 2.82E-03 0.31 1150 2.74E-03 0.3 1175 2.66E-03 0.3 1200 2.59E-03 0.29 1225 2.52E-03 0.28 1250 2.46E-03 0.27 1275 2.39E-03 0.27 1300 2.34E-03 0.26 1325 2.28E-03 0.25 1350 2.22E-03 0.25 1375 2.17E-03 0.24 1400 2.12E-03 0.24 1425 2.07E-03 0.23 1450 2.02E-03 0.22 1475 1.98E-03 0.22 1500 1.94E-03 0.22 1525 1.90E-03 0.21 1550 1.86E-03 0.21 1575 1.82E-03 0.2 1600 1.78E-03 0.2 1625 1.74E-03 0.19 1650 1.71E-03 0.19 1675 1.68E-03 0.19 1700 1.64E-03 0.18 1725 1.61E-03 0.18 1750 1.58E-03 0.18 1775 1.55E-03 0.17 1800 1.52E-03 0.17 1825 1.50E-03 0.17 1850 1.47E-03 0.16 下风向最大质量浓度及占标率/% 3.52E-02 3.91 D10%最远距离/m / / 下风向最大浓度出现距离 58m 表21 主要大气污染源（面源）估算模型计算结果一览表 距源中心下风向距离（m） 仓顶呼吸孔及包装粉尘 颗粒物（TSP） 浓度 (µg/m3) 占标率（%） 10 2.23E-04 0.02 16 2.64E-04 0.03 25 2.28E-04 0.03 50 1.65E-04 0.02 75 1.44E-04 0.02 100 1.34E-04 0.01 125 1.28E-04 0.01 150 1.23E-04 0.01 175 1.18E-04 0.01 200 1.14E-04 0.01 225 1.09E-04 0.01 250 1.05E-04 0.01 275 1.00E-04 0.01 300 9.64E-05 0.01 325 9.24E-05 0.01 350 8.85E-05 0.01 375 8.49E-05 0.01 400 8.14E-05 0.01 425 7.81E-05 0.01 450 7.50E-05 0.01 475 7.21E-05 0.01 500 6.95E-05 0.01 525 6.71E-05 0.01 550 6.47E-05 0.01 575 6.25E-05 0.01 600 6.04E-05 0.01 625 5.85E-05 0.01 650 5.66E-05 0.01 675 5.48E-05 0.01 700 5.31E-05 0.01 725 5.15E-05 0.01 750 4.99E-05 0.01 775 4.85E-05 0.01 800 4.71E-05 0.01 825 4.57E-05 0.01 850 4.45E-05 0 875 4.33E-05 0 900 4.22E-05 0 925 4.11E-05 0 950 4.00E-05 0 975 3.90E-05 0 1000 3.81E-05 0 1025 3.72E-05 0 1050 3.63E-05 0 1075 3.54E-05 0 1100 3.46E-05 0 1125 3.38E-05 0 1150 3.31E-05 0 1175 3.24E-05 0 1200 3.17E-05 0 1225 3.10E-05 0 1250 3.03E-05 0 1275 2.97E-05 0 1300 2.91E-05 0 1325 2.85E-05 0 1350 2.79E-05 0 1375 2.74E-05 0 1400 2.69E-05 0 1425 2.64E-05 0 1450 2.59E-05 0 1475 2.54E-05 0 1500 2.49E-05 0 1525 2.45E-05 0 1550 2.40E-05 0 1575 2.36E-05 0 1600 2.32E-05 0 1625 2.28E-05 0 1650 2.24E-05 0 1675 2.20E-05 0 1700 2.17E-05 0 1725 2.13E-05 0 1750 2.10E-05 0 1775 2.06E-05 0 1800 2.03E-05 0 1825 2.00E-05 0 1850 1.97E-05 0 1875 1.94E-05 0 1900 1.91E-05 0 1925 1.88E-05 0 1950 1.85E-05 0 1975 1.83E-05 0 2000 1.80E-05 0 2025 1.77E-05 0 2050 1.75E-05 0 2075 1.72E-05 0 2100 1.70E-05 0 2125 1.68E-05 0 2150 1.65E-05 0 2175 1.63E-05 0 2200 1.61E-05 0 2225 1.59E-05 0 2250 1.57E-05 0 2275 1.55E-05 0 2300 1.53E-05 0 2325 1.51E-05 0 2350 1.49E-05 0 2375 1.47E-05 0 2400 1.45E-05 0 2425 1.44E-05 0 2450 1.42E-05 0 2475 1.40E-05 0 2500 1.38E-05 0 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.64E-04 0.03 D10%最远距离/m / / 下风向最大浓度出现距离 16m 由上表可知，本项目建成后，筛分工序、混合搅拌工序及包装工序排气筒有组织排放的颗粒物最大地面浓度分别为0.00002mg/m3、0.000308mg/m3、0.000121mg/m3，占标率分别为0%、0.07%、0.03%，最大地面浓度分别出现在场界下风向575m、325m、93m处，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值； 料场和仓顶呼吸孔、包装工序厂区无组织排放的颗粒物最大地面浓度分别为0.0352mg/m3、0.000264mg/m3占标率分别为3.91%、0.03%，最大地面浓度分别出现在厂界下风向58m、16m处，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 评价等级确定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表22。 表22 环境空气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1% ≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 根据估算模式，得出本项目各污染源评价等级结果，本项目最大Pmax为3.91%，确定评价等级为二级。 1.3评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2。 1.4预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 1.5无组织排放厂界达标分析 表23 本项目厂界落地浓度预测 距厂界距离D/m 生产车间颗粒物 下风向预测 浓度C/（µg/m3） 占标率P/% 东厂界28 23.5 4.7% 南厂界0 13.3 2.7% 西厂界30 24.3 4.86% 北厂界27 30.4 6.08% 标准值 0.5mg/m3 由上表可知，项目各厂界颗粒物预测值符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准无组织排放监控浓度限值要求。 1.6大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源大气环境防护距离。本项目无组织排放大气防护距离预测参数及结果详见表24。 表24 大气环境防护距离预测参数及结果一览表 无组织排放源 污染物 排放量（t/a） 标准限值（mg/m3） 面源计算参数（m） 大气环境防护距离（m） 有效高度 长度 宽度 卸料、投料及筛分粉尘 0.068 0.5 15 36 33 无超标点 仓顶呼吸及包装 0.017 0.5 42 30 15 无超标点 由上表23可知，项目营运期间无组织排放废气厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。 1.6卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： ——取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准任何1次浓度限值；该标准未规定浓度限值的大气污染物，取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定的居住区1次最高容许浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S（m2）计算：r=（S/π）0.5 ； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式，本项目卫生防护距离计算参数及其结果见下表。 表25 本项目卫生防护距离计算参数及结果一览表 无组织污染源 污染物 （t/a） （mg/m3） 计算参数 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） A B C D 卸料、投料及筛分粉尘 0.068 0.5 470 0.021 1.85 0.84 0.353 50 仓顶呼吸及包装 0.017 0.5 470 0.021 1.85 0.84 18.602 50 根据卫生防护距离的计算方法，确定本项目卫生防护距离如下：本项目将整个生产车间视为一个面源，进行卫生防护距离的计算，因此本项目卸料、投料、筛分车间以及包装粉尘的卫生防护距离是生产车间边界周围50m的范围。结合项目厂区平面布置等情况，项目东、南、西、北各厂界的卫生防护距离分别是22m、50m、20m、23m。经现场勘察，本项目卫生防护距离内主要为工厂，没有居民点、学校等环境敏感点。 由以上分析可知，本项目无组织排放废气对操作工人和周围环境影响较小。 1.7本项目废气污染物排放量核算 有组织排放量核算 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织排放口为一般排放口。本项目有组织排放量核算表见表26。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 筛分工序 颗粒物 1.64 0.007 0.05 2 混合搅拌 颗粒物 3.298 0.014 0.102 3 包装成品 颗粒物 4.97 0.038 0.0046 一般排放口合计 颗粒物 0.1566 有组织排放 有组织排放总计 颗粒物 0.1566 无组织排放量核算。 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 仓库 卸料、投料及筛分粉尘 颗粒物 车间密闭 《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013） 0.5 0.682 2 生产车间 仓顶呼吸及包装 颗粒物 车间密闭 《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013） 0.5 0.017 无组织排放 无组织排放总计 颗粒物 0.699 项目大气污染物年排放量核算。 表28 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.8556 1.8自行监测计划 本项目自行监测计划见表29、表30。 表29 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 筛分工序 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中表 1 标准 混合搅拌 包装成品 表30 无组织废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物 每年一次 （委托有资质的监测单位） 《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中表 3 标准 1.9自查表 本项目自查表见附件9。 水环境影响分析 本项目供水由厂区自备井供给。本项目无生产用水，用水主要为生活用水、运输车辆清洗用水以及厂区道路喷淋用水，根据企业提供的资料，项目共有职工22人，均不在厂区食宿，用水量按60L/人∙d计算，则本项目用水量为1.32m3/d、396.0m3/a。本项目无生产用水，因此无生产废水排放。本项目用水量为1.32m3/d、396.0m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.056m3/d、316.8m3/a。生活污水依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排。 评价认为本项目废水采取以上处理措施后，对地表水环境影响不大。 固体废物影响分析 本项目固体废物主要是生活垃圾和生产固废，均为一般固废。 A、生活垃圾 本项目员工共有22人，生活垃圾按照平均每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为11kg/d、3.52t/a。生活垃圾由企业集中收集后，环卫部门定期清运。 B、生产固废 项目产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、筛分产生的较大颗粒物和生活垃圾，均为一般固废。根据物料平衡计算，除尘器收集的粉尘量为49.20t/a，根据企业提供的资料，在筛分工序段，产生较大的颗粒物约为原料的0.0003%，则产生的颗粒物为0.24t/a，杂物和包装袋，0.075t/a。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 本项目设置一个6m2一般固废暂存间，位于生产车间西北侧，应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求，具体要求如下：a.采取“防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境”的措施，如地面进行硬化等；b.存于室内专用堆放场所，与其他废物分类收集存储；c.设立一般固体废物暂存标识牌等。 本项目固体废物产生及处理措施详见下表： 表31 本项目固体废物产生及处理措施一览表 序号 污染物 产生工序 产生量（t/a） 属性 处理或处置方式 1 生活垃圾 办公、生活 3.52 一般固废 垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运处理 2 生产固废 包装 0.075 收集后置于一般固废暂存间（6m2），定期外售 3 筛分 0.24 4 除尘器收集的粉尘 49.20 回用于生产 综上，经采取以上处理措施后，本项目营运期产生的固体废物均能够得到妥善的处理处置，一般固废能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求，对周围环境影响较小。 噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为空压机、搅拌机、振动筛等设备运行过程产生的机械噪声，经类比调查，噪声设备的噪声级见表32所示。 表32 项目设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 声源值 dB（A） 治理措施 设备源强 车间外1m 1 空压机 1 75-80 70 基础减震、厂房隔声 2 搅拌机 1 75-85 72 基础减震、厂房隔声 3 振动筛 1 70-72 63 基础减震、厂房隔声 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型进行预测。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。本次环评仅对厂房内高噪声设备的噪声进行预测，预测模式采用点声源衰减模式和噪声叠加模式： （1）点源衰减模式： 式中： Lr、L0分别是距声源距离为r、r0处的等效A声级值，dB(A)； r是关心点距离噪声源的距离，m； r0是声压级为L0点距生源距离，r0=1m。 （2）噪声叠加模式： L=L0－10lg{∑100.1Li} 式中： L是预测点噪声叠加值，dB(A)； Li是第i个声源的声压级，dB(A)； n是声源数量。 根据厂区平面布置，依据上述计算公式，按距厂界最近的主要设备噪声衰减后，再叠加的方法计算，厂界噪声预测结果见表33。 表33 项目噪声影响预测值一览表 单位：dB(A) 厂界 噪声源 数量 采取措施后声压级dB（A） 与本项目厂界的距离（m） 衰减结果值 dB（A） 贡献值 dB（A） 标准值 dB（A） 东厂界 空压机 1 70 61 34.29 39.79 昼间60 夜间50 搅拌机 1 72 68 35.34 振动筛 1 63 68 35.34 南厂界 空压机 1 70 22 43.15 48.87 搅拌机 1 72 25 44.04 振动筛 1 63 8 44.93 西厂界 空压机 1 70 40 37.95 42.85 搅拌机 1 72 37 40.63 振动筛 1 63 37 31.63 北厂界 空压机 1 70 38 38.40 42.48 搅拌机 1 72 40 39.95 振动筛 1 63 47 29.55 东丁营 空压机 1 70 300 20.45 24.89 昼间60 夜间50 搅拌机 1 72 300 22.45 振动筛 1 63 305 13.31 由上表可知，项目东、南、北侧厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A）)要求，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类标准(昼夜≤70dB（A），夜间≤60dB（A）)，敏感点东丁营村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 选址可行性分析 本项目位于汝南县金豫商品混凝土有限公司厂区内。项目东侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司料棚，东北方向309m为范湖新村社区，南侧为汝南县长城公路工程有限公司，西侧紧邻公路，北侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司生产车间。距离项目最近的敏感点为项目西南侧约270m的东丁营村，项目所在地交通便利，生产条件良好。 距离项目最近的村庄为项目西南侧270m的东丁营村。距离项目最近的地表水体为项目西南侧约800m的臻头河（溱头河），评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。项目不在县级集中饮用水源和乡镇集中饮用水源保护区范围内。经分析，本项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小；项目设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不存在敏感点。 本项目所占地用途为建设用地，符合三里店乡土地利用总体规划要求。 综上，本次评价认为项目选址可行。 平面布置合理性分析 本项目位于汝南县金豫商品混凝土有限公司厂区内。租用汝南县金豫商品混凝土有限公司场地进行生产。本项目主要包括生产车间、原料区，搅拌楼中部为混合搅拌所用生产设备，高噪音设备主要位于车间内部，东侧为原料区，车间内部分区简单明确，物料运送通畅，布局合理，综上，本项目平面布置基本合理。厂区平面布置见附图三。 本项目环保投资 本项目总投资300万元，环保投资总计80万元，占总投资的26.67%。 表34 本项目环保投资估算一览表 设施类别 污染源 拟采取的治理措施 数量 投资金额（万元） 废气治理 无组织废气治理措施 厂区 厂区出口处配备车轮和车身清洗装置；厂区路面采用硬化，裸露土地全部绿化，厂区道路采用喷淋抑尘装置，厂区安装空气微站 / 5 原料输送过程 粉煤灰、水泥等粉状物料运输过程中均采用真空罐车、气力输送方式输送至筒仓内，砂子采用密闭皮带输送 原材料仓库、车间 原材料仓库、搅拌车间均采用全密闭方式储存，且采用硬质门 筒仓除尘器 筒仓仓顶配套7个仓顶除尘器 7套 32 有组织废气处理措施 筛分 集气罩（四周集气）+袋式除尘器 1根15m高排气筒 1套 16 混合搅拌 仓顶袋式除尘器 1根42m高排气筒 1套 18 包装 集气罩（四周集气）+袋式除尘器+1根15m高排气筒 1套 5 废水治理 车辆冲洗水 沉淀池（1座，22m3） 1套 2 生活污水 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排 / 依托现有 噪声防治 各高噪声设备 基础减震、厂房隔声等 / 0.8 固废处置 一般固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 1.2 废包装袋 1座，占地面积为6m2一般固废暂存间，位于厂区西侧 1个 合计 80 8、环保设施验收 本项目环保设施竣工验收一览表见下表35。 表35 本项目环保设施验收一览表 设施类别 污染源 竣工验收内容主要内容 环保要求 废气治理 无组织废气治理措施 厂区 厂区出口处配备车轮和车身清洗装置；厂区路面采用硬化，裸露土地全部绿化，厂区道路采用喷淋抑尘装置，厂区安装空气微站 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准 原料输送过程 粉煤灰、水泥等粉状物料运输过程中均采用真空罐车、气力输送方式输送至筒仓内，砂子采用密闭皮带输送 原材料仓库、车间 原材料仓库、搅拌车间均采用全密闭方式储存，且采用硬质门 筒仓除尘器 筒仓仓顶配套7个仓顶除尘器 有组织废气处理措施 筛分 集气罩（四周集气）+袋式除尘器 1根15m高排气筒 混合搅拌 仓顶袋式除尘器 1根42m高排气筒 包装 集气罩（四周集气）+袋式除尘器+1根15m高排气筒 废水治理 车辆冲洗水 沉淀池（1座，22m3） / 生活污水 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排 / 噪声防治 各高噪声设备 基础减震、厂房隔声等 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求 固废处置 一般固废 生活垃圾 垃圾桶 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求 废包装袋 1座，占地面积为6m2一般固废暂存间，位于厂区西侧

建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 名称 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 料仓（2砂仓、2水泥仓、1粉煤灰仓、2添加剂） | 粉尘 | 各个料仓顶部均安装1套除尘器处理后车间无组织排放 | 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准 |
|  | 筛分 | 粉尘 | 袋式除尘器处理后经1根15m高的排气筒排放 |  |
|  | 混合搅拌 | 粉尘 | 袋式除尘器处理后经1根42m高的排气筒排放 |  |
|  | 包装 | 粉尘 | 袋式除尘器处理后经1根15m高的排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运处理 | 对保护目标和周围环境影响不大 |
|  | 生产固废 | 颗粒物、废包装袋 | 筛分颗粒物收集后回用于生产，废包装袋暂存于固废暂存间、定期外售 | 对保护目标和周围环境影响不大 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为搅拌机、振动筛、风机及等设备运行过程产生的机械噪声，其噪声源强为70~90dB(A)。采取减震基础等降噪措施并经距离衰减后，，东、南、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类标准。 |
| 主要生态影响(不够时可另附页) 1、厂内道路洒水、运输车辆应覆盖帆布，防止原料洒落，减少运输过程中对沿线的生态影响。 2、厂区加强绿化，尽量减少本项目对生态的破坏。经过上述生态保护措施后，评价认为本项目营运期对周围的生态影响较小。 |

1、结论 1.1项目概况 汝南县金豫干混砂浆有限公司拟投资300万元，建设年产30万吨干混砂浆项目。项目拟选址位于三里店乡，租用金豫商品混凝土有限公司用地，占地面积6666.67m2，建筑面积3500m2，项目营运期拟聘用员工22人。 1.2政策相符性分析 本项目该项目已经汝南县发展和改革委员会备案，备案文号为2019-411727-50-03-066061，（备案证明见附件2）。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在限制类及淘汰类之列，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 1.3选址可行性分析 （1）本项目位于汝南县金豫商品混凝土有限公司厂区内。项目东侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司料棚，东北方向309m为范湖新村社区，南侧为汝南县长城公路工程有限公司，西侧紧邻公路，北侧为汝南县金豫商品混凝土有限公司生产车间。距离项目最近的敏感点为项目西南侧约270m的东丁营村，项目所在地交通便利，生产条件良好。 （2）距离项目最近的村庄为项目西南侧270m的东丁营村。距离项目最近的地表水体为项目西南侧约800m的臻头河（溱头河），评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。项目不在县级集中饮用水源和乡镇集中饮用水源保护区范围内。经分析，本项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小；项目设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内不存在敏感点。 （3）本项目所占地用途为建设用地，符合三里店乡土地利用总体规划要求。 综上，本次评价认为项目选址可行。 1.4平面布置合理性分析 本项目位于汝南县金豫商品混凝土有限公司厂区内。租用汝南县金豫商品混凝土有限公司场地进行生产。本项目主要包括生产车间、原料区，搅拌楼中部为混合搅拌所用生产设备，高噪音设备主要位于车间内部，东侧为原料区，车间内部分区简单明确，物料运送通畅，布局合理，综上，本项目平面布置基本合理。厂区平面布置见附图三。 1.5环境质量现状 （1）本次评价引用汝南县环保局站点2017年连续1年的监测数据，项目区域内2017年SO2、NO2、CO 的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，PM10、PM2.5的年平均浓度和相应百分位数24小时平均第95百分位数浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区域。 （2）本次地表水现状调查断面为臻头河（溱头河）夏屯断面，根据项目所在区域地表水系图（见附图五）可知，臻头河于下游5721m三桥乡沙口村处汇入汝河。COD、氨氮、总磷引用驻马店市环保局发布的《驻马店市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中汝河沙口断面相应的监测数据进行评价，汝河沙口断面各监测因子均满足《地表水境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）根据声环境功能区域规定，建设项目所在区应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）。本项目厂界四周声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，由于项目西侧紧邻道路，项目西侧应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（昼夜≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。区域声环境现状较好。 1.6污染源及环境影响分析 （1）废气 ①有组织废气 本项目有组织废气主要为筛分工序粉尘、混合搅拌粉尘和包装粉尘。 A、筛分粉尘 由产污环节可知，对机制砂进行筛分，筛分过程采用气箱脉冲袋式除尘器，筛分颗粒物经气箱脉冲袋式除尘系统过滤后，经15m高排气筒排放。经除尘器处理后粉尘排放浓度为1.64mg/m3，机制砂筛分粉尘排放量为0.007kg/h、0.05t/a。 B、混合搅拌粉尘 由产污环节可知，混合搅拌工序配备1台袋式除尘器，设计除尘器的风量为4000m3/h，搅拌过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由1根42m高排气筒排放，经除尘器处理后的废气的排放浓度为3.298mg/m3，排放速率为0.014kg/h。 C、包装粉尘 由产污环节可知，包装工序产生的粉尘经包装机自带的集气罩收集后分别经1台袋式除尘器进行处理，最后经1根15m高排气筒排放，经除尘器除尘后干混砂浆包装废气排放浓度为4.79mg/m3，排放速率为0.038kg/h。 本项目干混砂浆生产线粉尘最大排放浓度为4.79mg/m3，可以满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中表 1 标准（≦20mg/m3）要求。 ②无组织废气 本项目无组织粉尘主要包括卸料粉尘、筛分和包装粉尘。本项目无组织粉尘的排放量为0.085t/a。项目无组织废气对环境的影响采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气估算模式预测软件进行估算预测。预测结果显示，本项目颗粒物无组织排放最大落地浓度为0.0309mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准的要求，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目供水由厂区自备井供给。本项目无生产用水，用水主要为生活用水、运输车辆清洗用水以及厂区道路喷淋用水，根据企业提供的资料，项目共有职工22人，均不在厂区食宿，用水量按60L/人∙d计算，则本项目用水量为1.32m3/d、396.0m3/a。本项目无生产用水，因此无生产废水排放。本项目用水量为1.32m3/d、396.0m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.056m3/d、316.8m3/a。生活污水依托汝南县金豫商品混凝土有限公司化粪池处理后用于周围农田灌溉、不外排。 评价认为本项目废水采取以上处理措施后，对地表水环境影响不大。 （3）声环境影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为空压机、搅拌机、振动筛等设备运行过程产生的机械噪声，噪声级在70～90dB(A)之间。经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，东、南、北侧厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A）)要求，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4类标准(昼夜≤70dB（A），夜间≤60dB（A）)，敏感点东丁营村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼夜≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 （4）固废环境影响分析 本项目固体废物主要是生活垃圾和生产固废，均为一般固废。 A、生活垃圾 本项目员工共有22人，生活垃圾按照平均每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为11kg/d、3.52t/a。生活垃圾由企业集中收集后，环卫部门定期清运。 B、生产固废 项目产生的固体废物主要为各除尘器收集的粉尘、筛分产生的较大颗粒物和生活垃圾，均为一般固废。根据物料平衡计算，除尘器收集的粉尘量为49.20t/a，根据企业提供的资料，在筛分工序段，产生较大的颗粒物约为原料的0.0003%，则产生的颗粒物为0.24t/a，杂物和包装袋，0.075t/a。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 2、建议 （1）重视环境保护工作，确保环评报告及其批复意见中提出的各项污染防治措施落实到位，切实履行“三同时”，做到生产设施、环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，待竣工验收后方可正常生产；确保环保资金的投入，确保“三废”均能长期稳定达标排放； （2）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时噪声增大； （3）加强营运期车间生产管理，减少各种材料的浪费，尽量减轻对环境的污染； （4）加强厂区消防安全工作，严格按照消防部门规定要求执行； （5）搞好车间及周边环境卫生工作，厂区垃圾、废料及时清运或回收，避免污染环境，做到安全文明经营； 综上所述，汝南县金豫预拌干混砂浆项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为本项目在该地建设可行。

预审意见： 公章

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图 附图一 本项目地理位置图 附图二 项目周围环境示意图 附图三 厂区平面布置图 附图四 三里店乡土地利用总体规划图 附图五 项目所在区域水系图 附图六 项目现场照片 附图七 本项目卫生防护距离包络线 附图八 本项目与汝南县饮用水源区划位置关系 附图九 本项目与汝南县乡镇集中式饮用水源区划位置关系 附件 附件1 委托书 附件2 备案 附件3 选址意见 附件4 租地协议 附件5 租赁方环评手续 附件6 土地证明 附件7 营业执照 附件8 法人身份证复印件 附件9 自查表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水量2.54

损耗0.72

0.72

厂区道路喷淋用水

损耗0.5

0.5

运输车辆清洗用水

损耗0.264

2

用于农灌、不外排

1.056

1.056

化粪池

生活用水

1.32

建筑材料堆放、运输

噪声

扬尘

基础开挖阶段

主体工程施工阶段

装饰施工阶段

施工期生活垃圾、施工废水、建筑垃圾

G1、N1

原料砂

G2、N2

筛分

G3、N3

G4、N4

G5、N5

G6、N6

机制砂

添加剂

水泥

粉煤灰

计量

计量

计量

计量

G7、N7

混合搅拌

G8、N8

噪声N2

罐车拉走

包装

成品

# 结论与建议