审批意见： 汝环评表[2020]11号 关于《汝南县旭森木业有限公司年产18000立方米 胶合板扩建项目建设项目环境影响报告表》的 审批意见 一、该项目总投资50万元，建设地址位于汝南县留盆镇冯亮村金铺柏油路北侧，符合国家相关产业政策，符合土地利用总体规划，该项目审批事项在汝南县政府网站公示期满。经研究，原则上批准《汝南县旭森木业有限公司年产18000立方米胶合板扩建项目建设项目环境影响报告表》。建设单位据此落实报告表提出的各项环保治理措施和环保治理资金，严格执行建设项目环境管理规定。 二、同意《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、废水：主要为员工生活污水，经化粪池处理后用于周边农田施肥。 2、废气：主要为涂胶废气、热压废气、锯边粉尘和砂光粉尘。涂胶废气和热压废气：经“UV光氧+活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒排放，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）标准限值要求；锯边粉尘和锯边粉尘：经集气罩收集袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。 3、噪声：主要为锯切机、旋切机、锯边机等设备运行噪声，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4、固体废物：主要为边角废料、锯末及收集粉尘、废紫外线灯管、废活性炭、废润滑油和生活垃圾。边角废料、锯末及收集粉尘集中收集暂存，定期外售；废紫外线灯管、废活性炭、废润滑油分类收集暂存，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门清运至城市垃圾填埋场处置。 三、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。同时，项目建成后，生产过程中要落实承诺，严格执行“三同时”管理制度。 四、本批复自印发之日起5年内有效。项目的性质、产品、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响文件。 五、自觉接受环保部门的日常监督管理工作。 经办人：胡 波 王 磊 二〇二0年一月二十日