# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 汝南天固新型建材有限公司技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 汝南天固新型建材有限公司 |
| 编制日期： | 2023年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	34

六、结论	37

附表	38

建设项目污染物排放量汇总表	38

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案表

附件3  项目国土局用地说明

附件4  项目选址意见

附件5  租赁协议

附件6  营业执照

附件7  原有项目环评批复

附件8  原有项目验收批复

附件9  排污许可证

附件10 原有项目检测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  周边环境状况图

附图3  项目平面布置图

附图4　现场照片图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汝南天固新型建材有限公司技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-411727-04-01-844134 |
| 建设单位联系人 | 卢毅 | 联系方式 | 15333968641 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 驻马店市 汝南 县（区） 王岗镇林冲窑场 |
| 地理坐标 | （ 114度 29分 31.5秒， 32度 49分 31.1秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七 非金属矿物制品业”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”——“粘土砖瓦及建筑砌块制造” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汝南县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-411727-04-01-844134 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | / |
| 环保投资占比（%） | / | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15817.37 |
| 专项评价设置情况 | 表 1-1专项评价设置对比表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否需要评价 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目无有毒有害污物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥，不外排 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及以上场地 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策相符性分析 本项目为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，属于《产业结构调整指导目录（2021年本）》中允许类项目；本项目所用生产工艺装备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类项目，属于允许类项目。 因此，本项目符合国家产业政策的要求，已取得汝南县发改委备案（项目代码：2302-411727-04-01-844134，见附件2）。 （二）项目与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》的符合性分析 表 1-2 项目与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》的符合性分析 类别 《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》要求 相符性分析 相符性 工艺与装备 （一）、新建和改（扩）建烧结砖瓦项目；1、严禁建设粘土试行 砖项目（装饰砖、铺地砖及其他特种用途的砖除外） 本项目产品为多孔空心烧结砖 符合 （一）、新建和改（扩）建烧结砖瓦项目；2、大中城市或经济发 达地区新建和改（扩）建烧结砖企业单线生产规模不小于5000 万块（折普通砖）/年；其他地区单线生产规模不小于3000 万块（折普通砖）/年； 本项目年产能原为 1.2亿标砖/年 符合 （一）、新建和改（扩）建烧结砖瓦项目；4、新建和改（扩）建 烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工业。 本项目为隧道窑生产 符合 环境保护 （一）、烧结砖瓦企业大气污染物 排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）中相关的排放限值，待《砖瓦工业污染排放标准》标准实施之日起，执行（砖瓦工业污染排放标准）标准的规定。 本项目大气污染物执行河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022） 符合 综上，根据《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》，本项目的建设符合该行业准入条件。 （三）“三线一单”相符性分析 表1-3 本项目与“三线一单”相符性一览表 序号 内容 符合性分析 1 生态保护红线 项目建设地点位于汝南县王岗镇林冲窑场，根据《河南省生态保护红线划定方案》，项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 项目废气经处理后分别经过排气筒排放，对周围环境的影响较小。 项目噪声主要来要自于生产机械设备，经基础减震、消声隔声等措施，同时加强管理，项目厂界噪声符合标准； 项目运营期生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥，均不外排。 项目产生的一般固废和危险废物均得到妥善处置。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。 3 资源利用上线 供电：该项目用电由汝南县王岗镇供电网供给。 给水：该项目用水水源来自厂区自备井提供。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。 4 环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且本项目不在所在地环境准入负面清单内。 （四）项目与《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》相符性分析 与《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4号)相符性分析对照如下表所示： 表 1-4 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》的相符性分析 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》的要求 本项目情况 符合性 加强再生资源回收利用。推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，鼓励地方建立再生资源区域交易中心。加快落实生产者责任延伸制度，引导生产企业建立逆向物流回收体系。鼓励企业采用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合，培育新型商业模式，打造龙头企业，提升行业整体竞争力。完善废旧家电回收处理体系，推广典型回收模式和经验做法。加快构建废旧物资循环利用体系，加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。 本项目为利用污泥等生产多孔空心烧结砖。本项目建成后， 可提高再生资源的回收利用率 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模： （一）项目概况 为顺应市场需求，汝南天固新型建材有限公司结合生产需要对原有汝南天固新型建材有限公司年产1.2亿高掺量粉煤灰烧结砖项目进行技术改造，提出了本次汝南天固新型建材有限公司技改项目，本项目主要对原材料进行调整，增加了生活污水处理厂污泥、建筑垃圾、坑塘污泥等原料种类。根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于“二十七 非金属矿物制品业”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”——“粘土砖瓦及建筑砌块制造””，应编制环境影响报告表。 受汝南天固新型建材有限公司委托（见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了《汝南天固新型建材有限公司技改项目环境影响报告表》。 （二）项目建设基本情况 原有项目主要建设内容见表2-1。本项目主要建设内容均依托原有项目，未新增建设内容。 表2-1 原有项目主要建设内容一览表 序号 建设内容 幢数 占地面积(m²） 建筑面积(m²） 结构 1 生产车间 1 1000 1000 轻钢结构 2 隧道窑(单通道) 2 3000 3000 平吊顶 3 烘干窑 2 1000 1000 平吊顶 4 陈化库 1 1000 1000 轻钢结构 5 粉煤灰棚 1 1000 1000 轻钢结构 6 搅拌机房 1 200 200 砖混结构 7 配电房 1 50 50 砖混结构 8 消防水泵房 1 50 50 砖混结构 9 办公楼 1 800 800 砖混结构 10 餐厅（食堂） 1 500 500 砖混结构 11 职工宿舍 1 500 1000 砖混结构 12 厕所 1 100 100 砖混结构 13 门卫 1 50 50 砖混结构 14 地磅房 1 150 150 砖混结构 15 成品堆放场及硬化道路 1600 1600 砖混结构 16 总计 11000 11000 注：本项目主要建设内容均依托原有项目，未新增建设内容。 （三）主要生产设备 表2-2 原有工程主要生产设备、设施一览表 序号 设备名称 规格型号 数量(台、套、辆) 备注 — 公用工程 3 1 变压器 59-M-600/10 2 2 深水井 50m 2眼 二 原料处理及成型工序 1 板式给料机 JXGD80×4.5m 4 2 双轴搅拌机 SJ2000 2 3 箱式给解机 GD65 4 4 高速细碎对辊机 GS800x600 2 5 强力双轴搅拌机 SJJ2400 2 6 双级真空挤出机 JK50/50D-3.0 2 7 自动切条机 HOT型 2 8 切坯机 YQP22型 2 三 烘干窑 2 1 烘干窑 2 2 顶车机 4 四 办公楼 包括压力机、干燥箱、振筛机、分析仪等 1 化验设备 1 五 运输工具 28 1 挖掘机 320型 1 2 装载机 50型 1 3 铲车 50型 1 4 运料翻斗车 5 5 三轮车 20 本项目生产设备均来源于原有项目，不另外新增生产设备。 （四）项目原辅材料 表2-3 工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 年用量 供应来源 原项目 本项目 1 粉煤灰 t/a 176400 60000 外购 2 粘土、污泥、建筑垃圾等 m3/a 75600 180000 外购（污泥、建筑垃圾为本次新增原料种类） 3 煤 t/a 5500 50 外购 4 水 m3/a 52500 52500 厂区内自备井供给 5 电 kwh/a 600万 600万 汝南县王岗镇供电所提供 污泥、建筑垃圾等为本次新增原料种类，污泥主要来自汝南县污水处理厂，由汽车运输至厂内，均不含重金属等有害成分。 （五）产品方案 本项目原有生产规模为年生产1.2亿块/年。详见表2-4。 表2-4 产品方案一览表 序号 产品名称 规格型号 产量 孔洞率 1 多孔砖、空心砖、标砖 240mm×115mm×90mm 240mm×115mm×240mm 190mm×190mm×90mm 1.2亿块/年 烧结多孔砖>25% 烧结空心砖>45% 根据市场需求变化，适时调整产品结构，生产其它不同规格尺寸，不同孔洞形状的产品。 （六）公用工程 （1）给水 ①生活用水：项目员工定额100人，均不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》 (DB41/T385-2020），员工生活用水量按照100L/人•d，年生产300天，共计用水量3000m3/a。 ②产品用水：本项目生产过程用水包括成型用水和除尘器用水。 成型用水：用水量约为160m3/d,全部用于生产混料工段，经干燥、烧结后全部蒸发掉，不外排。 本工程釆用湿法脱硫除尘器对干燥窑废气进行处理，湿法脱硫除尘器循环用水总用水量为500 m3/d，每天补充水量为5.0m3，湿法脱硫除尘水经沉淀池沉淀处理后，全部循环使用不外排。 （2）排水 厂内员工约100人，生活污水主要为员工洗漱用水、厕所冲洗水等，每天约产生生活污水8m3,主要污染物为COD、BOD、SS。厂内设置有化粪池，经处理后的废水用于周围农田施肥，不外排。 （七）工作制度及劳动定员 本项目年营业天数为300天，每班工作24小时，三班制。工作人员原有100人，本项目未新增人员，有宿舍，设食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺及产污节点简述： 图2-1 生产工艺及产污节点图 生产工艺简介： （1）原料处理 粉煤灰、粘土/污泥、建筑垃圾和煤分别运至原料堆区储存，再用装载机将粉煤灰装入受料斗中，经锤式细碎机粗破后，用斗式提升机将其送至细碎车间；经锤式细碎机进一步细碎，粉碎后粒度应控制在2mm以下，用带式输送机、斗式提升机将物料送至振动筛内进行筛分，合格的粉煤灰、粘土/污泥、建筑垃圾和煤进入陈化库陈化。粗料返回细碎机内重新粉碎。用混料皮带将配合好的物料直接送入搅拌机中，充分搅拌混合，储存待用。 （2）配料搅拌 对于粉煤灰、粘土/污泥、建筑垃圾物料的配料，采取以下方式：粉煤灰采用带式定量给料机计量，计量后物料进入混料带式输送机；粘土/污泥、建筑垃圾经过棒闸、带式定量给料机计量。 水经液体电子定量给料仪计量，通过给水管进入搅拌机内。该计量仪的流量传感器可以输出流量信号，通过调整给水泵的电机转速控制管道内的流量，进而调整到给水配比要求。 整个配料工艺实行计算机控制，各给料设备采用无给变速的方式，确保各组份物料符合工艺配比设计要求。配料系统具有配料计量准确、自动控制水平高、运行可靠、便于管理等特点，可以满足称量精度、搅拌均匀以及产量要求。 为了保证陈化效果，同时又具有储备的功能，选用桥式陈化库，以确保原料良好的成型性能和储存功效。将混合料均匀地分布在陈化池陈化三天后，用桥式多斗挖掘机均匀挖出，经陈化后的原料，颗粒易疏解，原料中的水分均匀化程度提高，提高了原料的成型性能，对稳定生产起较大作用。用搅拌挤出机对陈化后的混合料进一步加水混合搅拌均化，使其达到成型水分要求，同时进一步改善泥料的塑性。配料搅拌过程中均加入水，本过程不产生粉尘。 （3）成型及切码 二次搅拌均化后的泥料进入双级真空挤出机，在上级搅拌混合过程中，泥料受水和蒸汽作用，温度进一步得到调节，在螺旋搅刀挤压下，泥料受到破碎、揉练和混合，并不断向真空室移动。泥料经过搅拌、挤压后经机口挤出成矩形泥条，再依次通过机口处的无动力皮带机、连接皮带机，被输送至自动切条机处，经自动切坯机切割成一定长度的坯条，最后由窑车送至烘干隧道干燥。 （4）干燥及焙烧 该生产线干燥与焙烧采用一次码烧工艺，分别采用烘干隧道和焙烧隧道窑进行干燥和焙烧。干燥热源为隧道窑焙烧产生的含热焙烧废气，热风道埋于地下，焙烧废气由抽风机抽送至热风道内，循环使用。 本项目采用双通道隧道窑，生产能力为年产1.2亿块粉煤灰烧结砖生产线。隧道窑设有排烟系统、抽余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。 营运期主要污染工序见表2-5： 表 2-5 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 生产过程 干燥及焙烧 颗粒物、SO2、氮氧化物、氟化物 破碎 颗粒物 废水 日常生活 生活废水 COD、氨氮 噪声 生产机械 机械运行过程 机械噪声 固废 生产固废 员工生活 生活垃圾 成型、烧制、品检 废泥坯、废砖 脱硫除尘系统 脱硫渣 布袋除尘器 粉尘 机械检修 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 汝南天固新型建材有限公司位于汝南县王岗镇林冲窑场,该厂建于 2013 年，厂区占地面积15817.37m2，建筑面积11000m2。2013年5月该公司委托驻马店市环境保护研究所编制了《汝南县天固新型建材有限公司年产1.2亿高掺量粉煤灰烧结砖项目环境影响报告表》，驻马店市环保局于2013年10月9日出具了关于《汝南县天固新型建材有限公司年产1.2亿高掺量粉煤灰烧结砖项目环境影响报告表》的批复（驻环监表（2013）60号），详见附件7。原项目于2016 年7月22日通过了该项目的竣工环保验收，由汝南县环保局出具了验收意见（汝环评验〔2016〕7号），详见附件8。原项目于2020年6月29日办理了排污权证证书编号为：914117270904368191001V，详见附件9。 项目原有工程污染物如下：（参考2021年最近常规监测报告数据） 一、废气 项目运营期产生大气污染物主要为轮窑烟气（颗粒物、SO2、氮氧化物、氟化物）和破碎颗粒物。根据企业 2021 年 5 月 13 号委托河南省博研检测技术有限公司出具的年度监测报告可知（见附件10）， 项目废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物）排放达标，监测结果如下： 有组织废气检测结果 表 2-6 有组织废气检测结果一览表 采样日期 采样点位 频次 标干流量(m3/h) 颗粒物排放浓度(mg/m3) 颗粒物排放 速率(kg/h) 氧含量(%) 实测值 折算值 2021.05.13 脱硫塔出口 一 4.89×104 8.4 19.4 0.410 19.7 二 4.99×104 8.5 19.6 0.424 19.7 三 4.99×104 8.6 18.4 0.429 19.6 均值 4.95×104 8.5 19.1 0.421 19.7 采样日期 采样点位 频次 标干流量(m3/h) 二氧化硫排放浓度 (mg/m3) 二氧化硫排放速率(kg/h) 氧含量(%) 实测值 折算值 2021.05.13 脱硫塔出口 一 4.89×104 13 30 0.635 19.7 二 4.99×104 14 32 0.698 19.7 三 4.99×104 12 26 0.599 19.6 均值 4.95×104 13 29 0.644 19.7 采样日期 采样点位 频次 标干流量(m3/h) 氮氧化物排放浓度(mg/m3) 氮氧化物排 放速率 (kg/h) 氧含量(%) 实测值 折算值 2021.05.13 脱硫塔出口 一 4.89×104 10 23 0.489 19.7 二 4.99×104 10 23 0.499 19.7 三 4.99×104 9 19 0.449 19.6 均值 4.95×104 10 22 0.479 19.7 备注：折算值为实测值换算为基准含氧量18%状态下的排放浓度值。 2、有组织废气检测结果 表 2-7 有组织废气检测结果一览表 采样日期 采样点位 频次 颗粒物 标干流量(m3/h) 实测浓度(mg/m³) 排放速率(kg/h) 2021.05.13 袋式除尘器排气筒1# 出口DA002 一 7.03×103 7.2 0.051 二 7.00×103 6.7 0.047 三 7.09×103 6.7 0.047 均值 7.04×103 6.9 0.048 袋式除尘器排气筒2# 出口DA003 一 3.13×103 6.4 0.020 二 3.17×103 6.6 0.021 三 3.20×103 7.0 0.022 均值 3.16×103 6.7 0.021 采样日期 采样点位 频次 氟化物 标干流量(m3/h) 实测浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 2021.05.13 脱硫塔出口 一 4.89×104 0.09 4.40×10-3 二 4.91×104 0.09 4.42×10-3 三 4.90×104 0.07 3.43×10-3 均值 4.90×104 0.08 4.08×10-3 3、无组织废气检测结果 表 2-8 无组织废气检测结果一览表 采样日期 采样点位 总悬浮颗粒物(TSP) 备注 检测时间及浓度(mg/m3) 07:30～08:30 08:40～09:40 09:50～10:50 11:00～12:00 2021.05.13 厂界上风向1# 0.233 0.217 0.267 0.200 风向：东风 风速：1.0～1.4m/s 气温/气压：22.0℃～25.3℃/100.4kPa～100.6kPa 厂界下风向2# 0.300 0.401 0.384 0.384 厂界下风向3# 0.400 0.351 0.467 0.417 厂界下风向4# 0.401 0.367 0.367 0.317 监测结果表明：其有组织废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物）浓度和厂界无组织污染物（颗粒物）均符合河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表1中新建企业大气污染物有组织排放浓度限值相关要求（颗粒物：10mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物：100mg/m3；氟化物：3mg/m3）和表1中企业边界大气污染物浓度限值要求。 根据上表各污染物排放数据及隧道窑工作时间可计算企业现有污染物排放情况如下： 二氧化硫排放量：0.644kg/h*24h*300d=4636.8kg/a=4.6368t/a 氮氧化物排放量：0.479kg/h*24h*300d=3448.8kg/a=3.4488t/a 颗粒物排放量：0.421kg/h*24h*300d=3031.2kg/a=3.0312t/a 氟化物排放量：4.08×10-3kg/h*24h*300d=29.376kg/a=0.029376t/a 根据原环评验收批复中相关总量排放要求：SO2：13.8t/a、氮氧化物（NOx）：13.8t/a，根据上述核算量可知，实际SO2排放量4.6348t/a＜13.8t/a，氮氧化物排放量3.4488t/a＜13.8t/a。故实际排放量可满足总量控制要求。 二、废水 原项目废水主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。原项目无废水外排。 三、噪声 根据企业2021年5月13日委托河南省博研检测技术有限公司出具的年度监测报告可知，项目厂界噪声排放达标，监测结果如下： 表 2-9 厂界噪声监测结果一览表 采样日期 检测点位 检测结果 〔dB(A)〕 昼间 夜间 2021.05.13 厂界东 52 40 厂界南 53 42 厂界西 52 42 厂界北 53 40 监测结果表明：厂界东、厂界北、厂界南、厂界西昼间、夜间等效连续（A）声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。 四、固废 本项目固体废物主要为废砖、脱硫渣、除尘器粉尘、废机油和生活垃圾。废砖、脱硫渣、除尘器粉尘均作为原料回收利用；生活垃圾由企业收集清理后由环卫部门清运至垃圾处理厂；废机油委托有资质的单位处置。 综上，废气、废水、噪声排放均达相应排放标准，生活垃圾、一般固废和危险废物均得到合理处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 评价引用驻马店市生态环境局“环境空气质量自动监控系统”发布的汝南县的环境空气质量数据（2020年1月1日～2020年12月31日）。按照HJ663中六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表3-1 项目区域环境空气质量数据统计 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 PM10 年平均质量浓度 73 70 104.29 超标 PM2.5 年平均质量浓度 43 35 122.86 超标 CO 第95百分位数日平均浓度 500 4000 12.5 达标 O3 第90百分位数日最大8小时平均浓度 103 160 64.375 达标 由表3-1可知，2020年汝南县环境空气质量6项基本因子，除PM10、PM2.5外，其他因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。 根据《关于印发驻马店市2022年大气、水、土壤污染防治和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（驻环委办〔2022〕号）等文件，通过严控“两高”行业产能、巩固“散乱污”企业综合整治成果、深化工业污染治理、加快推进排污许可管理、有效推进洁净煤配送体系建设、开展锅炉综合整治、推广绿色货运、加快新能源车辆推广应用、加强扬尘综合治理、推进露天综合整治、严控秸秆露天燃烧、控制农业排放、严厉查处机动车超标排放行为、加强非道路移动源污染防治、全面排查工业炉窑、加大落后产能工业炉窑淘汰力度、实施工业炉窑深度治理、实行差别化工业企业错峰生产等措施改善当地环境质量。 2、水环境 本项目厂址位于汝南县王岗镇林冲窑场，项目建成运营后无生产废水产生，主要污水为职工生活废水，经厂区内化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。根据驻马店市生态环境局网站公布的《2022年12月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》，汝河正阳梁庄村断面地表水监测数据见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果统计与分析 单位：mg/L（pH除外） 监测断面 项目 COD 氨氮 总磷 汝河正阳梁庄村 测值 10.5 0.38 0.14 标准值 20 1.5 0.3 超标率 0 0 0 根据本次监测结果：汝河正阳梁庄村断面水质较好，主要污染因子均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准的要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在区域属于2类功能区，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。根据企业2021年5月13日委托河南省博研检测技术有限公司出具的年度监测报告可知，项目厂界噪声排放达标，监测结果如下： 表 3-3 厂界噪声监测结果一览表 采样日期 检测点位 检测结果 〔dB(A)〕 昼间 夜间 2021.05.13 厂界东 52 40 厂界南 53 42 厂界西 52 42 厂界北 53 40 监测结果表明：厂界东、厂界北、厂界南、厂界西昼间、夜间等效连续（A）声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。因此，项目所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 要采取有效的环保措施，使本项目在运行中，不会影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量、声环境质量和生态环境质量。 1．大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标为厂界外 500 米范围。 表3-4 本项目周围大气环境保护目标及其距离 类别 保护目标 方位 与本项目距离（m） 规模(人) 保护目的和级别 大气环境 王庙 西南 480 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2．水环境保护目标 地表水环境保护目标见下表，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表 3-5 本项目水环境保护目标一览表 保护类别 环境保护目标 距离 方位 保护级别 水环境 汝河 2800m 北 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 3．声环境保护目标 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 4．生态环境保护目标 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气污染物排放标准执行河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）排放限值相关要求。 表3-6 废气污染物排放标准值 污染物名称 有组织 厂界浓度限值（mg/m3） 执行标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 颗粒物 10 1 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022） 二氧化硫 50 0.5 氮氧化物 100 / 氟化物 3 0.02 2、水污染物排放标准 营运期废水主要为员工生活废水，经化粪池处理后农田施用，不外排。 3、噪声排放标准 本项目所在地区域属于2类声环境功能区，因此本项目东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目噪声排放标准见表3-7。 表3-7 噪声排放标准 标准名称 标准号 执行 标准 项 目 标准值 类别 限值 单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 2类 等效声级LAeq 昼间 60 dB（A） 夜间 50 4、固体废物 本项目一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目工程分析，本项目纳入总量控制的因子主要是SO2、NOX。 （1）SO2排放量核算： SO2排放量=年烟气排放量×排放烟气中SO2浓度（标准）=515760000m3/a×17.22mg/m3=8.88t/a （2）NOX排放量核算： NOX排放量=年烟气排放量×排放烟气中NOX浓度（标准）=515760000m3/a×11.59mg/m3=5.976t/a （3）根据企业2016年取得的原环评验收意见（见附件），原有项目总量：SO2为13.8t/a，NOX为13.8t/a，因此本项目还执行原环评验收意见中的SO2、NOX中的总量。 表3-8 本项目总量控制指标 污染物 现有项目排放量（t/a） 本项目排放量（t/a） 总量控制（t/a） SO2 13.8 8.88 13.8 NOx 13.8 5.976 13.8 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目只增加了原辅材料的种类，不新增土建工程，施工期对外界环境影响很小，故不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、源强核算 本工程废气污染源主要包括原料输送、装载机卸料扬尘，原料破碎粉尘，焙烧隧道窑燃煤废气等。配料搅拌过程中均加入水，不产生粉尘。原料污泥进厂前已进行脱臭处理，在进厂后直接与粉煤灰等混合，不产生恶臭气体。 （1）原料输送、装载机卸料扬尘 扬尘主要是原料装卸、运输装卸及生产车间内土质粗碎细碎过程中产生的扬尘。将原料贮存在半封闭的原料库内，避免在大风天气情况下运输原料，在原料运输过程中，运输车辆应加装覆盖物，防止散落和扬尘的产生，装卸过程轻起轻放防止出现大范围的扬尘（粉尘），原料的处理和搅拌等生产工序在封闭型的生产车间进行，生产过程中经常洒水，加料过程中注意进料口的封闭，减少遗漏。可以严格控制扬尘的污染。 （2）隧道窑燃煤废气 本项目为烧结多孔砖类，原料中掺有部分粉煤灰及页岩，外燃只需用少量煤助燃。成型干燥后的砖坯在轮窑中烧成，砖坯在窑内被烧过程产生烧结废气，主要污染物为烟尘、SO2、氮氧化物。由于氟化物产生量较小，不对其定量分析。本项目将利用原有配套湿式石灰法脱硫除尘净化系统来处理颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，尾气达标排放，对大气环境造成的污染影响较小，措施可行。 ①颗粒物： 砖坯中成分大部分是污泥（粘土）、粉煤灰和煤渣及建设垃圾（页岩），在砖烧制过程中，煤渣及粉煤灰将受热燃烧，对保持窑内焙烧温度起到主导作用，依靠煤渣及粉煤灰的热量完全足够。生火后煤渣及粉煤灰本身的发热量可满足生产过程中的热能要求，不需外加其他燃料。项目颗粒物产生量核算参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”，详见表 4-1。（项目年产标砖12000万块） 表 4-1 3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 烧结类砖 瓦及建筑 砌块 粘土、页岩、粉煤灰、污 泥等 砖瓦工业焙烧窑炉(单条) ≥5000万块标砖/年 工业废气量（窑 炉） 标立方米/万块标砖 42980 / / 颗粒物 （窑炉）（燃煤等） 千克/万块 标砖 4.73 湿式除尘 95 根据上表，经计算本项目颗粒物产生量为 56.76t/a，排放量约为2.838 t/a，排放速率约为 1.1825kg/h，排放浓度约为5.5mg/m3。 ②二氧化硫： 项目二氧化硫产生量核算参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表”，详见表 4-2。（项目年产标砖12000万块） 表 4-2 3031 烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 烧结类砖 瓦及建筑 砌块 粘土、页岩、粉煤灰 、污 泥等 砖瓦工业焙烧窑炉(单条) ≥5000 万块标砖/年 工业废气量（窑 炉） 标立方米/万块标砖 42980 / / 二氧化硫（窑炉）（燃煤等） 千克/万块 标砖 14.8 石灰石/石灰-石膏湿法 95 根据上表，经计算本项目二氧化硫产生量为177.6t/a，排放量约为8.88 t/a，排放速率约为3.7kg/h，排放浓度约为17.22mg/m3。 ③氮氧化物 项目氮氧化物产生量核算参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031 烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表”，详见表 4-3。（项目年产标砖12000万块） 表 4-3 3031 烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 烧结类砖瓦及建筑砌块 粘土、页岩、粉煤 灰、污泥等 砖瓦工业 焙烧窑炉 (单条) ≥5000 万块 标砖/ 年 工业废气量（窑 炉） 标立方米/万块标砖 42980 / / 氮氧化物（窑炉）（燃 煤等） 千克/万块标砖 1.66 石灰石/石灰-石膏湿 法 70 根据上表，经计算本项目氮氧化物产生量为19.92t/a，排放量约为5.976t/a，排放速率约为2.49kg/h，排放浓度约为11.59mg/m3。 （3）原料破碎粉尘 项目破碎机用来破碎废泥坯及不合格的废砖等，其粉尘产生量核算参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3031烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表” 详见表 4-4。（项目年产标砖12000万块） 表 4-4 3031 烧结类砖瓦及建筑砌块制造系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术平均去除效率（%） 烧结类砖瓦及建筑砌块 粘土、页岩、粉煤灰 、煤矸石等 破碎、筛分、成型干燥等 所有规模 工业废气量（除窑炉外工艺 废气） 标立方米/ 万 块 标砖 8290 / / 颗粒物（除窑炉外工艺废气） 千克/万块标砖 1.23 袋式除尘 98 根据上表，经计算本项目破碎机粉尘产生量为14.76t/a，粉尘经袋式除尘器处理，处理效率达98%，处理后排放量约为 0.2952 t/a。排放速率约为0.123kg/h，排放浓度约为2.97mg/m3。 表 4-5 废气污染物产排情况一览表 排放源 来源 产生量 t/a 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 1#排气筒 隧道窑烟气（颗粒物） 56.76 2.838 1.1825 5.5 隧道窑烟气（二氧化硫） 177.6 8.88 3.7 17.22 隧道窑烟气（氮氧化物） 19.92 5.976 2.49 11.59 2#排气筒 破碎粉尘 14.76 0.2952 0.123 2.97 （4）原料运输过程中产生的无组织（扬）粉尘废气 无组织排放粉尘废气为原料装卸及堆存过程产生的粉尘废气。原料大部分湿度、比重较大，而扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，在物料装卸过程中只产生极少量的无组织排放。 2、达标分析 （1）有组织排放达标分析 表 4-6 有组织污染源产排情况一览表 排放源 污染物名称 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 最高允许排放浓度 执行标准 达标情况 1#排气筒 颗粒物 1.1825 5.5 10 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234—2022） 达标 二氧化硫 3.7 17.22 50 氮氧化物 2.49 11.59 100 2#排气筒 颗粒物 0.123 2.97 10 达标 （2）无组织排放控制措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中5.3.2.3条，无组织排放控制要求如下： 表 4-7 砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求 序号 主要生产单元 无组织排放控制要求 1 原辅料制备 （1）粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、沾湿物料等料场应采取封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙、或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。 （2）原料均应在封闭、半封闭料场（仓、库、棚）中进行。 （3）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。 （4）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌、制备等工序 ， 均应采用封闭式作业，并配备除尘设施。 2 成型干燥系统 成型、干燥、焙烧及打包等工序的产尘节点应设置集气罩，并配备除尘设施。 3 烧成系统 脱硝用氨水采用全封闭罐车运输、配氨气回收或吸收回用装置，氨罐区设氨气泄漏检测设施。 4 其他要求 （1）厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 （2）厂区应设置车轮冲洗设施，或采取其他有效控制措施。 （3）脱硝系统氨的储存、卸载、输送、制备等过程应密闭，并采取氨气泄漏检测措施。 （4)煤气发生炉气化后的固体残渣，应采取围挡、覆盖等抑尘措施。 3、污染防治技术可行性 ①排气筒基本信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中内容可知：砖瓦工业隧道窑烟囱为一般排放口，本项目所用废气防治技术基本符合该技术规范要求，因此本项目废气防治技术可行。废气排放口设置在隧道窑东北角。隧道窑密闭，烟气经风机输送到处理设备处理后经40m排气筒高空排放。项目破碎粉尘采用布袋除尘器处理后经15m排气筒高空排放。 ②依托工程的可依托性 本项目隧道窑烟尘的处置，依托原有的废气处理设备（脱硫除尘净化系统），利用石灰石湿法处理隧道窑中的二氧化硫及氮氧化物，湿法除尘处理隧道窑烟尘。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中 4.3.3.3 条相关治理措施推荐技术可知，本项目二氧化硫及烟尘的处置措施符合其相关要求，采用其推荐技术。氮氧化物的处置和二氧化硫处置措施相同，由于其本身也为酸性气体，该石灰石湿法处理工艺对氮氧化物也有着较可观的处理效率。根据企业最新的监测报告可知其氮氧化物排放浓度为22mg/m3，符合河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表1中新建企业大气污染物浓度限值（氮氧化物：100.0mg/m3）。设备处理效率约参考行业均值约70%。因此，在保证原处理效率的前提下，氮氧化物处理设备可依托原有设备。项目破碎粉尘采用布袋除尘器处理，采用了《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中 4.3.3.3 条相关治理措施推荐技术，故该治理措施可行。 4、非正常工况 非正常工况为破碎工序配套布袋除尘器损坏失效（除尘效率0%）以及隧道窑配套脱硫装置故障（处理效率0%）。非正常工况排放情况下污染物排放见下表。 表4-8非正常工况排放一览表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率kg/h 单次持续时间/h 年发生频次 应对 措施 1#排气筒 环保设备检修 颗粒物 110.05 23.65 1 2 停产 二氧化硫 344.35 74 氮氧化物 38.62 8.3 2#排气筒 环保设备检修 颗粒物 148.37 6.15 1 2 停产 5、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）制定本项目的监测计划。项目监测计划见表 4-9。 表 4-9 本项目监测计划与监测内容 项目 监测位置 监测因子 监测频次 执行标准 废气 1#排气筒 颗粒物 1 次/半年 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表1 二氧化硫 1 次/半年 氮氧化物 1 次/半年 氟化物 1 次/半年 2#排气筒 颗粒物 1 次/半年 废气 厂界 颗粒物 1 次/年 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表2 二氧化硫 1 次/年 氟化物 1 次/年 二、废水环境影响分析及防护措施 本项目的粉煤灰贮存在料库内，不产生渗滤液对地下水污染，外排废水为职工生活污水，无生产性废水。本项目劳动定员为100人，大部分来自周边居民，每人每天用水量按0.1m³计，则用水量为10m3/d。职工生活污水产生量为8m³d，2400t/a。职工生活污水采用化粪池处理，处理后全部用于周围农田施肥，不外排。 三、噪声环境影响分析及防护措施 1、噪声源强 该项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、搅拌机、挤出机、挤砖机、切坯机和风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A）。噪声源强及减噪措施见表4-10。 表4-10 噪声污染源强及治理措施表 序号 噪声源 源强dB（A） 减噪措施 1 挖掘机 90～109 选择低噪声设备，夜间不施工 2 装载机 70～95 置于半封闭的原料棚内 3 锤式破碎机 80～90 置于封闭的破碎间内 4 搅拌机 70～80 5 挤出机 70～75 置于封闭的车间内 6 挤砖机 75～80 7 切坯机 70～75 8 风机 92～95 至于封闭厂房内并加装消声器 在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。搅拌机、挤出机、挤砖机、切坯机、风机等设置在封闭的生产车间内，车间采取实体围墙。高噪声设备加设减振基础或减振垫，风机加装消声器等，采取以上措施后，噪声可降低20～25dB（A）。 2、噪声衰减情况及达标分析 建设单位采取如下控制措施： ①合理布局车间，设备选型时首先选用低噪声设备； ②隧道窑密闭，隧道窑采用砖混结构，生产设备增加减振处理（设浮动底座或设阻尼隔振胶垫）。 ③定期维护保养设备； ④厂房外设围墙，围墙和厂房之间栽种乔木等植物，通过绿化来降低噪音。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目的监测计划。项目监测计划见表 4-11。 表 4-11本项目监测计划与监测内容 项目 监测位置 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界 Leq（A） 1 次/季度 东、南、西、北侧执行《工业企业厂界噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类标准； 四、固体废物环境影响分析及防护措施 1、固体废物的产生情况 项目营运期固体废物包括一般工业固废（布袋除尘器粉尘、废砖、脱硫除尘渣）、危险废物（废机油）、生活垃圾。固体废物产生情况见表 4-12。 表 4-12 固体废物产生情况汇总表 污染物名称 产污工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 处理措施 生活垃圾 员工生活 固态 废纸、废塑料、有机垃圾等 15 送到垃圾填坦埋场 废砖 成型、烧制、品检 固态 废砖 2520 回用于生产，临时堆棚（依托原有）存放 脱硫渣 脱硫除尘净化系统 固态 脱硫渣 12.375 布袋除尘器粉尘 布袋除尘器 固态 粉尘 68.4 废机油 设备检修 液态 废机油 0.4 危废暂存间暂存后， 委托具有危险废物处置资质的单位处置 本项目固体废物主要为不合格粉煤灰烧结砖、窑灰及少量的生活垃圾均为一般固废。不合格多孔砖产生量按成品砖的1%，产生量为2520t/a；除尘灰渣产生量为68.4t/a；生活垃圾按每人每天0.5Kg计算，生活垃圾产生量为15t/a。设备定期维护产生废机油，产生量约为 0.4t/a。危废暂存间暂存后， 委托具有危险废物处置资质的单位处置。不合格多孔砖及除尘灰渣可全部用作烧砖原料或用于铺路，职工生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期送至垃圾处理场填埋处理。根据计算，脱硫剂废渣产生量12.375t/a，对人类身体无害，可回收制砖。 3、固体废物处置措施 （1）生活垃圾 项目厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 （2）一般工业固体废物 建设单位在依托原来临时堆棚，用于存放本项目产生的一般工业固废。一般工业固废贮存间设置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；具体为：贮存间采取防风防雨措施；贮存地装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理。建设单位在落实上述措施的前提下，项目产生的一般工业固体废物对环境基本无影响。 （3）危险废物 建设单位在办公楼设置危险废物暂存间，用于存放本项目产生的危险废物，定期委托有资质单位外运处置。危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单设置，采取“四防”（防风、防雨、防晒、放渗漏）措施，危险废物均采取密封桶装或袋装，采用托盘进行分类、分区收集，并张贴环保警示标识。 本项目产生的危险废物主要以液体形式存在，废桶置于防渗托盘上，贮存场所地面为耐腐蚀硬化地面，表面无裂隙，因此，贮存过程对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 五、土壤及地下水环境 项目区为工业用地，不涉及水源保护区等敏感区。 本项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，同时储存的机油泄漏可能对土壤造成影响，属于污染影响型。营运期发生风险事故导致油类物质入渗土壤环境造成的入渗型影响。废气治理设施正常运行，废气污染物得到有效控制；原料车间及存放油类物质仓库做好防渗措施的情况下，本项目几乎不存在地下水和土壤污染途径。 （1）地下水及土壤环境影响评价 项目油类物质存放于办公楼，地面进行防渗处理。各区域采取有效防渗措施，项目建设后对土壤环境影响较小，不会对周边居民产生影响。 （2）污染防控措施 存放油类物质机修车间（含危险废物暂存间）按照等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）严格防渗，发生泄漏时有防渗层的阻隔，经及时处理能够防止渗入土壤。 六、本项目污染物排放“三笔账”分析 表4-13 本项目污染物排放“三笔账”分析一览表 项目 污染物名称 现有项目排放量（t/a） 以新带老（t/a） 本项目排放量（t/a） 总体排放量 增减量（t/a） 废气 颗粒物 10.87 10.87 3.1332 3.1332 -7.7368 SO2 13.8 13.8 8.88 8.88 -4.92 NOx 13.8 13.8 5.976 5.976 -7.824 废水 CODcr 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固废 除尘器粉尘 68.4 68.4 68.4 68.4 0 脱硫渣 12.375 12.375 12.375 12.375 0 废砖 2520 2520 2520 2520 0 生活垃圾 15 15 15 15 0 废机油 0.4 0.4 0.4 0.4 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | 湿式石灰法脱硫除尘设备40m排气筒 | 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234—2022） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器15m 排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池（容积均为10m3） | 农田施肥，不外排 |
| 声环境 | 机械设备运行噪声等 | 噪声 | 对高噪声设备等设置减震基础并增加减震垫。 加强设备管理维修，杜绝因设备不正常运行而产生的高噪声。合理安排生产时间，高噪声设备应尽量避免在夜间作业。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：废泥坯及废砖、脱硫渣、布袋除尘器粉尘，堆棚临时存放，回收再利用于生产。 危险废物：废机油，暂存于危废暂存间后为拖有资质单位处置。 生活垃圾：集中收集后由环卫部门定时清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 环保设施定期巡检，原料仓库及危废暂存间做好防渗措施，一般固废暂存间等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，防渗结构渗透系数 K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 执行。其他区域也全部采取防渗防腐蚀处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 企业在项目建成后及时修订应急预案，并于驻马店市生态环境局汝南分局备案。 |
| 其他环境管理要求 | 建立健全环境管理部、定环境管理制度、监测计划、风险防范措施和应急预案，按规范实施并形成文件存档。依照《排污许可证申请与核发技术 规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中相关规定，落实排污许可证管理制度，及时变更排污许可证。排污许可证由正本和副本构成，其申请和管理程序如下: (一)填报排污许可证申请表；(二)委托环境监测单位对企业排污现状进行监测；(三)将排污许可证申请表、排污申报登记表、有效监测报告、原发排污许可证(正、副本)、排污口规范化证明及在线联网证明、建设项目环评、现场监察记录、危废处置相关资料、排污费核定通知书及缴费收据、工商营业执照(正、副本)及组织机构代码证，报当环境保护主管部门审核； (四)由环境保护主管部门发放排污许可证； 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目的监测计划。项目监测计划见表 5-1、5-2。 表 5-1 废气监测计划与监测内容 项目 监测位置 监测因子 监测频次 执行标准 废气 1#排气筒 颗粒物 1 次/半年 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表1 二氧化硫 1 次/半年 氮氧化物 1 次/半年 氟化物 1 次/半年 2#排气筒 颗粒物 1 次/半年 废气 厂界 颗粒物 1 次/年 二氧化硫 1 次/年 河南省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/ 2234—2022）表2 氟化物 1 次/年 表 5-2 本项目监测计划与监测内容 项目 监测位置 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界 Leq（A） 1 次/季度 东、南、西、北侧执行《工业企业厂界噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类标准； 企业在项目建成后及时进行竣工环境保护验收，本项目营运期“三同时”验收内容包括废气治理、废水治理、噪声治理、固废管理等，详细内容见表 5-3。 表 5-3 “三同时”验收一览表 项目 环保设施 验收因子 验收标准 废水治理 化粪池、 生活污水处理后农田施肥，不外排 严禁外排 废气治理 脱硫除尘系统 烟尘、SO2、NO2、氟化物 DB41/ 2234—2022 噪声治理 减振、隔声、消声 LeqA GB12348-2008 中 2 类标准 固废治理 生活垃圾收集箱 生活垃圾收集、转运情况 / 废料临时存放点 防风、防渗、防雨淋 GB18599-2020 危废暂存间 防风、防雨、防晒、放渗漏 GB18597-2001 |

# 六、结论

汝南天固新型建材有限公司技改项目位于汝南县王岗镇林冲窑场，项目总投资50万元，本项目生产粉煤灰烧结砖，技术改造主要对原材料进行调整，增加了生活污水处理厂污泥、建筑垃圾、坑塘污泥等原料种类。本项目建设符合国家及地方产业政策要求，符合汝南县环境保护规划的要求，项目用地性质属工业建设用地，符合项目周边环境功能要求。项目运营期在严格采取本次评价提出的各项污染治理措施后，各项污染物可稳定达标排放，对区域环境影响较小。因此，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 10.87t/a | 10.87t/a | 0 | 3.1332t/a | 10.87t/a | 3.1332t/a | -7.7368t/a |
|  | SO2 | 13.8t/a | 13.8t/a | 0 | 8.88t/a | 13.8t/a | 8.88t/a | -4.92t/a |
|  | NOX | 13.8t/a | 13.8t/a | 0 | 5.976t/a | 13.8t/a | 5.976t/a | -7.824t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 15t/a | 15t/a | 0 | 15t/a | 15t/a | 15t/a | 0 |
|  | 废砖 | 2520t/a | 2520t/a | 0 | 2520t/a | 2520t/a | 2520t/a | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 68.4t/a | 68.4t/a | 0 | 68.4t/a | 68.4t/a | 68.4t/a | 0 |
|  | 脱硫渣 | 12.375t/a | 12.375t/a | 0 | 12.375t/a | 12.375t/a | 12.375t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.4t/a | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | 0.4t/a | 0.4t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

原料

颗粒物

细碎

配料搅拌

成型切码

焙烧

颗粒物、SO2、氮氧化物

成品